# 网络化工艺分工规划论文_彭文利

导读:本文包含了网络化工艺分工规划论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:工艺,路线,逻辑,单元,加工,可执行,资源。

### 网络化工艺分工规划论文文献综述

彭文利[1]（2006）在《基于制造资源优化配置的网络化工艺分工规划技术研究》一文中研究指出随着网络、信息技术的迅猛发展和广泛应用，以制造过程分布式、数字化、网络化为特征的网络化制造模式应运而生。面对网络化制造背景下分布式、动态化的制造资源，产品的工艺分工规划过程必然面临新的问题和挑战。在网络化制造环境中，制造资源的优化配置对提高质量、降低成本、增加效益至关重要，而产品的工艺分工规划，则是实现制造资源优化配置与合理利用的重要基础，因此研究基于制造资源优化配置的网络化工艺分工技术具有重要的理论价值与现实意义。从网络化工艺分工规划技术的内涵及体系结构入手，引入制造资源建模和优化配置新方法，深入、系统地研究了面向制造企业动态联盟的网络化工艺分工规划技术的相关理论和实现技术，主要内容及创新点如下：结合对网络化制造和工艺分工规划技术的研究现状及发展趋势的分析，指出了现有的技术问题。在此基础上，提出了基于制造资源优化配置的网络化工艺分工规划的逻辑表示和过程模型，明确了网络化工艺分工规划系统的体系结构及功能划分，阐明了系统的工作流程。分析了网络化制造中制造资源动态化特点及其信息建模需求，首次提出物理制造单元和逻辑制造单元的概念，并应用面向对象的方法构建了相应的信息描述模型。其中，逻辑制造单元信息模型包含零件信息和制造能力两部分，是产品零件信息模型与物理制造单元信息模型的交集。以物理制造单元和逻辑制造单元的信息模型为基础，建立了产品加工要求与制造资源之间的映射关系。根据网络化工艺分工规划所涉及的产品零部件、工艺及制造等信息的特点，提出了工艺分工知识的“产生式规则+框架”表示方法，并建立了以“分组分层”为基本管理模式的工艺分工知识库。首次提出逻辑加工路线的概念。借助“元语”对逻辑制造单元和零件信息进行描述，通过模糊逻辑和层次分析法确定匹配过程中各“元语”的权重，结合逻辑加工路线中各个逻辑制造单元的加工时间、成本、质量及特殊设备工装等要求，对其进行模糊综合评价。提出通过制造资源的预配置进行可执行加工路线设计的基本思路，即通过逻辑加工路线与具体制造资源间的单元级映射过程，生成可行的工艺分工规划方案。在制造资源预配置的基础上，通过制造资源信息实时更新过程，实现逻辑加工路线与可执行加工路线之间的映射与转换。针对所生成的产品的多个可执行加工路线信息，根据优化目标信息，结合制造资源库提供的相关物理制造单元子集信息，应用层次分析法和遗传算法进行物理制造单元子集的评估，以及可执行加工路线的优选，最终优化出满足给定约束条件的可执行加工路线。依托相关研究项目，采用．NET技术框架，开发了基于制造资源优化配置的网络化工艺分工规划应用系统，并以复杂零件——冰箱壁板动模的网络化制造过程为例，对论文所提出的理论、方法进行了成功地应用和验证。(本文来源于《西北工业大学》期刊2006-08-01）

彭文利,张定华,姚倡锋[2]（2006）在《网络化工艺分工规划系统的研究》一文中研究指出动态联盟企业面向复杂零件的工艺分工规划问题是网络化制造中的一个关键问题。针对该问题,提出了逻辑制造单元的概念,通过它在工艺分工规划和制造资源之间建立联系,研究了基于逻辑制造单元的制造资源能力建模、逻辑加工路线设计,以及面向逻辑加工路线的制造资源预配置和优化配置。最后针对复杂零件的制造,进行了基于制造资源优化配置的工艺分工规划系统体系结构设计,并给出了工作流程。(本文来源于《计算机工程》期刊2006年05期）

田锡天,张振明,仝春民[3]（2005）在《面向网络化制造的工艺分工规划技术研究》一文中研究指出为了解决动态企业联盟的产品工艺分工自动规划问题,针对其制造资源配置的特点,提出了一种先设计逻辑工艺路线,通过逻辑制造单元-物理制造单元映射生成可执行工艺路线,再经过资源评估和优化配置生成工艺分工路线的新方法。在这3个主要过程中,逻辑工艺路线设计是影响工艺分工自动规划的关键,为此,采用了基于知识的方法实现智能化决策,避免了在工艺路线设计时必须考虑数量庞大的复杂资源配置这一难题,简化了工艺分工规划过程,容易实现自动化。(本文来源于《计算机集成制造系统》期刊2005年08期）

张维方[4]（2004）在《基于动态制造资源的网络化工艺分工规划技术研究》一文中研究指出随着网络技术的飞速发展，网络技术与制造技术相结合而形成的网络化制造技术也应运而生。国内外，网络化制造、大批量定制等研究方向正是研究的热点。网络化制造中的动态联盟企业对CAPP提出了更高的要求。特别要求CAPP具有支持基于动态制造资源的网络化工艺分工规划的功能。本篇论文以国家863／CIMS项目为研究背景，讨论了面向动态制造企业联盟，基于动态制造资源的网络化工艺分工规划系统的体系结构以及实现的关键技术。研究的主要内容： 1．通过对现有CAPP中工艺分工规划的应用发展情况的分析，详细的介绍了基于动态制造资源的网络化工艺分工规划系统的框架和功能。 2．研究了动态制造资源信息建模的方法。在对现行的制造资源信息建模方法进行分析比较的基础上，结合项目的实际情况，提出符合基于动态制造资源的网络化工艺分工规划要求的制造资源信息建模方法——物理制造单元与逻辑制造单元信息建模方法。 3．面向动态制造企业联盟，提出基于动态制造资源的网络化工艺分工规划的解决方案。主要研究基于知识的逻辑加工路线设计、可执行加工路线设计及基于物理制造单元的工艺分工优化方法。 4．研究在Internet环境下，如何实现网络化制造系统中各个单元技术之间的信息集成。详细介绍了基于Web Services的信息集成技术。(本文来源于《西北工业大学》期刊2004-03-01）

### 网络化工艺分工规划论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

动态联盟企业面向复杂零件的工艺分工规划问题是网络化制造中的一个关键问题。针对该问题,提出了逻辑制造单元的概念,通过它在工艺分工规划和制造资源之间建立联系,研究了基于逻辑制造单元的制造资源能力建模、逻辑加工路线设计,以及面向逻辑加工路线的制造资源预配置和优化配置。最后针对复杂零件的制造,进行了基于制造资源优化配置的工艺分工规划系统体系结构设计,并给出了工作流程。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 网络化工艺分工规划论文参考文献

[1].彭文利.基于制造资源优化配置的网络化工艺分工规划技术研究[D].西北工业大学.2006

[2].彭文利,张定华,姚倡锋.网络化工艺分工规划系统的研究[J].计算机工程.2006

[3].田锡天,张振明,仝春民.面向网络化制造的工艺分工规划技术研究[J].计算机集成制造系统.2005

[4].张维方.基于动态制造资源的网络化工艺分工规划技术研究[D].西北工业大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64f5ccd5e0dfbb16553939c6.html