# 毒品检验中液相色谱的使用

新疆维吾尔自治区公安厅刑侦总队

1.前言

色谱分析法是分离与检测的有机结合，是现代物证的重要分析方法之一。在色谱体系中有流动相和固定相，以液体为流动相的称为液相色谱。相比传统液体柱色谱法，高效液相色谱法具有高效固定相、高灵敏度检测器和高压泵等优势。高效液相色谱法具备多方面的特点：流动相可选择范围宽，色谱柱可以反复使用，容易收集流出组分；较快的分析速度，高的灵敏度，良好的自动化操作而且流动相的使用范围非常广。与气相色谱法相比，液相色谱法具有更好的适应性，一般不受样品的极性、挥发性、大分子量及热稳定性的限制，通常只要能制成溶液的样品，就可通过高效液相色谱法实现分离检验。

2.各类检材

2.1针对毛发检材

毒品一旦进人人体后,其原形物及代谢物按照代谢分布规律会存在于生长的毛发中，由此可确定疑似吸毒者的吸毒史。毛发中毒品原形物及其代谢物很少，必须通过色谱方法先富集再进行定性分析检验。通常采用高效液相色谱法或高效液相色谱一质谱联用的方法来检验毛发检材，可以更好分析高沸点、易分解的检材样品。检验的质谱条件为电喷雾离子源，多反应监测扫描的扫描模式。实际检验中，采用5微米、2.1毫米X100毫米的PFE丙基柱，并与2毫米x4毫米的保护柱连接。流动相分别为乙酸胺和甲酸缓冲溶液、乙睛，样品体积为3微升、流量为250微升/分钟。

2.2针对尿液检材

尿液检材是应用较为广泛的检材之一，尿液中含有较高浓度的毒品及代谢产物。样品测试的前处理比较简单，但尿液检材也有其不足之处。因为尿液检材比较容易污染，容易作假。同时尿液检材只能反应吸毒者近几天的吸毒情况，采集检材应及时。检测尿液时常采用液相色谱－串联质谱检测法，该测定方法准确可靠，其实验条件如下：色谱条件：C18色谱柱(100mmX2.0mm,3μm)，柱温30℃；流量250μl/min；进样体积25μl；流动相Ａ相为0.2%的氨水溶液，Ｂ相为甲醇。梯度洗脱程序：0-0.5min，Ａ为90%；0.5-3min，Ａ由90%降至5%，保持4min；7-7.1min，Ａ由5%升至90%，保持2min。质谱条件：电喷雾离子源(ESI+)，电喷雾电压2500V；扫描模式为正离子模式。

2.3针对血液检材

在毒品检验当中，血液检验也是一种常用的检验方法，在吸毒者的血液当中，会残留有浓度很高的毒品以及毒品代谢物。因此，在应用高效液相色谱法进行毒品检验的过程中，血液检验具有较为理想的效果。但是在实际应用中，由于大多数的吸毒者，在其血液中往往都会携带着具有传染性的疾病病毒，因此在对血液检材进行采集的处理的过程中，操作者的安全往往也会受到一定的威胁，因此，在现场快速检验等工作中，通常不会采用这种血液检验的方法。在利用高效液相色谱法进行血液毒品检验的过程中，可以利用液相色谱-串联质谱法进行检验。在实际检验当中，采用3微米、2.0毫米×100毫米的C18色谱柱，流动相当中，A相和B相吻别为0.2%的按水溶液和甲醇，进样体积为25微升、流量为每分钟250微升柱温为30摄氏度。在梯度洗脱程序中，0.5分钟以内，A相为90%，在0.5分钟到3分钟，A相由原来的90%下降到5%，维持此状态4分钟。在7.0分钟到7.1分钟，A相由5%提升到90%，再维持状态2分钟。具体的质谱条件为，2500伏的电喷雾电压、电喷雾离子源，同时采用正离子模式的扫描模式。

2.4针对唾液检材

相比于其它生物检材来说，在唾液检材的收集过程中，能够有效的避免伤害到客体，同时也不需要应用特殊的设备仪器。对于吸毒者的个体受损情况，也可以通过唾液检验进行判断和分析，并且能够对药物提取时间进行推断。不过，在吸毒者的唾液当中，往往只具有很低的毒品浓度，同时吸毒者在吸毒之后，会降低唾液的分泌量，此外，在毒品检测当中，唾液中的唾液基质也会对检验过程造成影响。在运用高效液相色谱法进行检验的过程中，可以对高效液相色谱-串联质谱法进行应用，具有高灵敏度、高效、快速等特点，同时在扫描中应用多反应监测模式，能够对唾液检材当中的缺陷加以弥补。

3.结论与认识

总之，毒品犯罪作为危害社会安全稳定和人体健康的严重行为，严厉打击毒品犯罪活动是当前法治社会建设的重大任务。本文以毒品检验为研究背景，通过对高效液相色谱法在毒品检验中的应用分析，为毒品检验和鉴定提供可靠的理论基础，希望在研究高效液相色谱法在毒品检验的应用领域有所帮助。

参考文献：

[1]陈跃,林雷详.超高效液相色谱－串联质谱法测定生物样品中常见毒品[J].理化检验,2012,(48):1154-1157.

[2]苗翠英,吴洋.毛发中毒品分析[J].刑事技术,2006,(1):32-34

[3]滴勤.生物检材中毒品的HPLC分析[J].广东公安科技,1998,52(2):50-53.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/653c475b827bad85cba7cbf9.html