# 页岩有机质纳米孔混合气表面扩散数学模型

### 论文摘要

页岩气纳米孔道流动是表征页岩气大规模数值模拟的基础。目前,纳米级别孔道内页岩气体相传输和表面扩散的研究主要集中于单组分甲烷。实际页岩气藏往往含有一系列气体杂质,忽略杂质的影响使得预测值偏离实测值。此外,页岩气开发过程中常伴随注气过程,使得纳米孔道内为多组分混合气流动。基于Langmuir理论和表面扩散跳跃模型,耦合混合气物理特性,建立混合气纳米孔表面扩散模型。研究表明:随着二氧化碳摩尔分数升高,混合气吸附层平均厚度小幅下降;甲烷与二氧化碳组成的混合气的吸附浓度随二氧化碳摩尔分数升高而增大;随着二氧化碳摩尔分数增加,混合气表面扩散摩尔速度增加。

### 论文目录

- 1 模型建立

- 2 模型应用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王永佩

关键词: 页岩气,混合气,注气驱,有机质,表面扩散,解析模型

来源: 北京石油化工学院学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 赤峰盛奥商贸有限公司

分类号: TE311

页码: 38-43

总页数: 6

文件大小: 330K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].考虑气体多层吸附的表面扩散传输模型[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].子宫颈鳞状细胞癌通过表面扩散累及子宫内膜1例并文献复习[J]. 临床与实验病理学杂志 2019(03)

- [3].二氧化钛厚膜钯表面扩散状态对氧气响应特性影响[J]. 硅酸盐学报 2008(S1)

- [4].考虑表面扩散的实际状态页岩气表观渗透率新模型[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [5].鉴定护肤品好坏有妙招[J]. 百姓生活 2010(12)

- [6].自测护肤品效果[J]. 百姓生活 2009(06)

- [7].考虑表面扩散的页岩气藏多级压裂水平井数值模拟[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [8].一种镍钴基合金的γ′相在高温下析出行为的透射电镜研究[J]. 电子显微学报 2018(05)

- [9].粉末热压扩散与应力场耦合的力学模型[J]. 力学学报 2008(04)

- [10].合成气和硫化氢气氛下Rh表面扩散的密度泛函理论研究（英文）[J]. 煤炭转化 2019(03)

- [11].基于表面扩散机制金属纤维烧结的三维模拟[J]. 稀有金属材料与工程 2016(11)

- [12].吸附物种在金纳米电极上的表面扩散[J]. 电化学 2011(03)

- [13].对化学材料表面处理技术的研究[J]. 科技尚品 2015(07)

- [14].多场诱发表面和晶界扩散下沿晶微裂纹的演化[J]. 工程力学 2015(11)

- [15].甲烷/空气在多孔介质小球填充床表面扩散燃烧的实验研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [16].基于表面扩散机制金属纤维烧结的二维模型和三维重构（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

- [17].蛇纹石内氧化效应对铁基金属磨损表面自修复层生成的作用[J]. 中国表面工程 2010(01)

- [18].表面扩散机制下金属纤维烧结过程的数值模拟[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [19].页岩气基质纳米通道流动模拟研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [20].页岩气纳米孔气体传输模型[J]. 石油学报 2015(07)

- [21].Al/Sn二元扩散偶相界面扩散溶解层的形成机理[J]. 中国有色金属学报 2013(03)

- [22].英国ACG公司新型防火酚醛树脂体系投放市场[J]. 热固性树脂 2010(02)

- [23].Fe团簇在Fe(110)表面上扩散和结构稳定性的分子动力学研究[J]. 郑州大学学报(理学版) 2012(03)

- [24].页岩储层纳米孔气体传输耦合模型新研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [25].中国科学家受北极熊毛结构启发开发新隔热材料[J]. 石油化工安全环保技术 2019(03)

- [26].金纳米颗粒烧结的分子动力学模拟[J]. 北京科技大学学报 2014(03)

- [27].硼扩散机理及工艺应用技术研究[J]. 电子工业专用设备 2020(03)

- [28].近年来宝石扩散处理的改色研究进展[J]. 超硬材料工程 2017(04)

- [29].考虑表面扩散的页岩气渗透率两区复合解析模型[J]. 水动力学研究与进展(A辑) 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6554ae4c2d2a8f28a8b3df9c.html