# 折弯机论文_杨红梅

导读:本文包含了折弯机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:折弯机,数控,马鞍山,板料,孵化器,换热器,高效。

### 折弯机论文文献综述

杨红梅[1]（2019）在《钢管折弯机的设计》一文中研究指出本文设计的钢管折弯机可以对直径16～20mm、壁厚2.0～3.0mm、弯曲角度范围0°～180°的钢管进行折弯,弯管机构为缠绕式。钢管折弯机能实现自动送料、弯管和定长自动切割。弯管角度和定长准确,结构简单,节省了劳动力,提高了工作效率,降低了成本。(本文来源于《南方农机》期刊2019年21期）

杨正文,王亚夫,汤静[2]（2019）在《丁祥：从技术男到创业者》一文中研究指出创业有许多种“开局”，丁祥的创业“开局”是小小的技术员。或许是出生在有着浓厚创业氛围的博望的缘故，在他的心中，一直埋着一颗创业的种子。从2010年踏出校门成为一个技术男，到2017年创办企业，用了7年。如今，企业年产值达200万元以上。今年更是将(本文来源于《马鞍山日报》期刊2019-11-12）

龙晓斌,梁铠,张红娟,杨杰[3]（2019）在《基于两轴复合运动免翻面多方向折弯的折弯机》一文中研究指出研制了一种多边折弯机设备,通过夹持部件夹紧固定钣金件后,当进行多边折弯时,只需控制夹持部件的旋转角度,便可调整加工边缘,当进行单边多次上下折弯时,无须翻转加工面,只需控制送料机构的进给量,配合折弯刀的复合运动即可,折弯过程人为干预少,避免了多次拆装定位引起的误差及所花费的时间。且折不同的弯只需调整复合运动的轨迹,无需更换模具,节省换模时间及对模具数量及形状的要求。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年10期）

孙永忠,王志明[4]（2019）在《浅析电液比例数控折弯机滑块偏斜原因及对策研究》一文中研究指出本文以荷兰DELEM公司的电液比例数控折弯机专为例,介绍了电液比例数控折弯机的工作原理,针对工作中折弯机滑块快下偏斜的故障原因进行了分析,并提出了行之有效的处理措施。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年20期）

[5]（2019）在《瑞铁大吨位油电混合数控折弯机通过用户验收》一文中研究指出2019年7月16日,河南安阳荣钢2-UBB-700/8000双机联动油电混合数控折弯机顺利完成验收。这是自2018年3月瑞铁公司太仓生产基地启动生产以来交付的最大型双机联动数控折弯机。油电混合数控折弯机采用DeraTech拥有自主知识产权的油电混合驱动系统(专利号:201721645295.3),全(本文来源于《锻压装备与制造技术》期刊2019年04期）

黄利伟,杨振星,徐海锋,张永学[6]（2019）在《数控铣床改装成专用折弯机及其应用》一文中研究指出通过在数控铣床上增加智能折弯模块,将数控铣床改装成折弯机,应用铣床原有计算机控制系统控制零件的旋转、平移、折弯角度,解决了存在异型弯的零件加工难的问题,保证零件的加工精度要求和一致性,有效提高生产效率,可作为专用设备进行特殊零件尤其是口腔器械类零件的加工。(本文来源于《科技视界》期刊2019年24期）

龙晓斌,梁铠,张红娟,杨杰[7]（2019）在《基于模块化数字排序的折弯机压模装置》一文中研究指出对压模装置进行优化设计,能使设备生产效率提升、体积减小、能耗降低。通过将宽度固定的压模分割成多个模块,根据钣金件边缘的宽度,通过定位拨叉结构后,控制其调整模块个数,使设备可加工不同宽度的边缘,节省转移钣金件所花时间,提升生产效率。由驱动件通过滑块来推动左右对称的六连杆结构向外运动,使结构具备增力效果,在输入较小功率的同时还能获得较大压紧力,避免使用大功率驱动件,使设备体积减小,能耗降低。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年08期）

张红娟,龙晓斌[8]（2019）在《一种新型全自动数控折弯机》一文中研究指出数控折弯机是换热器成型加工的关键装备,需求量大。为了提高其多功能、通用性,满足自动化产线生产需求。基于折弯机自动加工原理,通过研究优化其结构、控制和工艺,研发了能分段折弯的双动力折弯装置、能随动承载和主动夹持调节工件的夹送随动机构、自动上下料装置、可快速改变折弯半径的转辊、高折弯精度的新型自动定位技术、节能高效的全自动化加工控制技术,研制出一种通用性强的能自动折弯多层、多弯位换热器且自动与流水线接驳实现自动化产线生产的新型全自动数控折弯机。使效率提高67%～83%,合格率提高20%,节约人工83%,有效促进行业技术经济发展。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年07期）

甄冒发,胡进芳,舒海涛,孔猛[9]（2019）在《一种液压板料折弯机用浮动式安全光幕的研究》一文中研究指出本文对一种液压板料折弯机用浮动式安全光幕的技术研发进行了详细探讨,介绍了其工作原理、结构组成以及功能应用,主要包括结构设计、硬件电路设计和软件设计等内容。该浮动式安全光幕可在折弯机的上下模之间形成保护区域,可有效提高机床安全性,避免工伤事故的发生。(本文来源于《锻压装备与制造技术》期刊2019年03期）

张炜[10]（2019）在《120t折弯机系统的升级改造》一文中研究指出针对博思格120 t折弯机系统进行升级改造,改造方法如下:使用PLC控制器替换原驱动板电路;增加触摸屏,实现系统中对折弯长度和角度的设置等操作;完成系统滑块位置校准;完成系统后挡料位置的校准;完成对触摸屏操作界面设计;完成对PLC程序设计,增加多组折弯参数的设置功能。目的是通过增加MicroLogix 1500控制器和Panel View Component人机界面两大核心部件提升系统效率,降低成本,操作便捷,使得人机界面实用方便,达到系统优化。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年06期）

### 折弯机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

创业有许多种“开局”，丁祥的创业“开局”是小小的技术员。或许是出生在有着浓厚创业氛围的博望的缘故，在他的心中，一直埋着一颗创业的种子。从2010年踏出校门成为一个技术男，到2017年创办企业，用了7年。如今，企业年产值达200万元以上。今年更是将

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 折弯机论文参考文献

[1].杨红梅.钢管折弯机的设计[J].南方农机.2019

[2].杨正文,王亚夫,汤静.丁祥：从技术男到创业者[N].马鞍山日报.2019

[3].龙晓斌,梁铠,张红娟,杨杰.基于两轴复合运动免翻面多方向折弯的折弯机[J].机电工程技术.2019

[4].孙永忠,王志明.浅析电液比例数控折弯机滑块偏斜原因及对策研究[J].中国设备工程.2019

[5]..瑞铁大吨位油电混合数控折弯机通过用户验收[J].锻压装备与制造技术.2019

[6].黄利伟,杨振星,徐海锋,张永学.数控铣床改装成专用折弯机及其应用[J].科技视界.2019

[7].龙晓斌,梁铠,张红娟,杨杰.基于模块化数字排序的折弯机压模装置[J].机电工程技术.2019

[8].张红娟,龙晓斌.一种新型全自动数控折弯机[J].机电工程技术.2019

[9].甄冒发,胡进芳,舒海涛,孔猛.一种液压板料折弯机用浮动式安全光幕的研究[J].锻压装备与制造技术.2019

[10].张炜.120t折弯机系统的升级改造[J].机电工程技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/658baaecdf040fcbf1d76ae6.html