# 齿轮齿面剥落失效及裂纹源预测研究与试验验证

### 论文摘要

根据齿面下应力与强度的分布关系,对渗碳齿轮接触疲劳失效及疲劳裂纹萌生区域进行了预测和验证。结果表明:基于试验齿轮的残余应力、载荷与硬度的分布关系,得出齿面下0.4～0.6 mm是疲劳失效裂纹萌生区域。经接触疲劳试验得到失效齿轮裂纹源的深度为0.52 mm,预测所得到的结果与试验结果基本一致。

### 论文目录

- 1 齿轮齿面剥落失效预测

- 1.1 试验齿轮参数

- 1.2 齿轮裂纹萌生区域预测

- 1.2.1 剪切强度计算

- 1.2.2 齿轮残余应力测量

- 1.2.3 工作应力计算

- 1.2.4 裂纹萌生区预测

- 2 齿轮接触疲劳试验验证

- 2.1 齿轮接触疲劳试验台设计

- 2.2 齿轮裂纹萌生区域验证

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖伟中,郭敏锐,李纪强

关键词: 渗碳齿轮,疲劳裂纹,剪切应力,剪切强度

来源: 热加工工艺 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 黄淮学院机械与能源工程学院,郑州机械研究所

基金: 河南省科技发展计划项目(182102110115)

分类号: TG162.73

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.06.061

页码: 251-254

总页数: 4

文件大小: 1017K

下载量: 154

### 相关论文文献

- [1].渗碳齿轮渗碳“麻点”分析[J]. 金属加工(热加工) 2020(03)

- [2].盐浴与油介质对20CrMnMo重载渗碳齿轮淬火性能的影响[J]. 金属加工(热加工) 2017(03)

- [3].喷丸对渗碳齿轮表面接触疲劳强度的影响[J]. 智富时代 2016(S1)

- [4].汽车渗碳齿轮用钢及热处理工艺的现状和发展趋势[J]. 科技展望 2016(30)

- [5].渗碳齿轮表面磨削裂纹分析[J]. 热处理技术与装备 2014(03)

- [6].喷丸强化对20CrMnTi渗碳齿轮组织和性能影响[J]. 中国铸造装备与技术 2017(02)

- [7].基于ANSYS的渗碳齿轮动力学分析[J]. 价值工程 2014(19)

- [8].淬火冷却介质对渗碳齿轮淬火质量的影响[J]. 金属加工(热加工) 2013(09)

- [9].渗碳齿轮用钢17Cr2Ni2Mo等温正火组织转变[J]. 河北冶金 2020(08)

- [10].履带式推土机渗碳齿轮热处理工艺现状[J]. 建筑机械化 2014(04)

- [11].渗氮齿轮代替渗碳齿轮研究的进展[J]. 金属加工(热加工) 2014(S2)

- [12].渗碳齿轮硬化层深设计理论与试验对比研究[J]. 铸造技术 2018(04)

- [13].渗碳齿轮的热处理分析[J]. 新技术新工艺 2016(01)

- [14].渗碳齿轮辐板开裂失效分析[J]. 内燃机与配件 2017(19)

- [15].渗碳齿轮代表性试样心部硬度的研究[J]. 现代冶金 2012(04)

- [16].传动渗碳齿轮断裂失效分析[J]. 热处理技术与装备 2011(04)

- [17].传动渗碳齿轮断裂失效分析[J]. 硅谷 2011(07)

- [18].汽车渗碳齿轮的心部硬度控制[J]. 时代汽车 2019(01)

- [19].20CrMnTi钢渗碳齿轮表面裂纹形成原因[J]. 金属热处理 2019(06)

- [20].渗碳齿轮硬化层深度设计方法[J]. 金属热处理 2014(06)

- [21].连铸大方坯工艺生产渗碳齿轮用16MnCrS5钢的性能研究[J]. 宝钢技术 2017(01)

- [22].渗碳齿轮内氧化控制技术探讨[J]. 山东工业技术 2016(22)

- [23].浅谈渗碳齿轮的金相检验[J]. 汽车实用技术 2018(13)

- [24].轧机减速机渗碳齿轮开裂分析[J]. 机电信息 2012(33)

- [25].小模数渗碳齿轮渗碳淬火工艺[J]. 金属加工(热加工) 2017(15)

- [26].渗碳齿轮齿根部的硬化层深度分析[J]. 金属热处理 2011(04)

- [27].汽车渗碳齿轮的心部硬度控制[J]. 金属加工(热加工) 2018(08)

- [28].三种汽车渗碳齿轮新材料选材分析[J]. 热处理技术与装备 2009(02)

- [29].大型渗碳齿轮的差温淬火工艺[J]. 热处理技术与装备 2008(01)

- [30].渗碳齿轮内氧化控制技术研究[J]. 机械工程与自动化 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/65e4739c0013a1d9807b86f4.html