# 旋轮进给率对小锥角锥形件表面形貌及显微组织的影响

### 论文摘要

目的通过旋压工艺试验,考察旋轮进给率对锥形件表面质量的影响,探讨表面缺陷的形成机理。方法采用4个不同的旋轮进给率分别进行旋压试验,在扫描电镜下观察其表面形貌及腐蚀后的显微组织,分析其表面形貌变化规律、晶粒尺寸分布情况,并与初始表面形貌及显微组织进行对比分析。结果进给率越大,表面波纹越明显,板坯表层金属被旋轮剥离越严重且晶粒大小分布越不均匀;进给率较小时,锥形件表面光滑,且晶粒大小分布均匀。结论进给率对表面造成缺陷的形成机理是表层金属被剥离,表面波纹是导致晶粒大小分布不均匀的原因。

### 论文目录

- 1 表面缺陷及其影响因素

- 2 工艺试验方案

- 3 试验结果分析

- 3.1 宏观表面形貌

- 3.2 微观表面形貌

- 3.2.1 板坯原始表面形貌和显微组织

- 3.2.2 不同进给率下的表面形貌

- 3.2.3 不同进给率下的显微组织

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡圳武,詹艳然

关键词: 锥形件,旋压,进给率,表面形貌,显微组织

来源: 精密成形工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 福州大学机械工程及自动化学院

分类号: TG306

页码: 133-137

总页数: 5

文件大小: 1512K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].基于表面形貌参数评定的缸盖结合面密封性研究[J]. 中国工程机械学报 2014(03)

- [2].表面形貌对摩擦学性能影响因素的综述[J]. 制造技术与机床 2018(01)

- [3].激光微造型滑动轴承表面形貌及摩擦特性研究[J]. 南阳理工学院学报 2016(04)

- [4].规则表面形貌的表征[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [5].微观表面形貌检测方法及其发展[J]. 湖北农机化 2014(03)

- [6].超疏水表面形貌的界面效应影响研究[J]. 机械工程学报 2010(24)

- [7].宝钢镀铬板的表面形貌与缺陷分析[J]. 电镀与环保 2015(05)

- [8].三维表面形貌在梯姆肯试验中的应用[J]. 合成润滑材料 2014(01)

- [9].钠钙玻璃微磨削表面粗糙度与表面形貌[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [10].沥青路面表面形貌的自相似研究[J]. 山东交通学院学报 2014(04)

- [11].马钢合金化板表面形貌研究与改进[J]. 河南科技 2019(20)

- [12].软材料表面形貌调控与应用研究进展[J]. 材料工程 2018(03)

- [13].宝钢二次冷轧电镀铬板的表面形貌与缺陷分析[J]. 世界钢铁 2014(02)

- [14].非下采样Contourlet变换在表面形貌评定中的应用[J]. 表面技术 2013(01)

- [15].基于线结构光的钢化玻璃表面形貌的测量[J]. 信息与电脑(理论版) 2013(16)

- [16].冷轧镀锌汽车外板表面形貌特征控制研究[J]. 工业技术与职业教育 2019(01)

- [17].表面形貌对流体动压润滑和摩擦的影响[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].刀具振动与加工表面形貌分布特性的关联分析[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(02)

- [19].工艺参数对水体系中电沉积制备Ir层表面形貌的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2012(07)

- [20].含钼涂层钨材料在氦等离子体作用下的前期表面形貌演变研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2020(02)

- [21].表面形貌对冷作模具钢摩擦磨损性能的影响[J]. 表面技术 2019(10)

- [22].基于表面形貌仿真模型的球头铣削参数多目标优化[J]. 工具技术 2018(06)

- [23].锡泥对镀锡板表面形貌的影响[J]. 电镀与环保 2012(06)

- [24].超精密磨削加工表面形貌建模与仿真方法[J]. 机械工程学报 2010(13)

- [25].CuO+ZnO/CeO_2/Al_2O_3水煤气变换活性及其表面形貌网络特征分析[J]. 无机材料学报 2009(01)

- [26].岩体结构面三维表面形貌的尺寸效应研究[J]. 武汉理工大学学报 2008(04)

- [27].系统动态响应下的自由曲面铣削表面形貌预测模型[J]. 价值工程 2018(19)

- [28].超精加工表面形貌任意频率的提取及重构[J]. 工具技术 2018(10)

- [29].侧铣加工表面形貌仿真与验证[J]. 金属加工(冷加工) 2016(19)

- [30].基于谱域光学相干层析的表面形貌成像[J]. 实验室研究与探索 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/660e4f6133c2e8b01568e0a9.html