# 削山填谷区域复合地基处理技术有限元研究

### 论文摘要

山区地域削山填谷后作为建筑场地使用时,由于回填土厚度不同,极易产生不均匀沉降,影响上部建筑结构的使用。该文以十堰基地迁建项目为依托,利用Midas GTS有限元软件分别对采用分能级强夯+DJP桩+注浆的变刚度复合地基处理和采用强夯进行同刚度地基处理的效果进行数值分析对比研究。计算结果表明变刚度复合地基处理相比于同刚度强夯处理,地基整体沉降和差异沉降均明显下降,是一种适用于削山填谷区域的地基处理组合工艺。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 工程概况

- 3 变刚度复合地基处理方法

- 3.1 变刚度复合地基处理设计理念

- 3.2 变刚度复合地基处理方法

- 4 地基处理有限元对比分析

- 4.1 变刚度复合地基处理有限元分析

- 4.1.1 变刚度复合地基处理有限元模型

- 4.1.2 变刚度复合地基处理计算结果分析

- 4.2 同刚度地基处理有限元分析

- 4.2.1 同刚度地基处理有限元模型

- 4.2.2 同刚度地基处理计算结果分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王发玲,刘佑祥,刘忠富,郭运,龙晓东,孙盼,张亮

关键词: 变刚度,复合地基,不均匀沉降,有限元分析

来源: 勘察科学技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中南勘察设计院集团有限公司

分类号: TU753

页码: 14-18

总页数: 5

文件大小: 2291K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].泵站复合地基处理缺陷的综合补救措施的探讨[J]. 治淮 2020(04)

- [2].港口软土复合地基处理方案优选[J]. 港工技术 2017(01)

- [3].基于复合地基处理中强夯置换法的应用[J]. 城市道桥与防洪 2017(04)

- [4].强夯置换在复合地基处理中的应用[J]. 科技风 2013(21)

- [5].浅谈工业厂房复合地基处理方案的选择[J]. 建筑监督检测与造价 2009(07)

- [6].复合地基处理研究进展[J]. 智能建筑与智慧城市 2019(11)

- [7].复合地基处理技术的研究进展[J]. 交通世界 2016(03)

- [8].复合地基处理在施工中的应用[J]. 山西建筑 2015(33)

- [9].常用复合地基处理方法[J]. 黑龙江交通科技 2013(02)

- [10].天津市某工程复合地基处理方案优化分析[J]. 天津城市建设学院学报 2011(03)

- [11].某工程复合地基处理施工方案的探讨[J]. 陕西建筑 2019(03)

- [12].关于复合地基处理技术的应用现状及发展趋势探讨[J]. 绿色环保建材 2020(10)

- [13].煤矿特种建筑双复合地基处理技术实践[J]. 煤炭科技 2014(04)

- [14].桩网复合地基处理黄土地基设计[J]. 山西建筑 2008(15)

- [15].复合地基处理技术在高速公路中的应用[J]. 公路与汽运 2008(05)

- [16].两种复合地基处理方法在市政道路中的应用浅谈[J]. 中国新技术新产品 2015(15)

- [17].复合地基处理在黄土湿陷性地区的应用[J]. 山西建筑 2018(22)

- [18].道路深厚软土复合地基处理的几种新方法[J]. 福建建设科技 2009(01)

- [19].灰土挤密桩与CFG桩双桩复合地基处理应用[J]. 山西建筑 2009(22)

- [20].碎石桩联合土工格栅复合地基处理湿地软基的机制研究[J]. 岩土力学 2009(06)

- [21].关于CFG桩地基的复合地基处理技术[J]. 建材与装饰 2018(13)

- [22].高强度预应力管桩在高承载力复合地基处理中的应用[J]. 煤炭工程 2015(03)

- [23].论夯实水泥土桩复合地基处理技术[J]. 工程建设与设计 2016(S1)

- [24].复合地基处理技术在新疆电力工程中的适用性分析研究[J]. 新疆电力技术 2014(03)

- [25].某烧结主厂房深层强夯置换复合地基处理[J]. 工程建设 2014(01)

- [26].CFG桩在高层建筑复合地基处理中的技术探讨[J]. 中国新技术新产品 2011(13)

- [27].论复合地基处理[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [28].强夯置换技术在察格高速公路复合地基处理中的应用[J]. 青海科技 2010(03)

- [29].碎石桩与CFG桩二元复合地基处理的问题探析[J]. 居业 2019(06)

- [30].桩土复合地基处理技术创新教学实践[J]. 高等建筑教育 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/664518cd56beb811ee449992.html