# 广联达钢筋抽样软件CAD识别应用及技巧

烟台南山学院山东龙口265713

摘要：随着经济科学的发展，建筑业空前繁荣，高层和超高层建筑不断涌现，投资金额的迅猛增长，工程量的计算变得越来越繁琐。钢筋工程量计算在整个工程造价中起着举足轻重的作用,计算时需要准确理解图纸,熟悉施工现场施工流程以及熟练运用更多钢筋算量软件的操作技巧,现实中熟练运用钢筋算量软件对建设方与施工方预算和结算中存在重要作用。本文从概述出发，阐述了钢筋算量软件运用的技巧。

关键词：钢筋算量软件；应用；技巧

目前,在我国建筑业各单位中还没有完全单独设立一个基于软件进行钢筋工程量计算的岗位,钢筋工程量计算都是根据简单的混凝土含模量估算得出。随着社会经济与技术的不断发展,高层建筑迅速增多,钢筋的需求量急剧增长,鉴于钢筋是建筑工程的主材之一,钢筋工程量的计算准确与否将直接影响开发商对建筑开发项目投资额的多少,这就促使了建筑业各单位对钢筋工程量计算的重视程度不断提高,因此,掌握钢筋算量软件的运用已成为工程造价从业人员必备的基本技能。

一、概述

1、钢筋工程量计算的繁琐与复杂。工程量的计算是工程造价工作中工作量最大的一部分。在建筑领域钢筋工程量又是工程量确定过程中最为繁琐和复杂的一音盼因为钢筋工程量的计算不仅需要较强的识图能力和对规范、标准图集的深入理解更需要对工程结构力学知识以及钢筋工程施工的过程相当熟悉。钢筋工程量的计算在工程造价工作中是一个独立的分支也是许多造价工作者的核声白能力之一。

2、软件应用使钢筋算量效率提高。造价工作者传统的钢筋算量方法是手工计算。由于手工的局限导致了数据重复利用率低、计算量大、计算错误率高等问题厂旦某一数字错误就要重新计算总钢筋算量软件的应用极大地提高了造价工作者的工作效率。在现实工程中厂万平米的工程利用广联达之类的算量软件可以在一天内准确完整地计算出钢筋工程量。

二、钢筋算量软件应用前掌握的知识

在编制钢筋工程估算中,了解钢筋的计算规则以及过程,通过钢筋算量软件就能够比较简单地算出钢筋量。在钢筋算量的时候,不仅要求有一定的理论知识,对规范图集的理解,而且要有丰富的现场经验,在运用钢筋算量软件算量时,只有理论知识而缺乏施工现场经验,会导致翻出的料表在现场不能使用,或者使用起来比较浪费。

1、图纸的理解。钢筋工程量的计算主要依据的是建筑结构图纸,一个造价员对图纸的理解程度多少,直接影响其计算质量的优劣。工程造价人员就是要用自己的专业知识,准确计算工程量,为领导的决策提供依据。对图纸的理解是一个循序渐进的过程,首先要学习钢筋的有关基本知识;其次要具有制图功底,要识好图,先学制图,对于工程制图的原理、方式、方法要有一定的了解;最后,要多看图纸,学习和摸索快速视图的步骤与技巧。

2、现场的经验。通过施工现场的学习,了解整个工程的施工工艺和流程后,在使用钢筋算量的时候会发现软件中的各种设置的不同会导致计算结果的不同。对于工程预结算时,根据现场的经验,一些图纸没有标注的地方就不会少算和漏算。

三、钢筋算量软件运用的技巧

通过不断的学习,掌握和运用更多的技巧,不仅可以提升计算钢筋量的速度,提高工作效率,而且可以使钢筋算量更加准确。

1、短肢剪力墙上钢筋梁构件绘制的技巧。短肢剪力墙结构中往往梁只有集中标注,由于图纸复杂非常不利于绘制。通过钢筋算量软件,将CAD图导入后不进行识别梁构件,由于梁和墙在同一张图纸上,有时会将两道梁识别为一道梁,有时会将一道梁的右支座的原位标注识别为另一道梁的左支座的原位标注,如果识别了还需要去检查,时间上差不多,所以最好是一个一个的绘制。使用“识别梁构件”的功能将梁集中标注属性识别为梁构件,调出“构件列表”按刚才识别的顺序进行梁构件的绘制,由于CAD图还在,所以就类似于描图,期间还可以配合“拾取构件”功能加快绘图速度。因此,使用上述方法,可以使梁构件的绘制操作提高至少五倍的时间,但需注意的是:仅限于短肢剪力墙上的钢筋梁构件,即梁没有原位标注的情况。

2、绘制多坡屋面板的技巧。绘制多坡屋面时,必须要找到各坡之间的交线,和交线两端的标高,按交线对板进行分割,根据交线两端点的标高,采用定义起点标高的方法,分别定义基准边标高,起点标高。同时,交点的确定,可以从画法几何中去找有关的绘制方法,可以按角点做向屋面内的45度线或角平分线,按一定规律找到其交点并联线,就是坡与坡的交线。对于板下面的梁或柱,必须要用板将其全部盖住,只在这样,才能随板变高度。墙和梁在屋面变坡时,要将其打断,可以在分割板的时候,沿其边线,不要按轴线。

3、柱构件的技巧。通过钢筋算量软件在图中布置同一名称柱构件时,有的是边柱,有的是中柱,有的是角柱,那么在定义柱类型时,全选柱构件后,点击“自动判断边角柱”功能就可以自动识别出来,只在顶层的柱子才区分边角柱,其它层不影响钢筋量。

4、短肢剪力墙的快速绘制技巧。对于短肢剪力墙数量较多的工程,如何快速绘制短肢剪力墙将直接影响工作效率。在运用钢筋软件算量时,可以利用“点加长度”来快速绘制。选择“点加长度”功能按钮,然后按提示指定下一个点确定方向并输入短肢剪力墙的长度,这样就可以快

速画好不在轴线与轴线交点的墙。如果短肢剪力墙和轴线还有一定的偏角,那么可以按住“shift+鼠标左键”输入偏角即可。

随着计算机技术的发展和普及，因其简单直观的人机界面，易于检查、修改的特性以及强大的集成功能，越来越多的计算机软件成为工程辅助设计及管理的主要手段。而这里所讲的是一个工程管理人员在学习和使用广联达钢筋抽样软件的造价之外的应用心得。如果能够让更多的专业工程师学习和使用此类软件，使其产生的成果得到更广泛深入的应用，必将大大提高工作效率和效益，对工程管理起到事半功倍的效果。

参考文献：

[1]吴倩.广联达软件在房屋建筑工程计量中的操作与应用[J].城市建设理论研究，2012(33).

[2]陈杨.建筑工程图形算量软件应用浅析[J].电脑知识与技术，2012(13).

[3]付雷.浅析钢筋抽样软件在工程管理中的应用[J].城市建筑,2012.

[4]陈达飞.苏义坤.钢筋抽样软件操作教程[D].东北林业大学,2014.

[5]成如刚,李兴怀.钢筋算量问题分析及解决思路[J].广西建筑,2014.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6648aa662cdd3626b59c660a.html