# 中国建筑涂料使用VOCs排放因子及排放清单的建立

### 论文摘要

VOCs是国家重要空气污染物,其排放控制是大气污染防治的重要内容,建筑涂料是我国大气VOCs的重要来源.由于经济的发展及城镇化水平提高,住宅及其他房屋建筑施工面积居高不下,对建筑涂料的需求不断增加,建筑涂料VOCs污染受到越来越多的关注,但有关建筑涂料VOCs排放因子及量化其排放量的研究相对较少.本文建立一套自下而上的建筑涂料VOCs排放清单估算方法,通过实测建筑涂料中VOCs及总结梳理国内有关建筑涂料VOCs含量的相关研究,获取了各类型建筑涂料VOCs排放因子,结合建筑涂料使用量,编制了我国2013～2016年建筑涂料VOCs排放清单.结果表明:①水性内墙涂料VOCs排放因子为24. 63 g·kg-1,水性和溶剂型外墙涂料分别为17. 5 g·kg-1和298. 8 g·kg-1,水性、反应固化型和溶剂型防水涂料分别为2. 75、87. 86和400 g·kg-1,水性、无溶剂型与溶剂型地坪涂料分别为86. 2、25. 24和317 g·kg-1,水性和溶剂型防腐涂料分别为31. 95 g·kg-1和464. 61 g·kg-1,水性与溶剂型防火涂料分别为59. 7 g·kg-1和347. 2 g·kg-1.②2013～2016我国建筑涂料使用VOCs排放量分别为25. 59万t、28. 75万t、31. 97万t和34. 8万t,呈增长趋势.③2016年建筑涂料使用排放VOCs 34. 8万t中,地坪涂料贡献率最大,排放量为7. 87万t,占22. 61%,其次是外墙涂料排放量为6. 49万t,占18. 65%,防火和防腐涂料作为功能性涂料,排放量分别为6. 45万t和5. 08万t,分别占18. 53%与14. 6%,防水涂料和内墙涂料排放量分别为4. 61万t和4. 3万t,分别占13. 25%和12. 36%.④2016年水性建筑涂料使用量为488. 94万t,VOCs排放量为9. 79万t,VOCs平均排放因子为20. 02 g·kg-1,溶剂型建筑涂料使用量为63. 65万t,VOCs排放量为22. 72万t,VOCs平均排放因子为356. 95 g·kg-1,减少溶剂型涂料的使用有利于消减VOCs排放,建筑涂料进一步水性化是降低VOCs排放的趋势.⑤在空间分布上,建筑涂料使用VOCs排放主要集中在山东、江苏、浙江、河南、四川、广东以及河北等人口数量多的省份,山东省排放量最大,约占9. 36%,江苏省次之,约占8. 54%.

### 论文目录

- 1 建筑涂料使用状况

- 1.1 建筑涂料分类

- 1.2 建筑涂料VOCs定义

- 1.3 各分散介质建筑涂料占比

- 2 材料与方法

- 2.1 研究方法

- 2.2 活动水平

- 2.2.1 新建房屋内墙与外墙涂料使用量

- 2.2.2 旧房重涂内墙与外墙涂料使用量

- 2.2.3 其他涂料使用量

- 3 结果与讨论

- 3.1 排放因子

- 3.1.1 国内建筑涂料VOCs标准指标

- 3.1.2 国内建筑涂料VOCs含量研究

- 3.1.3 实测建筑涂料VOCs含量

- 3.1.4 建筑涂料排放因子估算

- 3.2 2013～2016年建筑涂料VOCs排放清单

- 3.3 2016年各类型建筑涂料VOCs排放占比

- 3.4 2016年新建房屋建筑涂料VOCs排放空间分布特征

- 3.5 不确定性分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高美平,邵霞,聂磊,王海林,安小栓

关键词: 建筑涂料,挥发性有机化合物,排放因子,排放清单,分散介质

来源: 环境科学 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 北京市环境保护科学研究院城市大气挥发性有机物污染防治技术与应用北京市重点实验室

基金: 北京市科技重大专项(Z171100004417029),环境保护公益性行业科研专项(201509006)

分类号: X701

DOI: 10.13227/j.hjkx.201806203

页码: 1152-1162

总页数: 11

文件大小: 549K

下载量: 470

### 相关论文文献

- [1].陕西省民用散煤燃烧颗粒物排放因子测定及分析[J]. 环境工程 2018(10)

- [2].畜禽源氨气排放因子估算方法研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [3].废弃物焚烧行业二噁英废气排放因子修正研究[J]. 环境科学与管理 2016(03)

- [4].基于台架测试的我国船用柴油机废气排放因子[J]. 环境科学 2016(10)

- [5].一种新型的地区机动车排放因子计算方法研究[J]. 计量学报 2019(02)

- [6].民用燃煤排放分级颗粒物中碳组分排放因子[J]. 环境科学 2018(08)

- [7].4种重要因素对柴油机颗粒物排放因子的量化影响研究[J]. 环境科学学报 2018(12)

- [8].机动车颗粒物数排放因子和特征[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [9].燃煤碳潜在排放因子的分析与预测[J]. 煤炭科学技术 2011(01)

- [10].烟煤层燃炉颗粒物初始排放因子变化规律研究[J]. 中国环境科学 2011(02)

- [11].中国机动车污染物排放因子及其修正方法研究[J]. 环境科学与管理 2009(09)

- [12].道路扬尘排放因子建立方法与应用[J]. 环境科学 2019(04)

- [13].机动车排放控制标准对污染物排放因子的影响[J]. 环境科学研究 2010(05)

- [14].中国井工煤矿开采过程的二氧化碳逃逸排放因子研究[J]. 中国能源 2018(05)

- [15].DOC+CDPF对重型柴油车排放特性的影响[J]. 环境科学 2017(05)

- [16].大兴安岭5种乔木树种燃烧释放PM_(2.5)中水溶性元素特性[J]. 中国环境科学 2020(08)

- [17].确定道路交通氨排放因子方法研究与应用[J]. 环境与可持续发展 2019(04)

- [18].天津市机动车尾气排放因子研究[J]. 环境科学学报 2018(04)

- [19].应用逆模型法与模式法评估机动车排放因子[J]. 汽车工程 2014(01)

- [20].福建四种乔木树种燃烧释放污染物排放因子研究[J]. 森林工程 2018(03)

- [21].餐饮排放有机颗粒物的质量浓度、化学组成及排放因子特征[J]. 环境科学 2019(05)

- [22].省级电网温室气体排放因子研究[J]. 资源科学 2014(05)

- [23].国内外建筑施工扬尘排放因子测试方法概述[J]. 环境工程 2019(04)

- [24].中国动力煤污染物名义供电排放因子分布规律[J]. 电站系统工程 2017(06)

- [25].蚊香类散发污染物排放因子及颗粒物分布特征研究[J]. 环境污染与防治 2014(04)

- [26].机动车大气污染物排放清单构建的研究[J]. 环境污染与防治 2009(09)

- [27].天津市环城某区小尺度VOCs排放清单及特征[J]. 环境工程 2020(08)

- [28].几种污水处理厂氨气排放因子测试方法比较[J]. 环境监测管理与技术 2018(01)

- [29].高速公路隧道法研究机动车VOCs排放因子试验[J]. 绿色科技 2017(22)

- [30].沸腾炉大气污染物初始排放因子的研究[J]. 环境污染与防治 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/669380bca476a0a82bc824f5.html