# 注塑机和压铸机用球墨铸铁模板切削加工性能影响因素研究

### 论文摘要

研究了球墨铸铁模板的化学成分、基体组织、硬度、铸造工艺、热处理等对其切削加工性能的影响。模板化学成分不合理、形成碳化物元素含量过高、模板中含有高熔点的夹杂物、局部的白口和反白口、未熔尽残留物、硬度不均匀等材料原因,以及铸造工艺方面的冷却速度、开箱温度、铸件尺寸精度超差和不稳定、刀具和切削用量不合适等非材料因素均可能引起切削问题。提出了从熔炼入手,控制炉料质量、控制形成硬质点的合金元素加入量、消除夹杂物、提高基体组织的均匀性、严格控制铸造工艺过程等解决措施,以获得良好的切削加工性能。

### 论文目录

- 1 铸件化学成分与切削性能之间的关系

- 1.1 化学成分中5大元素对切削性能的影响

- 1.2 合金元素对切削性能的影响

- 1.3 微量元素对切削性能的影响

- 2 组织结构与切削性能之间的关系

- 2.1 基体

- 2.2 石墨

- 2.3 硬质点

- 2.4 局部的白口和反白口

- 2.5 未熔尽残留物

- 3 硬度与切削加工性能的关系

- 4 铸造工艺对切削加工性能的影响

- 5 模板尺寸精度超差引起的切削问题

- 6 热处理对模板切削加工性能的影响

- 7 从熔炼入手, 改善模板的切削加工性能

- 8 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈永成,柯志敏,何良荣

关键词: 切削加工性能,化学成分,组织结构,硬度,铸造工艺,热处理

来源: 铸造技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 广东中天创展球铁有限公司

分类号: TG250;TG506

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.06.028

页码: 625-629

总页数: 5

文件大小: 649K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].等温正火提高20CrMo钢切削加工性能的试验研究[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [2].合金元素影响铸造铝合金切削加工性能研究[J]. 南方农机 2017(04)

- [3].含锡易切削中碳钢的切削加工性能[J]. 钢铁研究学报 2018(01)

- [4].浅谈如何改善灰铸铁缸体切削加工性能[J]. 装备制造技术 2019(01)

- [5].切削加工性能好的不含铅的Al-Cu-Mg基铝合金[J]. 铝加工 2016(06)

- [6].压缩机支架铸铁件切削加工性能的改善方法[J]. 现代铸铁 2019(03)

- [7].12CrNi3[J]. 热处理技术与装备 2018(06)

- [8].不锈钢切削加工性能探讨[J]. 河南机电高等专科学校学报 2008(06)

- [9].石墨个数对高强度灰铸铁切削加工性能的影响机制[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [10].改善高温合金切削加工性能的研究[J]. 煤矿机械 2012(10)

- [11].钛合金的深孔钻削技术研究[J]. 工具技术 2010(01)

- [12].铸造方法和正火对Fe-Cu合金组织和切削加工性能的影响[J]. 金属热处理 2015(08)

- [13].高速切削表面粗糙度研究进展[J]. 工具技术 2013(09)

- [14].浅谈不锈钢材料的车削加工[J]. 科学教育 2012(01)

- [15].不锈钢的车削加工[J]. 金属加工(冷加工) 2009(11)

- [16].易切削钢1214Bi的开发及生产实践[J]. 连铸 2017(02)

- [17].不锈钢切断刀[J]. 金属加工(冷加工) 2008(03)

- [18].《钢的成分、组织与性能》[J]. 金属热处理 2014(02)

- [19].45钢热处理工艺及其组织性能[J]. 机械工程与自动化 2012(05)

- [20].两种蠕墨铸铁显微组织与切削加工性能[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [21].《钢的成分、组织与性能》[J]. 金属热处理 2014(04)

- [22].浅谈铸铁缸套的加工切削性能[J]. 内燃机与配件 2014(04)

- [23].浅谈难加工材料的低温切削[J]. 机械工程与自动化 2011(01)

- [24].解决薄壳体铸铝零件热处理变形问题[J]. 金属加工(热加工) 2013(23)

- [25].高铬铸铁低温退火代替高温退火的研究[J]. 冶金与材料 2020(03)

- [26].轴承钢晶粒细化设备的设计与安装[J]. 哈尔滨轴承 2013(02)

- [27].35CrMnSiA[J]. 热处理技术与装备 2017(03)

- [28].45钢在不同浓度碱溶液淬火介质冷却后组织性能的变化[J]. 金属材料与冶金工程 2014(03)

- [29].金属材料性能的教学点滴[J]. 科技创业家 2012(19)

- [30].改善灰铸铁缸体切削加工性能的生产试验[J]. 现代铸铁 2010(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/669604ccc303c97ccdc53fd0.html