# 煤矿井下交变电缆杂散电流危害及防治措施

### 论文摘要

为充分了解矿井供电设备杂散电流产生原因,实地调研了井下用电设备,井下交变电缆杂散,电流主要为感应电流、泄漏电流、离子电流。从理论分析得出交变杂散电流将会给矿井带来爆炸、影响系统稳定性、腐蚀电缆、干扰信号等危害,分别从保证架线的绝缘、截断电化学反应条件、减小回流轨电阻、做好日常检查几个方面提出了防治交变电缆杂散电流的措施。通过对井下交变杂散电流危害与防治研究,为矿井认识和预防交变杂散电流奠定了理论基础,对矿井安全生产和节约用电具有重要的现实意义。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 杂散电流来源

- 1.1 泄漏电流

- 1.2 感应电流

- 1.3 离子电流

- 2 杂散电流危害

- 3 防治措施

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘国峰

关键词: 杂散电流,爆炸,防治措施,交变电缆

来源: 机电工程技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 大同煤矿集团铁峰煤业公司南阳坡矿

分类号: TD611

页码: 239-241

总页数: 3

文件大小: 1587K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].稳相电缆的衰减稳定性提升的研究[J]. 电线电缆 2019(06)

- [2].机器人用柔性电缆的研发和性能验证[J]. 电线电缆 2019(06)

- [3].某大型雷达电缆转绕装置改进设计[J]. 机械与电子 2020(01)

- [4].基于大数据分析的新造船电缆物量预估方法[J]. 广东造船 2019(06)

- [5].电缆无电焊接专用焊钳的设计[J]. 科技创新与应用 2020(02)

- [6].论既有电缆排摸方法[J]. 工程建设与设计 2020(01)

- [7].新型电缆接地箱的研制[J]. 科技风 2020(06)

- [8].新型电缆相位核对装置研制[J]. 科技风 2020(07)

- [9].一种高效耐酸碱抗腐蚀电缆材料及其制备方法[J]. 橡胶工业 2020(02)

- [10].电缆附属信息可溯源设备关键技术研究与应用[J]. 技术与市场 2020(02)

- [11].探究电缆接头存在的问题以及柔性电缆防爆盒设计[J]. 农村电气化 2020(02)

- [12].基于某电缆工程的电缆排列方式研究[J]. 江西电力 2020(02)

- [13].船舶电缆拉线箱的运用分析[J]. 船舶物资与市场 2020(02)

- [14].未来配网电缆通道智能化运检管理新模式探索[J]. 电力学报 2020(01)

- [15].多功能电缆路径探测技术研究[J]. 电工技术 2020(02)

- [16].埋地电缆路径自动探测装置研究[J]. 电工技术 2020(03)

- [17].光伏电缆表面黏结性能影响因素的试验研究[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(02)

- [18].面向协同设计的船舶电缆智能化布置软件开发与应用[J]. 船舶标准化工程师 2020(01)

- [19].一种剪切式电缆钢铠剥切工具的研制[J]. 电力安全技术 2020(01)

- [20].上上电缆——数次驰援各方医院 展企业情怀[J]. 电器工业 2020(Z1)

- [21].船舶电缆贯穿件在船舶设计中的应用[J]. 船舶标准化工程师 2020(02)

- [22].新型环保低压风能电缆的开发与利用[J]. 河北农机 2020(03)

- [23].考虑接触热阻的汽车电缆温升计算[J]. 现代机械 2020(03)

- [24].航空航天用超轻型稳相电缆研制[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(03)

- [25].直流充电桩电缆防断设计浅谈[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(03)

- [26].基于通用平台结合适配器的发射车电缆检测设备[J]. 制导与引信 2019(04)

- [27].测试系统中电缆的滤波作用研究[J]. 计量技术 2020(03)

- [28].豫西集团江河公司一项合理化建议提案，通水电缆使用寿命延长10倍[J]. 中国军转民 2020(04)

- [29].一种新型采煤机电缆翻转装置的设计[J]. 机械管理开发 2020(05)

- [30].电动变速盘绕式电缆货架的应用研究[J]. 科技创新导报 2020(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/66ad4eb15b1718c8d37bde4e.html