# 机械密封论文_吴松华,赵文彬,丁祖群

导读:本文包含了机械密封论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:机械,搅拌器,高温,波密,端面,机械性能,贵金属。

### 机械密封论文文献综述

吴松华,赵文彬,丁祖群[1]（2019）在《生胶体系和增塑剂对吸波密封剂机械性能的影响》一文中研究指出通过对吸波密封剂的剥离强度测试、拉伸性能测试以及热氧老化测试,研究了不同种类的生胶体系以及DBP(邻苯二甲酸二丁酯)的添加量对吸波密封剂机械性能的影响,并对其机理进行讨论。研究结果表明:聚硫代醚生胶体系的吸波密封剂具有相对较好的力学性能和粘接性能,同时耐热老化性能也有提升效果;随着DBP添加量的逐渐增加,虽然密封剂的拉伸性能有所提升,但是粘接性能逐渐下降。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年11期）

贺鹏程,李叶林[2]（2019）在《单双列螺旋槽上游泵送机械密封效果比较》一文中研究指出为了提高上游泵送机械密封性能,针对单列槽和双列槽,2种不同槽型的密封效果进行对比研究。基于Muijderman无限窄槽理论推导了液膜压力、开启力、刚度等理论计算公式,类比水泵结构,给出了螺旋槽泵送效应表达式,并与单列螺旋槽进行比较分析。结果表明,双列螺旋槽具有上游泵送效应,能够实现密封,单列螺旋槽压力分布更平稳,相同膜厚下,液膜刚度比单列螺旋槽上游泵送机械密封大,相同开启力下,双列螺旋槽具有更小的液膜厚度和更大的液膜刚度。(本文来源于《湖南文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

张浩,陈晔[3]（2019）在《基于大弹簧的介质侧机械密封腔流场数值分析》一文中研究指出在机械密封运转过程中,密封腔内的固体颗粒会影响机械密封密封端面的使用寿命。为了减少密封端面处颗粒的分布数量,运用多重参考系法以及欧拉两相流模型,对机械密封介质侧密封腔内的流场进行数值模拟,考察了弹簧及泵送环对介质侧密封腔内固体颗粒分布和流动速度的影响。数值模拟结果表明,弹簧使颗粒在密封端面处的轴向速度和径向速度都有一定程度的增大,且密封端面处颗粒体积分数有所减小。在大弹簧的基础上,泵送环能够进一步增大密封端面处颗粒的速度并减小体积分数。模拟结果对减少摩擦面的磨损、机械密封的设计和改进具有一定的参考和应用价值。(本文来源于《石油化工设备》期刊2019年06期）

王超[4]（2019）在《高温油泵机械密封失效分析及改进》一文中研究指出介绍了原高温油泵采用的机械密封及辅助系统方案,对机械密封失效形式和失效原因进行了分析。根据传热理论对密封腔及密封形式进行改型设计,提出了双端面机械密封系统,以改善机械密封周围的运行环境。从密封辅助系统、密封外冲洗源、密封辅助系统循环水等方面对机械密封进行改进。应用实践表明,采用API 682—2014《离心泵和转子泵用轴封系统》规定设计改进的双端面机械密封及辅助系统运行可靠,应用前景广阔。可为炼油装置高温油泵机械密封及辅助系统的结构优化设计、密封失效解决提供参考。(本文来源于《石油化工设备》期刊2019年06期）

王永拖[5]（2019）在《机械密封PV值探究》一文中研究指出PV值是机械密封选型和设计过程中经常用到的参数之一。该文通过分析影响PV值的常见因素,为科学设定和提高密封PV值,提供了一种思路和方法。(本文来源于《辽宁化工》期刊2019年11期）

张展[6]（2019）在《釜用搅拌器机械密封失效分析》一文中研究指出针对釜用搅拌机运行情况进行重点剖析,并从搅拌器结构和机械密封结构展开,从搅拌机的静环座安装、搅拌轴摆动与搅拌器振动、机械密封摩擦材料选择、密封圈失效等方面,分析釜用搅拌器机械密封失效原因,并给出处理与预防措施。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年22期）

贾正万,冯声波,范忠成[7]（2019）在《延迟焦化装置顶循环泵机械密封失效原因及措施》一文中研究指出中国海油舟山石化有限公司2.4 Mt/a延迟焦化装置分馏塔顶循环泵在运行过程中存在机械密封频繁失效的问题,针对性地提出解决方案和改造措施。延迟焦化分馏顶循环系统不仅含有大量的焦粉,还存在一定的氯化铵盐,这些物质不断在顶循环泵机械密封系统积聚,使机械的弹簧失弹、摩擦端面磨损而失效。为了保证设备的本质安全,减少泄漏,延长机械密封使用寿命,对机械密封的冲洗方案、机械密封结构、密封材质、冷却系统进行改造。改造后顶循环泵的机械密封使用寿命由原来的2 000 h延长到20 000 h以上,取得了较好的效果。(本文来源于《炼油技术与工程》期刊2019年11期）

刘雅溪,郭宏飞,王梁,王超[8]（2019）在《贵金属萃取搅拌机械密封装置及辅助系统》一文中研究指出为了达到安全无泄露的目的,石油化工企业大多数物料泵均采用了机械密封,而化纤厂、聚酯、冶金等则需要进行混合搅拌,以促进化学反应,釜用机械密封就显得尤为重要。本文提出在贵金属萃取工艺中采用了搅拌器机械密封,不仅可以很大程度的提高密封的安全可靠性和稳定性,保证贵金属萃取安全、清洁的进行生产,使得系统长周期、安全、无泄漏运行,降低了维修成本,满足了环境无污染,甚至为零污染的环保需求。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年21期）

姚黎明,郑国运,沈宗沼,李香[9]（2019）在《高温介质机械密封温度场分析》一文中研究指出针对高温介质用双端面机械密封,采用有限元分析方法计算了在设计条件下,水作为冲洗介质时,高温侧密封环的温度场及其变化规律,采用理论手段验证了设计的有效性;在相同工作条件下,比较了分别采用水和油作为冲洗介质时,密封端面运行温度的高低。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2019年11期）

王邦旭,李志新[10]（2019）在《饱和塔循环水泵机械密封泄漏原因分析与处理》一文中研究指出生产运行过程中,中海石油建滔化工有限公司2 500 t/d甲醇装置饱和塔循环水泵机械密封频繁发生泄漏且规律性较强,影响系统的正常运行。为此,对可能引起循环水泵机械密封泄漏的原因逐一进行排查,通过拆检并结合饱和塔循环水泵机械密封结构和运行历史记录,最终确认循环水泵机械密封泄漏的原因是:机械密封冲洗管被结蜡堵塞,冲洗水中断,由于没有了冲洗,缓冲补偿机构的弹性元件周围淤积大量杂质,使缓冲补偿机构不能正常发挥其效能,从而造成机械密封泄漏。采取相应的处理措施后,循环水泵机械密封频繁泄漏问题得以解决。并从故障处理中总结得出,循环水泵机械密封泄漏最常见的原因是密封端面异常磨损和缓冲补偿机构失效,查找其机械密封泄漏原因时应多关注这两个方面。(本文来源于《中氮肥》期刊2019年06期）

### 机械密封论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高上游泵送机械密封性能,针对单列槽和双列槽,2种不同槽型的密封效果进行对比研究。基于Muijderman无限窄槽理论推导了液膜压力、开启力、刚度等理论计算公式,类比水泵结构,给出了螺旋槽泵送效应表达式,并与单列螺旋槽进行比较分析。结果表明,双列螺旋槽具有上游泵送效应,能够实现密封,单列螺旋槽压力分布更平稳,相同膜厚下,液膜刚度比单列螺旋槽上游泵送机械密封大,相同开启力下,双列螺旋槽具有更小的液膜厚度和更大的液膜刚度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机械密封论文参考文献

[1].吴松华,赵文彬,丁祖群.生胶体系和增塑剂对吸波密封剂机械性能的影响[J].中国胶粘剂.2019

[2].贺鹏程,李叶林.单双列螺旋槽上游泵送机械密封效果比较[J].湖南文理学院学报(自然科学版).2019

[3].张浩,陈晔.基于大弹簧的介质侧机械密封腔流场数值分析[J].石油化工设备.2019

[4].王超.高温油泵机械密封失效分析及改进[J].石油化工设备.2019

[5].王永拖.机械密封PV值探究[J].辽宁化工.2019

[6].张展.釜用搅拌器机械密封失效分析[J].设备管理与维修.2019

[7].贾正万,冯声波,范忠成.延迟焦化装置顶循环泵机械密封失效原因及措施[J].炼油技术与工程.2019

[8].刘雅溪,郭宏飞,王梁,王超.贵金属萃取搅拌机械密封装置及辅助系统[J].内燃机与配件.2019

[9].姚黎明,郑国运,沈宗沼,李香.高温介质机械密封温度场分析[J].液压气动与密封.2019

[10].王邦旭,李志新.饱和塔循环水泵机械密封泄漏原因分析与处理[J].中氮肥.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/66b950bc0f3856f8b57ec949.html