# 影响大豆分离蛋白流动性和扬尘性的因素研究

### 论文摘要

通过单因素实验研究中和工序蛋白溶液质量分数、中和p H、消泡剂添加量、干燥喷嘴孔径和添加抗结剂对大豆分离蛋白流动性和扬尘性的影响。结果表明:高蛋白溶液质量分数、低中和pH、大喷嘴孔径均利于提高大豆分离蛋白粉的流动性,降低其扬尘性;其中高流动性、低扬尘度大豆分离蛋白粉加工的最佳工艺参数为蛋白溶液质量分数14%、中和pH 6. 5、干燥喷嘴孔径1. 6 mm、消泡剂添加量0. 05%,另可根据需要添加适当二氧化硅类的抗结剂。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 大豆分离蛋白提取工艺

- 1.2.2 流动性的测试

- 1.2.3 扬尘性的测试

- 1.2.4 粒径的测试

- 1.2.5 扫描电镜测试

- 2 结果与分析

- 2.1 蛋白溶液质量分数对流动性和分散度的影响

- 2.2 中和pH对流动性和分散度的影响

- 2.3 消泡剂添加量对流动性和分散度的影响

- 2.4 干燥喷嘴孔径对产品流动性和分散度的影响

- 2.5 抗结剂类物质对流动性和分散度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 牛祥臣,王洪彩,李顺秀,李成辉,王吉龙,刘军

关键词: 大豆分离蛋白,流动性,扬尘性,蛋白溶液质量分数,中和,消泡剂,喷嘴孔径,抗结剂

来源: 中国油脂 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 山东禹王生态食业有限公司

分类号: TQ936.2

页码: 61-64

总页数: 4

文件大小: 234K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].沥青混凝土路面施工的质量控制[J]. 黑龙江交通科技 2008(04)

- [2].如何控制沥青混凝土路面施工质量[J]. 科技风 2010(18)

- [3].沥青路面施工质量控制的刍议[J]. 中国城市经济 2011(20)

- [4].浅论沥青混凝土道路施工的质量控制[J]. 中国新技术新产品 2011(23)

- [5].浅论沥青混凝土道路施工的质量控制[J]. 科技信息 2010(22)

- [6].对沥青混凝土路面施工工艺的简要探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(01)

- [7].市政工程沥青路面施工问题研究[J]. 潍坊学院学报 2013(02)

- [8].浅谈沥青混凝土路面施工中原材料质量控制[J]. 科技视界 2015(32)

- [9].沥青混凝土路面施工关键环节的质量控制[J]. 交通世界(运输.车辆) 2013(04)

- [10].小议沥青混凝土路面施工过程中的控制措施[J]. 黑龙江科技信息 2009(22)

- [11].沥青混凝土路面施工关键环节的质量控制[J]. 交通世界(运输.车辆) 2013(06)

- [12].关于市政道路建设中沥青道路施工技术的研究[J]. 建材与装饰 2016(21)

- [13].SBS改性沥青路面的施工工艺[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(08)

- [14].对沥青混凝土公路工程施工的探讨[J]. 中国新技术新产品 2011(05)

- [15].沥青混凝土路面的施工技术初探[J]. 中国新技术新产品 2011(16)

- [16].沥青混凝土路面的施工技术探讨[J]. 中国新技术新产品 2010(20)

- [17].沥青混凝土路面施工质量控制要点[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(06)

- [18].公路工程沥青混凝土路面施工质量控制[J]. 科技与企业 2013(22)

- [19].如何加强沥青混凝土路面施工质量控制[J]. 今日科苑 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/672653609c608697d5bfa182.html