# THz波段量子密钥分发研究

### 论文摘要

量子密钥分发（Quantum Key Distribution,QKD）近30年来在理论和实验中发展迅速,已进入实际应用阶段。QKD提供了一种在两个远程方之间无条件安全地分发随机密钥的方法,这也是经典无线通信中任何保密措施无法比拟的。然而,现有QKD系统大都是基于光纤的且设备过于笨重昂贵,适用于短距离无线通信的QKD协议急需开发。太赫兹波段量子密钥分发（Terahertz Quantum Key Distribution,THz QKD）不仅可以解决无线通信频带稀缺问题,还保障了通信的绝对安全。THz QKD是实现QKD实用化的最具前景的方案之一。论文首先简要阐述了QKD的发展历程,无线通信系统的需求及现有QKD系统的不足之处。分析了太赫兹波段QKD的优势,并探讨了实现THz QKD协议的方法与技术。其次,介绍了THz QKD协议的相关理论基础包括:量子力学相关定理和信息论相关基础;量子态的调制方案、量子信道建模及接收端测量方法;讨论了安全性分析模型、窃听攻击方案及系统噪声,重点给出了CV-QKD系统原理及工作过程。第三,讨论了THz波段对应的量子的状态及热噪声带来的影响,分析THz波段信道的传输特性及热态QKD协议分析模型,在此基础之上提出了一种THz波段QKD协议,并进行安全性分析与密钥率计算,指出理想情况下,THz QKD系统的安全通信距离可达58 m。此外,结合现有的THz和光学器件给出可能实现的系统方案,并在室内信道模型下对安全密钥率以及安全传输距离的影响因素进行分析,得出了正向信息协调与零差探测结合的方案是实现THz QKD的最优方案。第四,结合OFDM技术,提出了改善THz QKD系统密钥率的方案,讨论了基于OFDM的THz QKD系统各个模块的工作原理包括:OFDM编码技术、正交调制技术及零差测量技术,在此基础上提出了OFDM THz QKD协议及安全性分析,得出了0.35 THz QKD系统的安全传输距离为14m,当采用32路正交载波复用方案时,系统的密钥率可提升31倍,且安全传输距离的损耗较小。最后,对全文进行总结,展望了下一步的工作。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号对照表

- 缩略语对照表

- 第一章 绪论

- 1.1 量子密钥分发概述

- 1.1.1 离散变量量子密钥分发的发展现状

- 1.1.2 连续变量量子密钥分发的发展现状

- 1.2 选题意义及依据

- 1.2.1 QKD系统实用化需求

- 1.2.2 无线通信系统对无条件安全及数据速率的需求

- 1.2.3 太赫兹波段量子密钥分发相关研究

- 1.3 本文内容安排

- 第二章 连续变量密钥分发的相关基础

- 2.1 量子力学及信息论相关知识

- 2.1.1 海森堡不确定性原理与量子态不可克隆定理

- 2.1.2 信息论相关知识

- 2.2 连续变量量子密钥分发系统的基本原理

- 2.2.1 量子态

- 2.2.2 调制技术

- 2.2.3 量子信道

- 2.2.4 检测方案

- 2.2.5 后处理

- 2.3 连续变量量子密钥分发的安全性分析

- 2.3.1 安全性分析模型及评估方法

- 2.3.2 攻击策略

- 2.3.3 噪声模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于热态的太赫兹波段量子密钥分发

- 3.1 协议基础工作

- 3.1.1 热噪声

- 3.1.2 THz波的大气衰减

- 3.1.3 协议假设

- 3.1.4 热态QKD协议模型

- 3.2 THz波段QKD协议

- 3.2.1 协议工作过程

- 3.2.2 系统构成

- 3.2.3 安全性分析

- 3.2.4 密钥率分析

- 3.3 室内THz QKD系统

- 3.3.1 室内信道模型

- 3.3.2 系统性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于正交频分复用的太赫兹波段量子密钥分发

- 4.1 引言

- 4.2 基于OFDM的 THz QKD系统

- 4.2.1 系统框图

- 4.2.2 OFDM模块

- 4.2.3 I/Q调制模块

- 4.2.4 HD检测模块

- 4.3 基于OFDM的 THz QKD协议

- 4.3.1 协议工作过程

- 4.3.2 安全性分析

- 4.3.3 密钥率分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘笑

导师: 朱畅华

关键词: 量子密钥分发,无线通信,太赫兹频段,正交频分复用

来源: 西安电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,电信技术

单位: 西安电子科技大学

分类号: TN918.4;O413

DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.002504

总页数: 81

文件大小: 3508K

下载量: 38

### 相关论文文献

- [1].中国科大成功实现500公里地基量子密钥分发[J]. 信息网络安全 2020(03)

- [2].中国科大等实现500公里地基量子密钥分发[J]. 高科技与产业化 2020(04)

- [3].量子密钥分发网络架构及其标准化[J]. 无线电通信技术 2020(06)

- [4].量子密钥分发城域光组网技术前瞻[J]. 通信学报 2019(09)

- [5].星地量子密钥分发中的数据协调方法[J]. 计算机工程 2017(04)

- [6].星地量子密钥分发获得成功[J]. 光电工程 2017(09)

- [7].量子通信技术首次实现白天远距量子密钥分发[J]. 科学24小时 2017(09)

- [8].量子密钥分发中的偏振补偿方法[J]. 计算机工程 2016(12)

- [9].基于纠缠交换的具有双向认证的多方量子密钥分发[J]. 韶关学院学报 2016(10)

- [10].连续变量量子密钥分发技术研究进展[J]. 信息安全研究 2017(01)

- [11].诱骗态量子密钥分发系统中的隐蔽欺骗方法[J]. 中国电子科学研究院学报 2013(05)

- [12].高维量子密钥分发方案获验证[J]. 科技传播 2019(05)

- [13].循环差分相移量子密钥分发协议研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [14].软件定义的量子密钥分发网络技术研究[J]. 邮电设计技术 2019(04)

- [15].基于极化码的单步量子密钥分发后处理[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [16].量子密钥分发技术安全测评国际标准提案研究[J]. 信息技术与标准化 2018(05)

- [17].基于正交频分复用的连续变量量子密钥分发方案[J]. 量子光学学报 2016(04)

- [18].诱惑态下相位差分量子密钥分发效率分析[J]. 量子电子学报 2009(04)

- [19].路径攻击对量子密钥分发网络安全性的影响[J]. 量子电子学报 2008(05)

- [20].光纤偏振编码量子密钥分发系统荧光边信道攻击与防御[J]. 物理学报 2019(13)

- [21].量子密钥分发技术在智能变电站中的研究[J]. 电信科学 2018(10)

- [22].中科院:星地量子密钥分发又有新突破[J]. 硅谷 2013(10)

- [23].软件定义量子密钥分发网络设计[J]. 无线电通信技术 2019(05)

- [24].量子密钥分发实验数据采集系统[J]. 核电子学与探测技术 2008(06)

- [25].移动量子密钥分发技术进展[J]. 激光与光电子学进展 2017(12)

- [26].多输入多输出量子密钥分发信道容量研究[J]. 物理学报 2009(10)

- [27].量子网络方案研究[J]. 光通信技术 2017(05)

- [28].量子密钥分发驱动安全电力通信网络体系架构[J]. 中国电力 2017(10)

- [29].基于波分复用技术的测量设备无关量子密钥分发[J]. 量子电子学报 2017(01)

- [30].量子密钥分发中分束器攻击和瑞利散射的解决方案[J]. 量子光学学报 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/67dbedd7671df1090bd08c0c.html