# 空调风机的性能与选用

广东申菱环境系统股份有限公司，广东省佛山市528313

摘要：在社会发展的今天，空调普及到家家户户，空调的市场越来越广阔，对于空调技术的要求也越来越高，本文简要介绍空调的发展以及在发展中不断进步的空调风机技术，以及空调风机的应用。

关键词：空调风机；性能；选用

1空调风机的主要性能参数

风机的流量、压力、转速、功率和效率等因素是衡量空调风机性能的主要参数指标。

1.1风机进口标准状况

风机进口标准状况是指风机进口处全压为一个标准大气压，温度为20摄氏度，相对湿度为50%，空气密度为1.2kg/m3的气体状态。

1.2风机流量

风机流量通常用体积流量来表示，它是单位时间流过通风机的气体容积。风机流量通常是指风机进口处的流量，因气体具有压缩特性，出风口体积流量与进口处不同。但空调风机属于中低压风机在大多数情况下可以忽略其压缩性。

1.3风机的压力

空调器设计中经常用到机组的全压、静压、风机全静压、机内阻力、机外余压等概念。空调风机的全压是通风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差；动压是通风机出口截面上气体动能所表征的压力；静压是气体对平行于气流动物体表面所作用的压力，它是通过垂直于其表面的孔测量出来的，也可以定义为风机的全压减去风机出口处的动压。

1.4风机的转速n

风机转速是指风机叶轮的旋转速度，通常它以每分钟旋转数为单位。即r/min或rmp

1.5风机的功率N

风机所输送的气体，在单位时间内从风机中获得的有效能量称为风机有效功率。风机轴功率N轴，N轴=N/ηkw，其中η表示风机效率，N轴又称风机的输入功率。

1.6风机的效率η

风机的静压内效率為：η静内=Nst/N轴=PstxQ/1000/N轴。风机的全压内效率为η全内=Nt/N轴=PtxQ/1000/N轴。内效率和风机的静压内效率均表征风机内部流动过程的好坏。风机全压效率是风机气动力设计的主要指标。

1.7风机与管网曲线

我们知道风机功能是克服管网阻力将具有一定压力的气体送到指定的地方。因此风机是和管网一起工作的。管网曲线是一条抛物线，其方程式为：P=KQ2。上述公式在如何调整风机转速或调整管网阻力以达到空调机性能时经常用到。

2风机的选用

在选用风机时应选用效率较高、风机较小、调节范围较大的风机，来满足系统可接受的性能、效率和质量要求；其次风机运行工作点，应选择在风机高效点附近，以确保运行稳定，避免风机在喘振区工作；同时要降低噪声，必须降低风机转速，选择较大的风机。VAV系统风机，风量风压应按运行时间较长的部分负荷工况选取。过大风机，往往使风机运行在小风量区，风机进出口压差大，会引起运行不稳定和噪声脉动，发出较高噪声。过小风机，会引起风机转速提高，空气在离开叶片时有较高速度，也会产生较高噪声。

2.1风机的分类选择

根据风机的类型来划分，选用前向多翼风机时，应具有转速低、结构轻、低噪、调速性能好和价格便宜等特点，当设计风量和压力较小，或大风量低压力时应优先选用前向风机；选用后向风机时应具有效率高，噪声低，压力高和结构强等特点，当设计风机压力较大时应优先选用后向风机；选用无壳风机时，管网需要灵活出口位置，需要降低管道出口噪声，或管网在将来可能要变化的场合时应优先选用。

2.2风机的并联运行

对经常需要在大风量工况运行，偶尔由于负荷降低停用一台风机时，应选用两台相同的通风机并联运行；对经常需要在小风量工况运行，偶尔由于负荷增加需临时增开一台风机时，应选用两台不同的通风机并联运行。

2.3电机选择

选择电机必须遵循以下原则：电机工作时，发热应接近其许可温升，但不得超过；电机必须具有一定的过载能力，以保证在短时过载情况下能正常运行；电机应具有被拖动对象所需要的起动转矩，只能大，不能小；电机实际运行电流必须小于电机额定电流。

3空调风机的应用

现代社会的科学技术日新月异，各行业均在快速发展，使得人们的生活越来越舒适，空调风机的广泛使用无疑使人们的生活环境更加优越。空调不仅用于人们日常生活，而且还用于工业环境中，可以说，空调风机已是各行业中不可或缺的一部分。

的作用，室外机主要负责制冷或制热，室内机负责将冷气或热气输送到室内，并通过管道将室内的热空气或冷空气输送到室外，虽然这样做会加重环境的负担，但是能达到升降温度的目的。根据温度的不同，加上冷凝风扇的辅助，将被外部冷空气带走大部分的热量，通过气体液化作用将内部的高温气体转化成液体，这是空调日常运作的基本原理。

空调风机的分类是依据工作原理以及风机应用的不同而分类的。空调风机是空调的重要辅助设备，是配用装置，主要用于空调机组和空调末端的配置。因此，空调的质量高低就要取决于空调风机的质量高低，不仅如此，选择合适的配套风机也影响着空调的质量。如今通过各种技术的提升，它已经成为一种新型节能的风机。由于风机结构缝合度高、体积小，因此安装方便；风量大、压力高、振动小，因此使用性能高，并能够实现无级调速，适用于噪声要求严格、风量变化范围大的通风换气场所。

一般应用于制冷空调设备上的各种类型风机都统称为空调风机。譬如室内机所用的小型风机、空气源热泵机组所用的表冷器散热风机、组合式空调机组的送风机等，因此空调风机有着风量大、风压低、噪声小的优点。但是由于空调的类型不同、功能不同以及使用场合的不同，空调风机的外型、结构以及工作的特点性能等也有所区别。因此不同的空调机组和空调末端需要按实际需要来选配不同类型的空调风机。结合具体特点以及应用场合对不同风机进行分类。

第一：离心通风机，在此基础上又将其细分为两种，即前项多翼离心通风机和双进风后向离心通风机。前向多翼离心通风机具有压力系数大、比转速大、噪声小的优点，较适合应用于远距离送风的场合，常常应用于单元机等。双进风后向离心通风机具有流量大、效率高等优点，适合用于单元机和组合式空调机组等远距离送风的场合，由双进风后向离心通风机组成的箱型风机在空调中主要用于送风管道的途中加压，具有结构紧凑、噪声小等优点。但是由于空调全压不得高于2000v，因此使用场合也缩小了，并且要尽量避免人群频繁活动，否则依照空调的性能是难以产生明显作用的。

第二：横流通风机，横流通风机具有压力大、结构紧凑、噪声小等优点，因此主要用于家用壁挂式空调室内机换热送风和一些特殊的风机盘管机组接风。由于其受众广泛，因而此类通风机的运用量相对来讲比较大。

第三：轴流通风机，具有压力系数小、比转速大、结构精密、安装简便等特点。因此，轴流通风机一般应用在风量较大、安装空间比较小，对送风静压升要求低的场合，比如冷风机以及一些冷凝器强制散热等。风机的性能大同小异，但也正是因为这些细微的不同，空调风机的配置应用出现了很大的区别。

结论

在网络发展快速的今天，许多空调都已经实现了远程操控的功能，为生活提供了方便。为了适应环境生态以及人类的审美观，现在的空调除了注重节能、低噪音和讲究舒适外，还在外观上进行改良，使之更加新颖、时尚，更具装饰作用，也正因为如此，让很多消费者更加愿意购买空调，促进了空调市场的发展。因而对于空调风机的研究也将更为深刻，其应用也会越来越普遍。

参考文献：

[1]王欢，吴会军，丁云飞，周孝清.建筑外窗热工性能对空调能耗与节能的影响分析[J].节能技术，2017（2）

[2]韩保华，马秀力，王成霞，刘婷.办公建筑能耗现状与节能对策研究[J].建筑科学，2016（02）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/67f2a6ffcbc20ae28d6b8499.html