# 分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术黄丽媛

（运城供电公司检修公司变电运维室山西省运城市044000）

摘要：作为变电运维仪器仪表应用中的一项重要方面，对其管理及维护技术的探讨占据着极为关键的地位。该项课题的研究，将会更好地提升对变电运维仪器仪表故障原因的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化其管理及维护工作的最终整体效果，以供参阅。

关键词：变电运维；仪器仪表；管理；维护技术

电力电工行业对于我们国家的社会建设和社会发展起到了的重要的作用。可以说电力电工行业的发展是我们国家建设的基础产业。近年来，电力市场的需求量逐年的增长。这就要求现阶段的电力电工行业的电力生产要更加的高效，电力运输要更加的便捷和安全。经过几代人的不断努力，我们国家的变电运维工作取得了很大的成功，但是日益发展的社会，让我们不得不从新的考虑变电运维技术。因此，对变电运维仪器仪表的管理及维护技术的研究有着鲜明的现实意义。

1变电运维仪器仪表出现故障的原因

近年来，电力系统规模不断扩大，变电设备越来越多，为社会生产和人们的生活提供了可靠、稳定的电能。但是，随着变电设备数量的增加，故障发生率越来越高，运维管理难度越来越大；再加上变电运维仪器仪表自身存在一些问题，在执行运维任务的过程中极易发生故障。比如，当高压电流流经仪器仪表时，电流负荷超出了仪器仪表所能承受的正常范围。此时，仪器仪表就会出现故障，甚至停止运行，引发二次接线短路故障；再比如，首次使用变电运维仪器仪表时，低压测试区会出现三相接地故障，导致仪器仪表出现异常，不能起到保护变电设备的作用。许多变电站在使用变电运维仪器仪表时，并没有进行科学的规划，再加上变电运维仪器仪表的运行环境非常复杂，其安全运行受到了一定的影响，导致出现诸多故障。如果没有进行及时的检测，即使仪器仪表存在故障，也得不到有效的处理。另外，一些变电运维人员为了加快维修速度，并没有仔细查找故障原因，只是进行了常规的维护。这样做，并没有解决根本问题，在经过长时间使用之后，众多问题累积，最终导致仪器仪表报废。

2变电运维仪器仪表管理的维护原理和管理规则

现阶段的变电运维仪器仪表主要采用的新型短路电流圈，并且结合自动化的设备，通过内部的铁芯来进行差动保护。我们采用这种内置铁芯的差动保护装置主要的是因为这种差动保护装置可以有效的防止磁场电流涌动带来的二次接线故障。变电运维设备在进行设备的运行和维护中所具有的工作原理如下：设备中的铁芯饱和度对变流器磁吸引力大小有着中重要的作用。当铁芯的饱和度不断的下降时，磁场的吸引力将会不断的增强，电压的亲强度也会随之增强。反之磁场的吸引力将会不断的减弱，电压强度也会不断的减弱。这样就起到了对电力系统的保护目的。同时杜绝了变压器空载运行而造成的电流涌动时产生的错误保护目的。

3变电运维仪器仪表管理与维护在实际工作中的运用

3.1变电运维仪器仪表的维护管理与要求

变电运维仪器的主要使用方式是将制动功能与电力系统的设备相融合的方式，通过变电运维仪器的内侧变流器的运作以实现对变电运维仪器仪表的保护，以保证设备的正常运行。内侧变流器在运行中通过铁芯差动保护，实现对磁场电流涌动导致的接线装置故障的保护。其工作原理是利用磁芯以减少电力周期的分量，使电流运行速度数字键降低，最终达到降低产生变压器摩擦故障的概率。变电运维中如果出现了涌流现象，就会带来一定的直流分量，在这种直流分量的影响下，很有可能会导致仪器失灵。选择用二次接线的差动保护方式来加强设备运行稳定性，能够有效稳定设备中的电流，减少直流分量的影响，但是这种保护方式，对运维仪器的灵活性进行了削弱。运维仪器在管理中的具体要求有:差动保护的二次回路接线，先要对一次接线的形式进行合理选择，内外侧合理相位补偿，保持差动保护回路电流之间的平衡。对具有一定特殊性的变电系统，则可不必进行相应的补偿。

3.2数字化的管理与维修

计算机数字化管理与维修在变电运维仪器仪表中的应用，即使在高压状态下也能够正常运行，进行自动的管理与维护，并且还可以自动对故障进行判断、隔离以及实现网络的重构，进而有利于变电运维仪器故障区内供电的自动恢复。在隔离故障区域后，相关配电的数字化中心会接受到消息，然后迅速地做出反应，即派抢修人员在故障发生的区域展开抢修工作。当故障修复完毕之后，计算机数字化控制系统能够按照正常的运行方式恢复变电维修仪器的正常供电。但是由于配电网数字化所涉及的工作面非常广泛,投入的资金往往比较大，因此为满足社会生产和人们生活对于用电方面的需求以及确保供电的稳定，便需要对现有变电运维仪器的二次接线机构和设备的具体状况进行全面科学的研究，同步考虑改造配电网和发展方面的规划，通过二者之间的协调与配合，可以有效避免重复性的建设，即在对试点进行不断总结的基础上将成功经验推广出去。

3.3提升故障识别能力，确保抢修到位

当前虽然应用的管维技术已经有了明显进步，但是依旧还有很大的改进空间。为了确保仪器仪表在高压环境中仍然能正常工作，在管维工作中就必须重视对信息技术和控制系统的应用。数字化控制系统应用在仪器仪表的管维中可有效提高管理效率，但是目前该系统尚不完善，还需要不断地研究和继续开发。对仪器仪表的管理和维护来讲，采用的措施和手段不仅要保证有效，而且要确保合理、科学。在现代化技术广泛应用的当前，变电仪器仪表的管理正朝着高效化、智能化、信息化的方向发展。就当前的技术来讲，已经可以借助计算机实现对运维仪器仪表的故障判断与隔离，并能在最短时间内恢复供电，故障导致的负面影响大为降低。在控制系统将故障区隔离之后，电力企业应迅速行动，组织技术人员展开抢修。

结束语

总而言之，为了防止变电运维仪器仪表出现二次接线故障，应加强对仪器仪表的管理和维护，并依据其工作原理创建科学的数字化运维管理系统，以快速、准确地判断是否存在故障。当检测出变电运维仪器仪表存在故障后，要准确地查明故障原因，并采取有针对性的措施处理。此外，创建数字化运维管理系统，能够实现对变电运维仪器仪表的自动化、数字化和一体化管理。

参考文献

[1]苏灵清.变电运维仪器仪表的管理及维护技术分析[J].质量探索.2016(04).

[2]陈婷.变电运维仪器仪表的管理及维护对策[J].科技与创新.2016(05).

[3]侯军.分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术[J].科技风.2015(16).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/683a10a5ee5c8c37ee78840f.html