# 传动轴论文_潘德永

导读:本文包含了传动轴论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:传动轴,复合材料,永磁,万向,当量,夹角,碳纤维。

### 传动轴论文文献综述

潘德永[1]（2019）在《内燃机车传动轴断裂的原因及解决》一文中研究指出伴随着时代的发展,我国的内燃机车检修工作也获得了全新的发展,整体的检修水平有了本质上的提升。但是在面对内燃机车传动轴出现断裂的问题时,依旧有待于结合实际的断裂原因采取较为科学的解决措施。本文主要对内燃机车传动轴断裂的原因展开了分析,并提出了具体的解决办法。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年24期）

温娟,种博轩,钟晓冲,姜育锋[2]（2019）在《商用汽车传动轴布置优化》一文中研究指出文章从商用汽车传动轴系统的设计原则入手,对商用汽车传动轴系统的匹配设计提供方法,提出传动轴长度及角度的布置要求,通过对传动轴当量夹角的校核,优化传动轴的布置。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2019年22期）

倪金传[3]（2019）在《传动轴锻件锻造新工艺研发》一文中研究指出传动轴锻件主要有花键轴叉、花键轴、焊接叉、法兰叉、花键套和滑动叉六大类产品,其中轴类锻造生产工艺是通过中频炉加热后,在热模锻压力机上采用镦粗后精锻或直接进行卧式粗锻和精锻传统工艺锻造。这样,对于花键轴叉类锻件(图1)的棒料规格通常按轴类叉部大小选定棒料直径,而叉部直径远远大于柄部直径,由于在热模锻设(本文来源于《锻造与冲压》期刊2019年23期）

胡建义,沙诣程,李广林[4]（2019）在《氨冷及换冷型套管结晶机传动轴及密封填料材质改造》一文中研究指出上世纪80年代末至90年代初,全国各炼厂陆续兴建酮苯装置并投入运行,沿袭了粗犷管理的模式,套管结晶机传动轴密封填料泄露问题迟迟悬而未决。在安全生产和环保要求日益严格的21世纪,此种管理模式再也无法适应当今需求,故相关改造势在必行。给出了关于解决困扰套管结晶机传动轴密封泄露的整体方案,兼顾成本、在役周期和环境安全收益。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期）

缑觐[5]（2019）在《永磁同步风电机组传动轴振动控制》一文中研究指出可再生能源是现今乃至未来一段时间能源发展的热门话题。我国在东南沿海和西北风场都设立有风力发电机组。永磁同步风电机组是变速恒频风力发电系统中的一种。在永磁同步风电机组运动过程中受风剪切力、风速等多种因素的影响导致永磁同步风电机组传动轴振动。为了解决这一问题,在不改变传动轴机械阻尼的前提下,通过提高系统的电气阻尼来控制传动轴的扭振进行抑制。保障永磁同步风电机组的正常运行。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年22期）

刘晓丽[6]（2019）在《基于矿井提升机的传动轴优化设计》一文中研究指出提升机在工业生产中十分常用的机械装置之一,现代应用的的矿井提升机安全性能大大提升,运行速度极大提高,提升量也随之增大,目前已经成为全自动控制的重型矿山设备。本文介绍了矿井提升机的组成、分类、维护检查及常见问题分析,并通过一种便于拆卸的齿轮传动轴的设计对矿井升机进行结构优化,从而提升维护效率及运行成本。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年21期）

鹿天成[7]（2019）在《传动轴零件的检修与装配》一文中研究指出阐述了传动轴的结构特点及传动轴零件的检修技术要点,提醒维修人员注意传动轴总成的装配质量,以减少传动轴等传动零件的损伤。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2019年11期）

蔡光胜,张锦光,毛戈[8]（2019）在《碳纤维复合材料直升机传动轴设计研究》一文中研究指出碳纤维复合材料具有比强度高、比模量高、质量轻、减振性能好等特点,针对某直升机传动轴的强度和临界转速要求,设计了一种碳纤维复合材料直升机传动轴。采用ABAQUS对碳纤维传动轴薄弱环节胶层进行内聚力有限元仿真,仿真结果证实胶层设计合理,并对碳纤维复合材料直升机传动轴的固有频率进行了仿真分析和实验分析,实验结果与理论分析相吻合,且与仿真结果的误差较小,说明所设计的碳纤维复合材料传动轴的临界转速可以满足直升机传动轴要求。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年10期）

吉礼超,宗方勇,刘魏魏,肖文刚,仙宝君[9]（2019）在《水下装备用碳纤维复合材料传动轴研究》一文中研究指出从原材料选择、铺层结构对水下装备用碳纤维复合材料传动轴进行了设计,着重介绍了传动轴的设计计算过程,首先根据设计指标进行了传动轴铺层设计,然后采用层合理论和有限元相结合的方法对传动轴的扭转屈曲、扭转载荷及临界转速进行了分析,并根据设计的铺层方案制作了模拟样件,最后对模拟样件进行了扭转试验。结果表明:设计的铺层方案可以满足传动轴的设计指标要求。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年10期）

高军,雷万庆,谈军,李金梅,俄馨[10]（2019）在《循环泵传动轴断裂原因分析试验》一文中研究指出针对循环泵传动轴在使用过程中发生断裂的问题,通过化学成分分析、金相检验及断口分析等方法对传动轴的断裂原因进行了分析。得出结果表明,传动轴螺纹底部和变径部位存在应力集中,传动轴在运行初期产生了细小裂纹,随后在交变应力作用下沿热处理缺陷开裂。此项试验为制造厂避免该类事故的发生提供了指导和借鉴。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2019年05期）

### 传动轴论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章从商用汽车传动轴系统的设计原则入手,对商用汽车传动轴系统的匹配设计提供方法,提出传动轴长度及角度的布置要求,通过对传动轴当量夹角的校核,优化传动轴的布置。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 传动轴论文参考文献

[1].潘德永.内燃机车传动轴断裂的原因及解决[J].内燃机与配件.2019

[2].温娟,种博轩,钟晓冲,姜育锋.商用汽车传动轴布置优化[J].汽车实用技术.2019

[3].倪金传.传动轴锻件锻造新工艺研发[J].锻造与冲压.2019

[4].胡建义,沙诣程,李广林.氨冷及换冷型套管结晶机传动轴及密封填料材质改造[J].当代化工.2019

[5].缑觐.永磁同步风电机组传动轴振动控制[J].中国新技术新产品.2019

[6].刘晓丽.基于矿井提升机的传动轴优化设计[J].内燃机与配件.2019

[7].鹿天成.传动轴零件的检修与装配[J].农机使用与维修.2019

[8].蔡光胜,张锦光,毛戈.碳纤维复合材料直升机传动轴设计研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[9].吉礼超,宗方勇,刘魏魏,肖文刚,仙宝君.水下装备用碳纤维复合材料传动轴研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[10].高军,雷万庆,谈军,李金梅,俄馨.循环泵传动轴断裂原因分析试验[J].机械研究与应用.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/68cc3b485a706a63c5afcb9a.html