# 框架剪力墙结构建筑施工技术分析陈遥

陈遥

重庆高新区开发投资集团有限公司重庆市404100

摘要：当前建筑行业备受关注，施工技术方面的技术革新和管理策略措施方面的创新是人们热议的话题，这也是建筑行业在工程项目发展方面的风向标。就框架剪力墙结构而言，对于建筑工程施工技术应用、工程施工质量、工艺方法等等都有着新的考验，工程施工模式也在不断的变换革新。

关键词：框架剪力墙；建筑；施工技术

1特征分析

在建筑工程中应用框架剪力墙结构工程技术能够有效地提高施工质量，其所具有的特征主要体现在以下几方面：从受力角度进行分析，框架剪力墙和地面呈垂直角度，当抗压性能较差时，会出现结构弯曲的现象；从刚度角度进行分析，框架剪力墙结构所受到的应力和纯框架结构承受的应力相同，当基层弯矩＞20%后，框架的刚度会发生变化，通过设置抗震等级有效地缩短刚度的变形现象，达到减震的效果。

2剪力墙结构分析

2.1结构受力情况

框架剪力墙主要分为两大部分：框架和剪力墙。将传统的建筑结构和框架剪力墙进行比较，存在较大的差距。并且由于建筑物底部发生的位移程度较小，能够承受较大的水平应力。此外，若建筑物上部出现位移，使墙体发生外移的现象，可以借助框架来对其进行修复，最大限度地减少变形现象。随着垂直方向应力发生变化，建筑物也会随之发生变化，此时框架剪力墙需要承担两部分的应力。

2.2结构抗震特征

通过对框架剪力墙的受力特点进行分析，在对剪力墙刚度和框架比例进行设定时，需要确保其合理性和实用性，这样才能有效地保证结构的稳定性，并且提高建筑结构的抗震能力。在对框架剪力墙系统进行设计时，需要对实际的施工情况进行分析，确定出符合该地区建筑物的抗震等级。

2.3结构刚度特征

一般来讲，在对框架剪力墙结构工程技术的刚度进行设计时，技术人员需要对建筑物的抗震等级进行明确化。若基地剪力墙所承受的弯度较大时，此时剩下的弯度力需要由框架结构来承受。

3框架剪力墙结构建筑施工技术分析

3.1框架剪力墙结构建筑放线测量技术分析

放线测量工作是框架剪力墙结构建设过程中一个必不可少的环节，在放线测量前，一定要根据现场的现实情况做好相关的设计工作，以保证在放线测量过程中能够将工程图纸作为依据。在测量过程中，如果条件允许，一定要选用较为先进的高科技信息技术设备和拥有专业技术知识的测量人员进行测量，以保证测量的精度。在主轴线的测放中，要根据施工图示进行，并对土建交付的控制点进行复核，确定主控制点。平面控制网一般都应经过两次放线测量以完成框架剪力墙结构的校正，平面控制网还要经过垂直引测来确保框架剪力墙结构的位置合理性。当框架剪力墙结构的构件吊装临时固定后，就可以进行钢柱的测量校正，校正内容包括“安装前的准备工作、柱底就位、钢柱垂直度校正、钢柱标高测量、钢柱轴线偏差测量方法”等。

3.2框架剪力墙结构建筑混凝土施工技术分析

在混凝土施工中，首先要考虑的就是混凝土原材料的配比问题。如果混凝土中的含沙量较大的话，就会导致孔洞，从而降低框架剪力墙结构的承重能力；假如在搅拌的时候没有具体称量水的重量，导致其中水的比例过多，就会使得混凝土强度降低，加大混凝土浇筑的脆性。此外，混凝土浇筑的顺序也非常有讲究，应该先对等级较高的柱头混凝土进行浇筑，然后在此基础上浇筑其他梁板混凝土。混凝土浇筑工作结束后，还应该对混凝土构件进行养护，可以定期对混凝土构件进行洒水来保证它的表面湿润程度，以防止过度的干燥缺水导致混凝土裂缝的发生。

3.3钢筋施工

钢筋工程施工是框架剪力墙结构施工中一项关键内容，在实际施工期间，工作人员需要在充分考虑工程实际情况的基础下，做好钢筋工程施工，具体表现如下：第一，选择性能良好的钢筋材料。施工人员应当从工程的实际情况出发，依据用途和价格，选择性价比较高的钢筋材料。第二，节点处施工。钢筋节点处施工是框架剪力墙结构具体施工期间的一项难点内容，特别是在钢筋密集的柱和梁处，施工人员应当结合工程的实际情况，依据正确的施工顺序，完成相应的施工操作，避免施工期间，节点发生位移等不良现象，对工程最终的质量造成不良影响。第三，避免节点钢筋移动。通过人工方式对钢筋框进行固定，对于钢筋的位置的控制可以利用水平和竖向墙完成，这样可以确保钢筋在指定位置处，不会发生位移。

3.4模板施工

模板施工内容主要以及到以下几点内容：第一，支撑模板施工。通过模拟试验对将要施工的模板进行考核，只有通过考核后，才能进行施工，同时在该过程中，要对施工材料的具体质量情况进行检测，各项材料必要达到相应的要求标准，才能投入应用。通常来说外部支撑搭建是支撑模板中的一项关键内容，需要在具体施工过程中承受施工人员自身的体重以及外力作用，因此必须要做好相应的预防工作，避免出现意外，对工程的质量造成不良影响。第二，混凝土模板施工。内部墙体和工程外观都是模板施工过程中的关键内容，特别是梁柱节点处施工，因此模板施工期间，要选择高质量的墙体模板材料，确保其能够满足具体施工的要求。为了避免墙体在后期应用过程中出现裂缝，对工程的整体质量造成不良影响，节点处混凝土不得采用同种混凝土，这也是施工中必要注意的一项内容。

4框架剪力墙结构建筑施工的质量要求

4.1保证工程施工前期准备的工作质量

由于建筑工程施工具有时间长、综合性强的特点，因此施工当中的每一个子工作质量都会关系到整个建筑工程的质量，为此，需要对建筑工程施工前的每项工作都要做好技术的前期准备。框架剪力墙施工之前必须进行准备工作，主要内容有：第一，要组织好建筑设计图纸会审，根据有关图集、标准和规范要求，根据工程实际经验，使得建筑施工图、结构图与水电施工图之间比对，把设计图纸上出现问题的概率降低。第二，计算梁箍筋的宽度是不是合适，防止因宽度不匹配而让梁纵筋和梁箍筋形成正交关系，使得框架梁受力的可靠性降低。只有做好工程施工前期的各项工序都按照规定完成，才能使框架剪力墙结构的施工质量得到保证。

4.2做好控制混凝土裂缝工作

实际工程施工过程当中，往往会因为施工组织不规范、环境等因素使得混凝土产生裂缝，进而降低了框架剪力墙结构强度，因此施工过程当中需要控制好混凝土的裂缝：第一，控制好混凝土的入模温度，使混凝土内部升温速率降低。第二，不断完善施工方案。遵照工程相关标准进行施工，针对不同的施工对象采取不同的施工手段。第三，注意混凝土的养护，要用塑料布把水平构件覆盖，然后在竖向构件上外挂麻袋片并报上塑料布，浇水次数要按塑料布里面的凝结水为标准。

结束语

在框架剪力墙施工过程中还有很多方面需要注意，通过有效的措施和技巧，对框架剪力墙不断完善，使得在高层建筑工程中更多的运用。在今后的发展中，我们从业人员需要对建筑工程方面的新技术新工艺进行不断挖掘，以不断的提高房屋建设质量，并顺应时代需求。

参考文献：

[1]张建灶.框架剪力墙结构建筑施工技术探讨[J].江西建材，2016（10）：122+125.

[2]刘金凤.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].中国住宅设施，2016（01）：8-10.

[3]冼海东.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].住宅与房地产，2016（36）：165.

[4]洪毅.框架剪力墙结构建筑施工技术应用[J].工程技术研究，2017（06）：51-52.

[5]丁茂喜.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].山东工业技术，2015（19）：56-57.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/69090ce5b1b8c80c7fa63188.html