# 人造金刚石表面化学镀球状镍钴磷合金的研究

### 论文摘要

采用化学镀的方法在金刚石的表面镀覆镍钴磷合金,从而增强其与基体结合的能力,并使用扫描电子显微镜和X射线衍射仪研究不同沉积工艺对镀层性能的影响。结果表明:最佳配方为加入11.8 g/L的氯化钴,8.7 g/L的硫酸镍,18 g/L的次亚磷酸钠,50 g/L的柠檬酸钠,60 g/L的硫酸铵和0.1 g/L添加剂,在76℃条件下,用浓氨水调节镀液pH值至9.0,连续施镀2 h,在此配方和工艺下,可得到结合紧密的球状突起镀层;不低于400℃的热处理可使镀层中析出更多的稳定相Ni、Ni3P、CoP和Co2P。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与分析

- 2.1 pH值与沉积速率的关系

- 2.2 金刚石负载量与镀后质量增加的关系

- 2.3 热处理温度对镀层质量的影响

- 2.4 化学镀覆球状镍钴磷的表面形貌

- 2.5 热处理温度对镀层结构的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈一岩,智红梅,李明

关键词: 镀层质量,沉积速率,热处理

来源: 金刚石与磨料磨具工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学,金属学及金属工艺

单位: 河南应用技术职业学院

基金: 河南省教育厅科研项目科学技术重点研究项目(17A530009)

分类号: TG74;TB306

DOI: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.1.0004

页码: 23-26

总页数: 4

文件大小: 932K

下载量: 184

### 相关论文文献

- [1].湖南沅水砂矿金刚石类型、形貌学特征及其对形成过程的指示[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [2].金刚石分类、组成特征以及我国金刚石研究展望[J]. 地球科学 2019(10)

- [3].金刚石表面镀覆碳化硅的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(06)

- [4].金刚石表面沟槽的横向拼接生长研究[J]. 硬质合金 2020(02)

- [5].金刚石薄膜制备方法与应用的研究现状[J]. 材料热处理学报 2019(05)

- [6].金刚石/铜高导热复合材料制备工艺的研究进展[J]. 精细化工 2019(10)

- [7].高导热金刚石/铜复合材料界面修饰研究进展[J]. 材料导报 2018(03)

- [8].高导热金刚石/铜电子封装材料:制备技术、性能影响因素、界面结合改善方法[J]. 材料导报 2018(11)

- [9].金刚石表面扩散镀钨的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(01)

- [10].表面镀钨金刚石/铜复合材料的有限元模拟[J]. 粉末冶金技术 2019(04)

- [11].金刚石/铜复合导热材料的界面结构研究[J]. 电子显微学报 2017(06)

- [12].安徽栏杆地区辉绿岩型原生金刚石特征及成因初探[J]. 南京大学学报(自然科学) 2018(02)

- [13].添加不同硼源时金刚石的高温高压合成[J]. 人工晶体学报 2018(09)

- [14].金刚石表面覆膜的方法及应用[J]. 承德石油高等专科学校学报 2017(03)

- [15].氢终止金刚石表面的形成机理[J]. 物理化学学报 2015(09)

- [16].硼硫协同掺杂金刚石的高压合成与电学性能研究[J]. 物理学报 2019(09)

- [17].镀铬金刚石粒度、品级和膜厚对金刚石/铜复合材料热物性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2018(03)

- [18].热沉衬底金刚石/铜复合材料表面金属化工艺研究[J]. 电子机械工程 2019(02)

- [19].安徽宿州栏杆地区金刚石成矿地质条件及成因[J]. 现代矿业 2018(09)

- [20].行波管金刚石输能窗片金属化影响因素分析[J]. 电子元件与材料 2019(01)

- [21].真空蒸发镀钨金刚石制备工艺及其抗氧化性能研究[J]. 超硬材料工程 2018(02)

- [22].金刚石表面化学镀铜工艺研究[J]. 浙江理工大学学报 2015(01)

- [23].《金刚石与磨料磨具工程》2018年总目次[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(06)

- [24].不同反应气氛下氢终止金刚石表面的活化性能[J]. 人工晶体学报 2019(03)

- [25].静电纺丝制备金刚石/聚丙烯腈杂化复合纤维[J]. 复合材料学报 2018(11)

- [26].山东郯城砂矿金刚石特征及包裹体研究[J]. 地质学报 2020(09)

- [27].涂覆金刚石的钎焊工艺研究[J]. 超硬材料工程 2019(01)

- [28].人造金刚石表面运用电镀镍的工艺探讨[J]. 民营科技 2017(02)

- [29].金刚石表面镀钨对铜/金刚石复合材料热导率的影响[J]. 功能材料 2016(01)

- [30].影响金刚石微粉化学镀镍品质的因素[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/693748fc3e7b2a8f91d99b75.html