# 基于HfN_x∶Zn薄膜的负微分阻变存储器

### 论文摘要

基于HfNx∶Zn薄膜材料制备了阻变式随机存储器,获得了良好的阻变可靠性,并观察到负微分电阻现象.Au/HfNx∶Zn/Pt器件表现出快速的擦写速度（<150ns）、优异的循环耐受性（>103）、长时间保持性（85℃时>105 s）、较小的开启/关闭电压波动性（3.5%/8.5%）和较低的高阻/低阻波动性（13.5%/10.1%）.Zn元素的掺入为薄膜引入了大量的N空位缺陷态,根据器件运行的I-V拟合曲线,得知器件阻变机制与N空位缺陷的存在有直接的关系.

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 HfNx∶Zn薄膜的表征

- 2.2 HfNx∶Zn器件阻变性能表征

- 2.3 阻变机制讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王中强,张雪,齐猛,凡井波,严梓洋,李壮壮

关键词: 阻变存储器,氮化铪薄膜,氮空位缺陷,负微分电阻

来源: 物理实验 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 材料科学,工业通用技术及设备,计算机硬件技术

单位: 东北师范大学物理学院,东北师范大学物理学国家级实验教学示范中心(东北师范大学)

分类号: TB383.2;TP333

DOI: 10.19655/j.cnki.1005-4642.2019.06.003

页码: 16-22

总页数: 7

文件大小: 507K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].存储器技术的新进展[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [2].微机原理课程存储器扩展教学的改进[J]. 科技创新导报 2019(33)

- [3].通用技术集团武汉国家存储器基地建设提速[J]. 中国设备工程 2020(09)

- [4].柔性阻变存储器材料研究进展[J]. 材料工程 2020(07)

- [5].阻变存储器应用中串扰问题的评估方法[J]. 中国战略新兴产业 2017(04)

- [6].阻变存储器发展现状[J]. 国防科技 2016(06)

- [7].我国成功研制出百毫秒级高效量子存储器[J]. 技术与市场 2016(11)

- [8].相变存储器的存储技术教学研究[J]. 电脑与电信 2017(03)

- [9].存储器测试图形算法概述[J]. 计算机与数字工程 2017(04)

- [10].车用存储器市场分析[J]. 电子产品世界 2017(04)

- [11].国产新型存储器成功实现产业化应用[J]. 中国设备工程 2017(14)

- [12].物联网数据需求下,革命性提升存储器的性能[J]. 中国电子商情(基础电子) 2017(08)

- [13].新型阻变存储器的物理研究与产业化前景[J]. 物理 2017(10)

- [14].威联通存储学堂 第2堂:快速上手照片存储器[J]. 中国摄影家 2015(12)

- [15].长江存储正式成立 中国搭建存储器产业航母[J]. 半导体信息 2016(04)

- [16].一种通用存储器测试装置的设计[J]. 电子质量 2020(11)

- [17].中美贸易摩擦背景下我国存储器产业发展的机遇与挑战[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) 2020(06)

- [18].三维阻变存储器的研究进展[J]. 半导体技术 2020(03)

- [19].固态量子存储器[J]. 中国基础科学 2020(01)

- [20].中国科学技术大学实现高性能可集成固态量子存储器[J]. 稀土 2020(03)

- [21].内存空间在双空间存储器上的推移技术实验[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].基于铜氧化物的电阻存储器工艺优化[J]. 电子与封装 2017(09)

- [23].纳米尺度相变存储器小型化研究进展[J]. 微纳电子技术 2015(12)

- [24].相变存储器及其发展[J]. 功能材料信息 2014(05)

- [25].分离栅式快闪存储器抗编程干扰性能的工艺优化[J]. 电子与封装 2015(07)

- [26].新型存储器有望大幅降低电子设备待机功耗[J]. 发明与创新(综合科技) 2011(08)

- [27].随钻数据微存储器井下释放传输系统关键技术研究[J]. 石油矿场机械 2020(06)

- [28].存储器技术发展及简易维护方法[J]. 内江科技 2014(04)

- [29].浅谈软件评估中的存储器测试[J]. 日用电器 2011(10)

- [30].存储器行业现状及其发展前景[J]. 电脑与电信 2011(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/697079f3e39225558517b886.html