# 组合式同相供电系统补偿算法与控制策略优化

### 论文摘要

针对电气化铁路大容量负荷补偿需要和补偿装置容量优化问题,提出一种基于模块化多电平变换器(modular multilevel converter,MMC)的单三相组合式同相牵引供电系统。分析了系统的主电路结构和工作原理。以电能质量国标限值为约束,建立了系统电能质量综合补偿模型,并与预测电流控制相结合,构建了同相补偿装置分层控制策略。与传统同相供电系统比较,该系统可以适应高压、大容量需求,取消牵引匹配变压器,同时实现降低补偿装置容量和提升系统动态响应的目的。通过模拟分析了实际牵引负荷的多种运行工况,来验证上述同相牵引供电方案的可行性和优化控制策略的正确性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 基于MMC的单-三相组合式同相供电方案

- 1.1 主电路原理

- 1.2 同相补偿装置工作原理

- 2 同相补偿装置上层控制策略

- 2.1 电能质量补偿计算模型

- 2.2 最优补偿容量计算与分析

- 3 同相补偿装置下层控制策略

- 3.1 同相补偿装置预测电流控制

- 3.2 子模块电压稳压控制

- 3仿真模拟

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈民武,刘若飞,陈玲,蒋汶兵,冯祥

关键词: 电气化铁路,组合式同相供电,控制策略,最优补偿,模块化多电平

来源: 电机与控制学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 西南交通大学电气工程学院,成都铁路局贵阳供电段

基金: 国家自然科学基金(51307143),中国铁路总公司重大课题(2015J005-A)

分类号: U223

DOI: 10.15938/j.emc.2019.08.004

页码: 28-34+42

总页数: 8

文件大小: 2175K

下载量: 207

### 相关论文文献

- [1].城轨同相供电系统同相补偿装置可靠性分析方法[J]. 电气化铁道 2019(06)

- [2].单相组合式同相供电系统直接功率控制研究[J]. 电工技术 2020(16)

- [3].基于同相供电装置的拓扑结构选型研究[J]. 机电信息 2019(33)

- [4].组合式同相供电继电保护方案研究[J]. 电气化铁道 2014(05)

- [5].组合式同相供电系统容量配置优化及分析[J]. 电力系统保护与控制 2016(23)

- [6].基于三相-单相变换的新型同相供电系统方案[J]. 电力系统保护与控制 2017(04)

- [7].单相组合式同相供电技术及工程应用方案研究[J]. 铁道标准设计 2017(01)

- [8].牵引网贯通式同相供电主电路设计与分析[J]. 铁道机车车辆 2017(04)

- [9].朔黄铁路组合式同相供电方案研究[J]. 电气化铁道 2017(04)

- [10].单相组合式同相供电装置中性点电位漂移影响[J]. 电气化铁道 2016(03)

- [11].用于电铁的同相供电装置的研究[J]. 科学技术与工程 2014(10)

- [12].新型贯通同相供电系统建模与运行特性分析[J]. 铁道科学与工程学报 2018(08)

- [13].贯通式同相供电方案优化设计[J]. 电气化铁道 2017(05)

- [14].单相组合式同相供电系统补偿装置容量的优化设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(11)

- [15].组合式同相供电装置维修决策建模及优化[J]. 西南交通大学学报 2017(02)

- [16].电气化铁路同相供电装置应用研究[J]. 电力电子技术 2013(02)

- [17].单相组合式同相供电系统及运行方式研究[J]. 电气化铁道 2016(05)

- [18].浅谈同相供电技术在中南通道中的应用[J]. 郑铁科技 2015(01)

- [19].发电机转子同相振动分析与诊断[J]. 汽轮机技术 2012(03)

- [20].同相供电装置可靠性分析与优化研究[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [21].关于同相供电系统可靠性的分析[J]. 科学家 2015(11)

- [22].基于对称补偿的同相供电系统研究[J]. 机车电传动 2019(05)

- [23].温州市域铁路S1线同相供电系统方案研究[J]. 电气化铁道 2018(04)

- [24].电铁同相贯通牵引供电系统控制策略的研究[J]. 微计算机信息 2010(28)

- [25].同相比较法带电测试技术在现场的应用[J]. 广东电力 2008(06)

- [26].用于单相组合式同相供电的CPD结构可靠性研究[J]. 铁道标准设计 2020(05)

- [27].新型同相供电系统的仿真研究[J]. 计算机仿真 2013(03)

- [28].一种新型同相供电系统结构及仿真研究[J]. 电气化铁道 2019(03)

- [29].基于MMC的同相供电潮流控制器控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制 2017(14)

- [30].平衡接线牵引变压器同相供电下的容量设计方法[J]. 西南交通大学学报 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6977f6d28161b65e8b319773.html