# 超低压地层防漏堵漏技术研究与应用

### 论文摘要

针对印尼KM油田油藏埋深浅、压力系数极低,岩性为硬脆煤层、中等硬度脆性砂岩互层,煤层层理发育,钻进中易发生漏失、坍塌的技术难题,通过优选发泡剂、稳泡剂等处理剂和防漏堵漏材料,研制出一套适合于超低压地层的低密度防漏堵漏钻井液体系。室内评价实验表明,该体系密度不大于1.10g/cm~3,具有泡沫稳定性强、粒径分布范围广、与不同尺寸地层裂缝匹配好等特点,低密度钻井液与优选的新型防漏堵漏材料之间具有协同增效的作用,对3mm以下裂缝承压能力大于5MPa,可有效提高地层承压能力。现场成功应用表明,这套钻井液体系和防漏堵漏技术为超低压地层的防漏堵漏技术难题探索了一条新的解决途径。

### 论文目录

- 1 地质概况及钻井技术难点

- 1.1 地质概况

- 1.2 钻井技术难点

- 2 低密度钻井液研究与性能评价

- 2.1 钻井液体系研究

- 2.1.1 发泡剂优选

- 2.1.2 稳泡剂优选

- 2.1.3 防漏堵漏优选

- 2.1.4 配方研究

- 2.2 钻井液性能评价

- 2.2.1 承压能力

- 2.2.2 堵漏性能

- 2.2.3 抗污染性能

- 3 现场应用

- 3.1 钻井液配制注意事项

- 3.2 应用效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴迪

关键词: 超低压,煤层,防漏堵漏,低密度,微泡沫

来源: 西部探矿工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆钻探工程公司钻井三公司

分类号: TE28

页码: 103-106

总页数: 4

文件大小: 1421K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].地下停车场结构防漏技术管理策略分析[J]. 建材与装饰 2020(19)

- [2].浅谈防水材料在建筑物防漏工程中的应用[J]. 科技资讯 2019(30)

- [3].门窗施工中防漏技术的有效应用分析[J]. 门窗 2017(02)

- [4].汤美天地防漏杯被曝藏“污” 客服未提解决方法[J]. 广西质量监督导报 2016(04)

- [5].拧紧防漏[J]. 山西老年 2014(06)

- [6].防漏失板阀的研制及试验测试[J]. 石油机械 2020(06)

- [7].水工建筑防漏技术的改进措施[J]. 四川水泥 2015(10)

- [8].可逆转溜煤槽防漏风装置在马兰矿的应用[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [9].中油渤星两项成果解决防漏防腐难题[J]. 青海石油 2011(04)

- [10].轨道车止轮器防漏安设、漏撤除装置的研究与应用[J]. 工程技术研究 2020(07)

- [11].一种防漏水杯[J]. 科学技术创新 2019(09)

- [12].老居民楼屋面防漏施工技术探讨[J]. 建筑知识 2017(04)

- [13].高压防漏失阀结构设计及密封性能研究[J]. 石油机械 2016(09)

- [14].关于电热水器防漏电的研究[J]. 无线互联科技 2014(05)

- [15].物理法随钻防漏堵漏机制与试验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [16].核电发电机防漏油的研究[J]. 南方能源建设 2017(01)

- [17].给水管道防漏技术的应用进展[J]. 能源与环境 2016(04)

- [18].列管式换热器的泄漏原因及防漏措施研究[J]. 化工管理 2015(06)

- [19].浅谈海洋石油工程电气设备的防漏电技术[J]. 机电信息 2014(12)

- [20].浅析建筑工程防水防漏技术及措施[J]. 陕西建筑 2017(07)

- [21].高层建筑外墙防漏工程技术的应用[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(06)

- [22].路灯设施漏电分析与防漏电措施的应用[J]. 科技创新与应用 2018(14)

- [23].翻车机漏斗防漏煤改造[J]. 港口装卸 2015(02)

- [24].往期反馈1 芙逸儿隔热鸭嘴防漏杯[J]. 时尚育儿 2013(06)

- [25].杭锦旗区块锦58井区防漏技术应用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(07)

- [26].建筑工程抗渗防漏施工措施浅析[J]. 门窗 2016(10)

- [27].油基钻井液随钻防漏技术实验研究[J]. 钻井液与完井液 2015(05)

- [28].德湿康、溃疡粉联合防漏膏治疗结肠造口皮肤黏膜分离的疗效及护理[J]. 华西医学 2011(12)

- [29].国外防漏研究的新进展[J]. 钻井液与完井液 2010(06)

- [30].房建施工渗漏问题成因及防漏措施[J]. 中国住宅设施 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/69beaf74652e174d5da39f1e.html