# 电力系统继电保护及其自动化装置可靠性蔡红军

国网阳谷县供电公司山东省聊城市252300

摘要：随着国家整体实力的提高以及人口数量的增加，电力系统在近几年的发展中面临着各种各样的机遇与挑战。相关科研团队不仅对电力系统中涉及到的技术手段进行了深入的研究，还将很多先进的技术应用到了电力系统的运作中，并对继电保护系统与自动化之间的关系进行了全方位的分析，以此来为电力系统的平稳运作提供保障。另一方面，由于电能需求量增加，一些传统的电力系统运作模式已经不能满足现代社会发展需要，所以要对电力系统进行更新变革，完善继电保护系统的安全性能，强化系统自动化的运作效率和质量。

关键词：电力系统；继电保护；自动化装置；

引言

社会经济不断发展，人们无论在生产还是生活方面对于电力的需求量越来越大，传统电力系统开始出现供电不足情况。在新形势下，国家以及社会对于电力系统所进行的供电质量提出了新要求。这促使电力系统及其自动化开始快速发展，并领导整个行业不断改革创新。电力系统及其自动化与继电保护之间关系密切，电力系统自动化可以保护继电，继电保护又能够使电力系统供电安全性得到提高。因此，电力系统及其自动化与继电保护之间可以说是相辅相成，只有将两者合二为一，才能够提高电力系统运行的安全性，为人们提供高质量电力服务。电力系统涉及到各个生产领域，其对人们的生活生产有着重要意义，所以，其自动化和继电保护之间关系也受到广泛关注。

1电力系统继电保护及自动化装置的工作特征

电力系统继电保护，是确保电力设施运行的可靠安全性，对电力系统存在的问题加以深入剖析，采用恰当的举措进行处理，可提升系统运行稳定性。继电保护是由诸多类型设备一起构成的，确保各个系统的稳定性，才能确保其的可靠性与安全性。对继电保护可靠性有一定影响的主要因素有，设备检测成功率，评定标准科学性，产生问题频次，运用时间等等。继电保护及自动化设备一定要满足有关的需要，电力设施在产生问题的时候，确保保护装置运用的精准性，维持系统的平稳运行。电力系统发生短路或过载故障，要注意确保继电保护自动化装置的可靠性，在较短时间里将信号发送出去，及时切除其他电气设备故障点。电力系统在平时工作时不太容易发生故障，继电保护装置动作不频繁。继电保护装置拒动故障，是继电保护装置在电力发生问题时，没有可靠及时的发生反应，没有及时切除电力系统的故障，要是继电保护装置的故障严重，就会引起电力系统无法正常作业。误动故障是继电保护装置本身动作特性不良，受到其他因素的影响，系统还没出现问题时就发生了误动作，带来了较大的经济损失。自动化装置的主要功能是，控制和监测电力系统中的设计运行参数，主要故障是不能确保运行参数的准确性。

2电力系统中继电保护自动化的应用研究

2.1变电器的应用

变电器是电力系统中比较重要的部分，也是继电保护中重点的对象。电力系统在运作过程中，通常会采用三种方式对变电器进行继电保护，第一种是接地保护，在很多电力系统运作中得到广泛应用；第二种是短路保护，这种方法虽然能在一定程度上对变电器起到保护作用，但是却对相关电路线路有一定的损害，需要相关管理团队合理应用；第三种是瓦斯保护，这种保护方法对相关工作人员的技术要求非常高，如果相关工作人员不能有效的采用这种方法进行变电器保护，那么会在很大程度上引发安全事故。所以相关工作团队需要根据电力系统的运作特点和变电器运作效果等能容合理的应用继电保护装置，并将自动化技术与继电保护进行科学的结合，以此来提高继电保护装置的应用效果。另外，为了降低变电器故障带给电力系统的影响，当继电保护自动化装置发现电路故障的时候，相关工作人员需要在第一时间对变电器进行抢修，同时还要切断有问题的线路。在继电保护自动化系统的帮助下，对变电器进行合理的维修，以此来保护电力系统的整体安全。

2.2发电机的应用方面

发电机是电力系统运作中的关键因素，对电力系统的平稳运行有着重要的意义和影响。要想保证发电机的安全运行，提高运作效率和质量，那么相关工作团队就要将继电保护自动化合理的应用到发电机的管理中。安装继电保护自动化装置之前，相关工作人员需要根据电力系统整体运行情况，对发电机的运行特点进行全面的分析与了解。在制定合理的应用方案，妥善的安装继电保护自动化装置，从而为发电机的后续运作提供保障。还要对发电机周围的情况进行仔细的排查，对影响继电保护自动化装置平稳运作的不良因素进行及时的处理，这样继电保护自动化装置不仅能发挥良好效果，发电机的安全也能得到保障。装置安装后相关管理团队要对发电机的电流进行合理的控制与调节，采用合理的方式对继电保护自动化装置加以固定，继电保护装置才能有效的控制电流对发电力的影响，还能在一定程度上降低发电机出现绝缘击穿情况，有利于发电机的安全运行，为电力系统整体运作提供保障。

3提高继电保护与自动化装置可靠性的措施

3.1重视继电保护自动化可靠性指标

现代化的智能电网继电保护中，自动化的装置所具有的可靠性是构成原理和输入特征量。自动化的构成原理和输入特征量的运行过程中，影响可靠性的主要问题集中在继电保护成功率，继电保护故障排查等几个方面。成功率指标是在继电保护过程中自动化装置能够完成试验的成功几率，继电保护故障排查则是指继电保护自动化系统对电网中存在的电力运行故障的准确无误的判断和对电网的保护的具体情况，这二者是目前在进行可靠性评估时所采用的重要指标。通过试验，对指标进行分析和打分，从而判断在电网当中继电保护系统是否具有满足电力运行的可靠性。

3.2确保继电保护自动化装置安全稳定性

继电保护及其相关自动化设备，对确保电网可以实现稳定运作的目的有着积极的作用。确保有关设备在实际运作的时候，将工作的稳定性能加以提升，在特定的时间做好定期试验工作。相关人员对自动化装置进行试验，主要目的是确保装置可以处于安全的环境下进行，进而确保其工作达到可靠的效果。相关企业还需要对相关设备及其定检项目做好详细的分析，并依据项目仅仅进行主要的实验就可以了，而依据具体要求进行，促使继电保护工作可以实现可靠的目的，确保电网可以实现安全运作的目的。在检查继电保护装置的过程中，需要在检查完一次设备以后一起进行，目的是减少电网出现停电的时间。各种电压等级产生的保护设备在检修时间上存在一定的区别，对一些等级较高的装置来说，相关人员需要定期对这些主要设备做好认真的检修。

3.3重视相关人员的培养

对装置设备做到熟练掌握，不但需要了解保护的基本原理，还需要了解设备在实际中运作的情况。继电保护的调试工作，作为设备送电的前期阶段的关键所在，在实际工作的时候一定要加大继电保护管理的力度。优化管理制度，落实好相应的检修记载，避免安全事故的发生，最大程度促使设备可以保持最佳状态。以上管理方式不但可以减少出现误动事故的出现，即使在故障发生时，由于具备了精准的信息，促使问题在查明时就好变的显而易见。因此管理培养相关人员的职责，对继电保护进行维护的过程中显得尤为重要。

结束语

当前电力系统容量及其相关规模的日益拓宽，继电保护及其相关自动化装置在其中扮演着重要的角色，同时对继电保护装饰的稳定性能带来直接的影响。在能够预知的情况下，为了将继电保护装置稳定性加以提升，并加大资金投入的力度。从另一个角度来看，相关单位需要加大人员素养培训的力度，从而将设备的稳定性加以提升。

参考文献：

[1]卢信军.电力系统及其自动化和继电保护的关系探究[J].科技经济导刊,2016,14:91+88.

[2]陆冬妹.电力系统及其自动化和继电保护的关系分析[J].电子世界,2017(17):134-135

[3]刘海仙,许鑫磊.电力系统及其自动化和继电保护的关系研究[J].价值工程,2016,28:97-98.

[4]张晓晔.浅析电力系统继电保护设备及其自动化可靠性[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2017(10):152-153.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6a4cb09777e7ec10ae0bf8f9.html