# 脱谐度论文_白杰,邵文权,程远,张志华

导读:本文包含了脱谐度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电网,弧线,阻尼,谐振,弧光,调式,自动跟踪。

### 脱谐度论文文献综述

白杰,邵文权,程远,张志华[1]（2019）在《基于调节脱谐度的谐振接地系统故障选线方法的研究》一文中研究指出针对谐振接地系统经高阻接地时,故障特征信息微弱易导致选线失败问题,提出一种调谐式故障选线方法。详细分析了故障后系统零序电流特征及所提选线方案的抗过渡电阻能力,通过调节脱谐度改变线路零序电流特征,发现故障线路与健全线路零序电流变化方向相反且变化率差异显着。利用故障线路与健全线路的零序电流变化特征差异,构建了调谐式故障选线方法。仿真计算结果表明,该方法准确可靠,高阻接地下可以有效识别故障线路,进一步提高选线准确率。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2019年03期）

张立新[2]（2012）在《利用谐振法自动提高脱谐度的消弧线圈》一文中研究指出岱庄煤矿自从110KV变电站电网规模逐步扩展,经常发生瞬间性接地故障不能自动消除,永久性故障在允许的时间内不能准确查找故障点,致使许多薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏的事故使用以来,大大降低了由于弧光接地电压造成危害的机率。预防了由于单相接地引起的相间短路及电缆放炮等故障。(本文来源于《东方企业文化》期刊2012年12期）

陈锐[3]（2009）在《自动跟踪补偿消弧线圈脱谐度问题的探讨》一文中研究指出1引言近年来,以原有无自动跟踪补偿功能的消弧线圈为基础发展的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置有效地改进了消弧线圈,更好地体现了谐振接地方式的优点,使其应用更加广泛。(本文来源于《变压器》期刊2009年04期）

康志龙,王建楠,周宏莲,王其民[4]（2005）在《谐振接地电网脱谐度测量装置中滤波网络的设计》一文中研究指出脱谐度是谐振接地电网重要的技术参数,近年来,有关文献提出测量脱谐度的一种直接方法———通过测量电网谐振频率来计算脱谐度。由于测量工作是在电网正常运行时进行的,因此必须保证测量过程不受电网运行的干扰,以往未见有文献对这一关键技术进行过讨论。为此,本文设计能够有效滤除5 0±1Hz的工频电量的有源滤波网络,从而使测试装置拥有良好的抗干扰能力(本文来源于《现代仪器》期刊2005年03期）

陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤[5]（2005）在《补偿电网阻尼率及脱谐度的分析》一文中研究指出阻尼率和脱谐度是补偿电网的两个重要参数,针对运行中出现的相关问题,从中性点位移电压、叁相电压不平衡度以及残流的有功分量、无功分量等方面,分析了阻尼率和脱谐度对补偿电网运行特性的影响,给出了合理配置阻尼率和脱谐度的公式,分析认为,采用非线性电阻将增大残流的有功分量,不利于电弧的熄灭;在保证残流小于规程允许范围内的前提下,适当增大脱谐度,可改善叁相电压不平衡度,有利于补偿电网的运行。应用这些研究成果也解决了实际运行中出现的一些相关问题。(本文来源于《华东电力》期刊2005年03期）

陈忠仁,董浩斌,吴维宁,张勤,陈家宏[6]（2005）在《补偿电网阻尼率及脱谐度问题探讨》一文中研究指出阻尼率和脱谐度是补偿电网的两个重要参数。针对补偿电网运行中出现的虚幻接地、叁相电压不平衡等问题,分析了补偿电网的阻尼率和脱谐度,推导出了阻尼电阻和脱谐度的配置公式;也解决了运行中出现的该类问题。(本文来源于《高压电器》期刊2005年01期）

陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤[7]（2005）在《补偿电网阻尼率及脱谐度问题研究》一文中研究指出阻尼率和脱谐度是补偿电网的两个重要参数。针对补偿电网运行中出现的虚幻接地、叁相电压不平衡等问题,分别从中性点位移电压、叁相电压不平衡度以及残流的有功分量、无功分量等方面,分析了阻尼率和脱谐度对补偿电网运行特性的影响,推导出了阻尼电阻和脱谐度的配置公式,也解决了运行中出现的此类问题。(本文来源于《继电器》期刊2005年04期）

陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤[8]（2005）在《补偿电网阻尼率及脱谐度研究》一文中研究指出随着自动调谐式消弧线圈的广泛应用 ,许多配电网变成了补偿电网 ,而阻尼率和脱谐度是补偿电网的 2个重要参数。文章从中性点位移电压、叁相电压不平衡和残流的有功分量、无功分量等分析了阻尼率和脱谐度对补偿电网运行特性的影响 ,认为 :采用非线性电阻将增大残流的有功分量 ,不利于电弧的熄灭 ;在保证残流小于规程允许的范围内 ,适当增大脱谐度 ,可改善叁相电压不平衡度 ,有利于补偿电网的运行(本文来源于《电力建设》期刊2005年01期）

陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤[9]（2004）在《补偿电网阻尼率及脱谐度的研究》一文中研究指出本文从中性点位移电压、叁相电压不平衡度以及残流的有功分量、无功分量等方面,分析了阻尼率和脱谐度对补偿电网运行特性的影响,给出了合理配置阻尼率和脱谐度的公式,认为采用非线性电阻将增大残流的有功分量,不利于电弧的熄灭;在保证残流小于规程允许范围内的前提下,适当增大脱谐度,可改善叁相电压不平衡度,有利于补偿电网的运行。(本文来源于《煤矿机电》期刊2004年06期）

孙海新[10]（2002）在《10kV消弧线圈自动跟踪补偿装置脱谐度的设定以及阻尼电阻的选择》一文中研究指出文章讨论了自动跟踪补偿消弧线圈装置脱谐度以及阻尼电阻对电网运行的影响 ,阐明了脱谐度以及阻尼电阻的确定原则 ,指出了注意事项 ,并对消弧线圈所涉及到的某些概念做了说明。(本文来源于《河北电力技术》期刊2002年02期）

### 脱谐度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

岱庄煤矿自从110KV变电站电网规模逐步扩展,经常发生瞬间性接地故障不能自动消除,永久性故障在允许的时间内不能准确查找故障点,致使许多薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏的事故使用以来,大大降低了由于弧光接地电压造成危害的机率。预防了由于单相接地引起的相间短路及电缆放炮等故障。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 脱谐度论文参考文献

[1].白杰,邵文权,程远,张志华.基于调节脱谐度的谐振接地系统故障选线方法的研究[J].电力电容器与无功补偿.2019

[2].张立新.利用谐振法自动提高脱谐度的消弧线圈[J].东方企业文化.2012

[3].陈锐.自动跟踪补偿消弧线圈脱谐度问题的探讨[J].变压器.2009

[4].康志龙,王建楠,周宏莲,王其民.谐振接地电网脱谐度测量装置中滤波网络的设计[J].现代仪器.2005

[5].陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤.补偿电网阻尼率及脱谐度的分析[J].华东电力.2005

[6].陈忠仁,董浩斌,吴维宁,张勤,陈家宏.补偿电网阻尼率及脱谐度问题探讨[J].高压电器.2005

[7].陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤.补偿电网阻尼率及脱谐度问题研究[J].继电器.2005

[8].陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤.补偿电网阻尼率及脱谐度研究[J].电力建设.2005

[9].陈忠仁,吴维宁,陈家宏,张勤.补偿电网阻尼率及脱谐度的研究[J].煤矿机电.2004

[10].孙海新.10kV消弧线圈自动跟踪补偿装置脱谐度的设定以及阻尼电阻的选择[J].河北电力技术.2002

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6acdfa0423b5e7ffab1d4c04.html