# 玻纤增强尼龙6复合材料RTM工艺传热–反应过程的数值模拟

### 论文摘要

采用COMSOL有限元软件,对玻璃纤维(GF)增强阴离子聚合尼龙6 (APA6/GF)热塑性复合材料树脂传递模塑(RTM)成型中传热、反应过程进行了三维仿真模拟研究。建立了非线性瞬态传热和树脂反应动力学耦合模型,分析了模具温度和GF体积分数等工艺参数对复合板材内的温度场和反应转化率的影响。模拟结果表明,复合板材内部的温度分布与转化率均匀性较好;模具温度是影响温度变化和反应转化率变化的关键参数,当模具温度为150℃时,反应转化率为0.98,已满足复合材料制品的性能要求;GF体积分数的变化会对复合板材内温度峰值和反应前期的转化速率有所影响,但对最终反应转化率影响不大。

### 论文目录

- 1 模型的建立

- 1.1 三维热传导模型

- 1.2 反应动力学模型

- 1.3 热物理性能参数的确定

- 1.4 反应动力学参数的确定

- 2 有限元软件的设置

- 2.1 初始条件

- 2.2 边界条件

- 2.3 软件设置

- 3 结果与讨论

- 3.1 复合板材内不同位置的温度分布和转化率

- 3.2 模具温度对复合板材内温度场和单体转化率的影响

- 3.3 GF体积分数对复合板材内温度场和单体转化率的影响

- 3.4 试制样品

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙华,薛平,陈轲,贾明印

关键词: 尼龙,阴离子聚合反应,传热,工艺参数,数值模拟

来源: 工程塑料应用 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,材料科学

单位: 北京化工大学机电工程学院

分类号: TQ327.1;TB332

页码: 65-70

总页数: 6

文件大小: 1642K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].间隔织物增强复合板材低速冲击性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(01)

- [2].巴斯夫与冷库公司合作共同开发聚氨酯保温复合板材[J]. 精细与专用化学品 2020(07)

- [3].基于粉煤灰的绿色、轻质复合板材的开发研究[J]. 应用化工 2017(03)

- [4].钢铝复合板材的制备研究及展望[J]. 金属世界 2016(03)

- [5].到2022年北美复合板材市场将有强劲增长[J]. 国际木业 2016(06)

- [6].利用粉煤灰等无机固体废弃物制备塑料基复合板材工艺可行性探讨[J]. 绿色科技 2017(16)

- [7].镁/铝复合板材制备工艺及性能研究[J]. 有色金属加工 2015(01)

- [8].新型铜/非晶复合板材的制备和弯曲性能[J]. 中国有色金属学报 2012(10)

- [9].两种形态棉秆与回收塑料制备复合板材的工艺[J]. 木材工业 2011(04)

- [10].原料形态对棉秆-塑料复合板材性能的影响[J]. 西南林业大学学报 2011(05)

- [11].废弃塑料对棉秆/塑料复合板材性能的影响[J]. 木材工业 2011(06)

- [12].新型非金属复合板材[J]. 技术与市场 2008(07)

- [13].厚单板制备木质复合板材的工艺、关键设备和性能[J]. 木材工业 2016(01)

- [14].粉煤灰/树脂复合板材装饰涂层的制备及性能[J]. 广州化工 2016(17)

- [15].大型钛合金复合板材恒压砂带磨削关键技术研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(09)

- [16].涤纶/玻璃纤维针刺热压复合板材的制备及性能研究[J]. 纺织科学与工程学报 2020(02)

- [17].碳纤维复材-钢复合板材单向拉伸力学性能试验研究[J]. 工业建筑 2019(03)

- [18].泡沫陶瓷球壳与高黏弹沥青热压复合板材研制及其抗爆性能试验研究[J]. 工程力学 2017(S1)

- [19].冲击位置对三明治型复合板材冲击性能的影响分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(01)

- [20].三明治型电磁屏蔽功能复合板材的制备及性能研究[J]. 功能材料 2015(19)

- [21].新型纤维复合板材[J]. 技术与市场 2008(03)

- [22].接结纱线密度对间隔机织复合板材性能的影响[J]. 棉纺织技术 2018(06)

- [23].轻质高强层状复合材料研究现状[J]. 轻金属 2017(04)

- [24].应用于保温(冷藏)车的聚氨酯硬泡复合板材的工艺研究[J]. 科技创新导报 2015(11)

- [25].利用小麦秸杆制备生态型复合板材的研究[J]. 辽宁建材 2011(09)

- [26].钢/聚氨酯/钢复合板材制造工艺的研究[J]. 塑料工业 2008(04)

- [27].玄武岩纤维布/不饱和聚酯增强竹木复合板材胶合性能研究[J]. 林产工业 2017(08)

- [28].再生涤纶/黄麻/丙纶纤维复合板材的制备与研究[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2015(04)

- [29].“防震”的记忆[J]. 社区 2008(12)

- [30].不同胶黏剂胶合的竹炭复合板材性能的差异分析[J]. 中国人造板 2010(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6b1bbc8697495e93c1675ae9.html