# 刍议日常输配电线路运行管理及维护措施孙庆

（国网辽宁省电力有限公司长海县供电分公司辽宁大连116500）

摘要：近年来，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，家用电器的性能不断提高，使居民对快速上升的电源功耗提出了更高的要求。电力电缆是其中一个重要组成部分。起到电力传输和电能分配的作用，虽然电缆成本高且具有更高的安全性，但由于受自然条件的影响还要进行维修等。因此，深入分析和研究线路的运行维护，采取积极有效的措施，以促进日常输配电线路高效运行。

关键词：日常输配电；运行管理；维护措施

一、电网输配电线路的特点

1.1覆盖范围广

电网输配电线路遍布全国各地，覆盖范围十分广泛，所经地域气候条件复杂，包括高寒、高海拔、昼夜温差大等气候恶劣地区，线路设计与建设难度较大。可见，电网输配电线路需要运行在各种不同的地区及气候环境之下，其维护难度相当大。

1.2结构复杂

近几年，我国电力系统不断升级，电网输配电线路的结构越来越复杂。一方面，输配电线路的容量越来越大，国民经济发展对输配电线路的依赖程度不断增加，线路运行必须具备较高的安全性与可靠性，使得线路结构日趋复杂化，这在提高供电能力的同时，也给线路的运行维护带来很大的困难。另一方面，输配电线路所用塔架与杆塔往往比较高，线路设备所占空间越来越大，绝缘子的长度、数量以及重量也在不断增大。

二、输配电管理中面临的问题和难点

2.1受到地理环境的影响

在对输配电线路进行管理和维护过程中，由于不同地区的地理环境，自然气候不同，因此管理和维护的重点也不同。我国地域辽阔，不仅有高原、高海拔地区，同时也有酷暑、苦寒等地区，这些地方的地理环境，天气情况都不同，直接影响输配电管理工作。如果在设计时不对这些影响因素加以考虑和分析，那么在日后的维护管理中肯定会面临很多问题。因此工作人员在日常维护工作中，一定要对设备缺陷进行记录，根据其受到破坏情况的不同，对受损情况做具体的分类，然后在后期进行审查，将所有的安全隐患都排除掉，避免线路在运行中出现故障，造成局部的停电。

2.2电能供应量加大

随着我国的改革开放，逐渐发展出了很多大中型城市，这些城市在发展中，以后后期的运行中，都依赖电源，再加上工商业的繁荣，我国对电能的需求量加大，这样对于供电企业而言，在这方面会面临很大的压力。如果日常维护管理不到位，出现了长时间超负荷运行，那么就可能出现短路、线路中断、线路起火等问题，针对这些情况，要求工作人员在日常维护中，必须加大对电力设备的检查力度，对于发生过重大安全事故的设备，要做重点的检查，避免故障的再次发生。

2.3发生故障的主观原因

由于电力工程质量不合格，后期运行不到位，再加上整体规划设计不合理，导致故障频发。第一，出现短路问题，在山丘中安装输配电线路，如果树木和线路之间的安全距离没有控制好，那么二者就容易连接，经常发生短路故障；第二，线路在正常运行时，如果在日常检查过程中，工作人员没有严格按照流程操作，对线路下生长的草木没有及时清理，对树木没有修整，就会出现短路甚至是跳闸故障；第三，对于输配电线路而言，如果线路中的线对线平行度出现问题，导致各自线路的安全距离不够，在强电流作用下，就会出现打连火灾，直接影响用户的用电安全。

2.4对客观因素的分析

一般设计输电线路时，尽量远离城市中心和农村，这些地方是野外、郊区，所以在很大程度上会受到自然因素的影响。例如雷击比较严重，据不完全统计，雷击造成的线路问题占到12%，除此之外，雷雨、暴风雪也会有影响，这些自然因素是不能控制的，但是在设计中必须要安装避雷针，除此之外，相关的配套设施也要进行配置安装，将自然因素对线路的影响降到最低。

三、日常输配电线路运行管理及维护措施

3.1加强自然灾害防范工作

由于输配电线路长期暴露在空气中，所以容易受到气候、温湿度及风力的影响，各种自然灾害的发生都会阻碍输配电线路的安全运行，所以供电企业应加强自然灾害的防范工作，将由自然灾害造成的损失降到最低。由于输配电线路的特殊性质，雷击带来的影响占据所有自然灾害的首位，输配电线路在雷雨天气受到雷击会产生巨大的破坏力，造成输配电线路的损坏，严重威胁人民的生命财产安全。目前，供电企业采取了多种预防雷击的措施，以提高输配电线路的防雷能力。

第一，降低线路杆搭接电阻。如果输配电线路的接地电阻过高，会在打雷的时候吸引雷电，使得输配电线路被雷电环绕，产生巨大的能量。所以降低接地电阻，将电流导入地面，利用大地的导电性能，能够起到良好的防雷效果。第二，搭建耦合线路，采用消弧线圈接地的方式，并安装自动重合闸。

3.2做好线路的巡检维护工作

在输配电线路运行过程中，必须加强线路运行的定期检查与检修。尤其是加强对故障多发点的巡视与观测，开展包括定期巡视、特殊巡视、登杆检查在内的综合性巡视工作，坚决不留检查死点。如在夜间加强交叉性巡检，如杆塔上的检查和巡视。在线路出现故障之后还要加强对事后的巡检工作，找到出现故障的地点以及原因，并分析周围的地理环境和人为因素，及时上报并进行处理线路与设备缺陷。并且应着重对导线的腐蚀、抛股、断股进行检查，对于应，对于短期内不会影响线路正常运行的一般性故障，可以将其纳入正常的阶段性计划并择期安排处理。如若出现重大运行事故时要及时提出相应的解决策略，对每一个环节都不要放过。查探清楚事件发生的原因，将责任落实到人，对相关工作的负责人采取问责制，进行强有效的管理。有些需要特殊维护的区域主要包括有大量垃圾区域、雷电易发区、大风区、鸟虫区、冰层区以及一些容易受到外界影响的区域，可以对这些区域进行针对性的管理维护工作。

3.3做好配电线路的防雷处理

第一，做好对现有防雷设备的维护。在设计配电线路时，就应当根据地方雷电情况以及气候特征来科学制定出防雷方案。与此同时还需要科学布局配电线路的防雷设备。当配电线路投入运行后，还应当不定期巡视与检修配电线路绝缘设备。如若遇到雷电多发季节，则需加强对配电线路防雷设备的电阻的检测工作，及时发现防雷设备中存在的隐患，且在第一时间内进行解决，以确保配电线路防雷效果良好。第二，加强配电线路的防雷措施。通常可采用架设避雷线、在输配电线路上直接安装避雷器、降低电线杆的接地电阻值等方法来进行。第三，做好配电线路的防雷改造。在改造时，应当重点改造防雷考虑不全面的区域或是雷击事故高达地段。通常可以采用安装支柱式的绝缘子，提升线路的绝缘能力。并定期检查接地装置的接地电阻值，在防雷设备的选择中，氧化锌避雷器在非线性和保护性方面具有较大的有时，因此在雷击多发区可以加装一定的氧化锌避雷器来保护配电线路。

结语

综上所述，日常输配电线路运行中存在诸多影响因素，所以为了更好地确保其得以安全高效的运行，工作人员必须在日常工作中加强输配电线路运行管理工作的开展，并采取针对性的维护措施，切实强化对其的运维和管理工作的开展，才能最大化的确保整个输配电线路得以安全高效的运行，最终确保电力服务水平得以提升和优化，并为此而不懈努力。

参考文献

[1]陈锦俊.浅谈输配电线路运行与维护管理措施[J].企业技术开发，2015.

[2]王梅.日常输配电线路的运行管理及维护措施[J].企业技术开发，2015.

[3]陈嘉颖.浅析日常输配电线路运行管理及维护措施[J].技术与市场，2015.

作者简介：

孙庆（1977.01-），男，辽宁大连人，沈阳农业大学农村电气化技术学士，单位：国网辽宁省电力有限公司长海县供电分公司。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6c11a7923444e83720e245e4.html