# 利用Moldflow和Workbench优化鼠标上盖设计及型腔尺寸

### 论文摘要

模具型腔在成型过程中受到熔体的高压作用,应该具有足够的厚度,以保证一定的强度和刚度。型腔的厚度通常使用经验公式,对于复杂形状的零件来说使用经验公式误差比较大。本文利用UG软件并联合使用Moldflow和ANSYS/Workbench对鼠标上盖注塑成形过程进行模拟仿真,对模具型腔尺寸进行优化,结果表明对于简单形状的零件,优化尺寸与经验公式相差不大,对于复杂形状零件,在保证足够强度和刚度的条件下,优化的结果可以减小模具的厚度,满足设计要求的同时,提高模具设计的经济性和实用价值。

### 论文目录

- 1引言

- 2注射模具设计

- 3简单型腔底板的厚度计算和模拟分析

- 3.1 型腔底板厚度的传统计算方法

- 3.2 型腔底板的模拟分析

- 4鼠标上盖型腔底板的厚度计算和模拟分析

- 4.1 型腔底板厚度的初始值的确定

- 4.2 型腔底板厚度的优化分析

- 5结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杜艳迎,陈云

关键词: 注塑模具设计,尺寸优化

来源: 信息记录材料 2019年09期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,计算机硬件技术

单位: 武汉理工大学物流工程学院

基金: 中央高校基本科研业务费专项资金资助（项目批准号:2014-IV-128）

分类号: TP334.2;TQ320.52

DOI: 10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.09.056

页码: 96-98

总页数: 3

文件大小: 1733K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].电火花线切割技术在模具型腔电极加工中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(04)

- [2].模具型腔及表面加工处理技术[J]. 中国科技信息 2014(14)

- [3].精密塑料齿轮收缩率对模具型腔尺寸设计的影响[J]. 塑料工业 2012(05)

- [4].玻璃模具型腔等离子弧喷焊工艺试验[J]. 焊接技术 2012(07)

- [5].玻璃模具型腔等离子喷焊机器人运动仿真研究[J]. 制造业自动化 2011(10)

- [6].扇叶模具型腔的数控工艺分析与编程[J]. 机械工程与自动化 2019(03)

- [7].不同因素对塑料模具型腔变形影响研究[J]. 模具工业 2013(10)

- [8].神经网络在模具型腔温升预测中的应用[J]. 塑性工程学报 2008(02)

- [9].模具型腔高效数控加工策略及参数优化研究[J]. 天津工程师范学院学报 2008(04)

- [10].浅谈模具制造的影响因素与预防方法[J]. 电动工具 2018(03)

- [11].基于逆向技术的模具型腔修复研究[J]. 机械工程与自动化 2018(02)

- [12].模具型腔面偏差加工方法探讨[J]. 模具工业 2013(05)

- [13].玻璃模具型腔等离子喷焊机器人夹持机构设计[J]. 机械设计与制造 2012(02)

- [14].聚合物光学透镜精密模具型腔的设计方法[J]. 塑料 2019(01)

- [15].表面技术在模具制造和修复中的应用[J]. 热加工工艺 2018(04)

- [16].UG之WORKPIECE功能在模具型腔编程中的使用技巧[J]. 金属加工(冷加工) 2015(09)

- [17].基于计算机辅助软件的模具型腔数控加工探讨[J]. 科技创新导报 2019(05)

- [18].复杂模具型腔加工编程与工艺策略[J]. 机械工程师 2019(06)

- [19].NC Assembly在模具型腔加工中的应用[J]. 机械工程师 2015(02)

- [20].三通水管模具型腔板加工工艺改进[J]. 产业与科技论坛 2014(08)

- [21].模具制造的影响因素与应对策略研究[J]. 山东工业技术 2018(07)

- [22].塑料模具型腔数控加工过程优化设计[J]. 塑料工业 2017(03)

- [23].基于UG的手机后盖模具型腔的加工分析与辅助制造[J]. 塑料制造 2011(05)

- [24].智能手机模具型腔5轴激光拉丝纹理加工[J]. 模具制造 2017(05)

- [25].基于UG CAM的风扇叶片轮模具型腔加工与研究[J]. 机械工程与自动化 2016(05)

- [26].基于正交试验的航空叶片精锻模具磨损分析[J]. 工程设计学报 2017(06)

- [27].高速切削技术将在模具型腔加工中广泛应用[J]. 模具工业 2015(03)

- [28].基于MasterCAM的模具型腔加工工艺研究[J]. 河北农机 2019(06)

- [29].基于STL模型的模具型腔分割算法研究及应用[J]. 电子科技 2019(07)

- [30].基于UG复杂曲面模具型腔数控编程与加工工艺优化[J]. 河北农机 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6c4569b222d821cd85df947d.html