# 如何加强采油井的安全管理

1大庆油田有限责任公司第七采油厂第二油矿712队；2大庆油田有限责任公司第七采油厂第四油矿台105队；3大庆油田有限责任公司第七采油厂第四油矿肇212采油队

摘要：随着经济的发展，我国油田开采量逐渐增大。从油田运营的角度来说，对采油井站进行质量管理能够保证油井的产能，这在油田开发后备资源不足，开发难度不断增大的今天有非常重要的意义。尤其是现在国内油田的产能很多都没有保障，而开采成本却在逐年增加，所以说如果我们能够对采油井站进行必要的精细化管理，实际上还是能够实现国内油田经济效益的稳步增长的。但是这其中涉及到制度的创新以及必要的技术支持，还需要我们不断从实践之中去完善，本文根据笔者的经验和采油井站质量管理相关的问题进行了总结。

关键词：采油井；安全管理；措施

引言

石油在国民经济发展中占有很大比重，但是现阶段，石油开采工作存在着很多安全隐患，因为石油易燃，所以经常会受到不同因素影响而出现爆炸等安全事故。因此，为了提升我国国民经济发展水平，保证油井工作人员的生命安全，要加强石油开采工作中采油井的管理力度。

1当下采油井站管理存在的问题

目前在采油井站精细化管理的工作中主要存在以下问题：首先是员工精细化管理的意识不强。大部分员工对于这部分工作缺乏正确的认识，没有意识到精细化管理在提高企业经济效益方面的重要作用。因此在设备的使用管理以及维修的工作中存在很多问题和漏洞，造成了很大的资源浪费。其次就是精细化管理的推广工作缺乏必要的制度作为保障，激励措施不到位，就会影响员工对于这项工作的认可度也会影响员工的工作积极性。所以说精细化管理工作在很多时候开展难度较大，只是因为相关的制度不完善，要想真正的通过质量管理的精细化来改变采油井站管理的工作现状，提高油田的经济效益，这方面的问题是必须要克服的。

2采油井高危井下作业的安全管理措施

2.1采油井压裂工艺的安全管理

采油井的压裂工艺危险系数较高，并且在采油井中进行压裂作业时，会出现许多问题，从而其作业难度增加。比如：在对老采油井进行压裂作业时，作业的工序较为复杂，并且极易出现管道爆裂等现象，甚至会发生井喷，有关工作人员的人身安全得不到保障。其次，在进行采油井压裂作业时会对环境造成污染。若是在进行作业时出现管道爆裂，那么其释放出的气体就会对大气造成污染。另外，在采油井压裂作业现场，会有许多大型机械设备，这些大型设备不易移动，当发生危险时，在某种程度上会降低有关人员的撤离速度。为了解决以上状况，在开采石油前，要对其有关机械设施进行检修，避免在进行采油井压裂工作时，机械设备出现故障，导致长时间停工，影响开采进度。另外不对设备进行及时检修，还会出现在进行作业时设备失灵的状况，进而造成人员伤亡，因此要提前对机械设备检修。其次，要对压裂作业人员进行培训，使其能够对施工现场的每一设备都有一定的了解，并且能够熟练地进行使用。另外，在工作人员进行开采作业前要强调作业安全的重要性，使工作人员能够树立安全意识，从而保证其生命安全。除此之外，在开采前也要做好各方面的准备工作，要合理规划开采设备的位置，从而保证采油井压裂作业的进度，要明确的区分好高压区与低压区，工作人员与非工作人员的界限。另外在进行采油井压裂作业时，要将较大的机械设备放置在上风向，这样就能够有效的延长其使用寿命，保证采油作业可以有序进行。

2.2强化基础管理，促进管理系统进一步优化

采油井站的精细化管理紧密结合采油队生产实际，把握关键要素，在有效管理和精细操作上下功夫。树立采油工岗位在地下，斗争对象是油层的理念，运用油井动态分析模式进行采油管理，一口井一口井的检查，所有员工要及时了解所管油井的生产状态；对处于不正常生产状态的油井及时进行闭环式分析、实施维护措施，提高措施有效率的过程。一是提高井筒管理水平，优化参数，保持合理的沉没度。选择合理的长冲程，慢冲次，来提高泵的充满系数，保持合理的举升高度以达到提高系统效率的目的。二是加强日常机采设备管理，保持合理的套压。特别要关注平时套压易高的井，一经发现及时处理，让每井套压保持在合理范围内。抽油机井平衡调整准确，保证电流比在85%~100%之间。电流不平衡是造成抽油机能耗高的重要因素。保证抽油机平衡率合格井数达到90%以上，通过合理调整平横块位置，减少了电能与机械能之间的来回转换，减少了由于能量转换而产生的能耗。严格对比分析，降低油井检泵井次。按照“一井一法”的原则，查找每一口井的原始生产数据和每一次作业施工方案，并仔细与现有数据进行对比分析，结合油井生产过程中出现的问题，优化地质方案设计，降低油井检泵井次，延长生产周期。

2.3优化管理系统

如果希望采油井站质量工作取得理想的效果，就要结合采油队的生产实际，要在关键的技术要素方面下功夫。要增强员工的责任意识，让他们认识到自己工作的意义，对所有正常出产的油井进行详细检查，并且对检查的相关数据做好记录。如果一旦发现问题，要用专业技术去加以解决。要优化管理系统，具体来说就是要提高对于井筒的管理水平，在科学的分析之后优化参数，这样才能够保持井筒合理的沉没度。可以尝试通过常冲程，慢冲次的方式来提高泵体的充满系数，如果这个时候能够保证合理的举升高度，那么就能够真正优化整个管理系统的工作状态。其次对于采油井站区域内的设备要加强管理，在保证合理的套压的同时要留意平时套压容易升高的井，发现这样的油井就应该及时处理，这样才能够真正的保证套压数值的稳定。最后是对于采油井站工作区域内相关人员的管理，要对他们进行必要的培养，让他们熟练掌握相关设备的操作，这样也能够降低设备发生故障的概率，从而保证开采工作的正常进行。

结语

综上所述，在进行石油开采时，采油井有着重要的作用。在实际开采过程中，有关人员要加强采油井的安全管理。尤其是在采油井压裂作业及采油井大修施工时，要注意对其进行有效的管理，避免出现井喷、爆炸、燃烧等状况，进而保证有关人员的生命安全，确保石油开采工作能够有序进行。

参考文献：

[1]张宁宁.采油井抽时调整在采油生产中的应用探讨[J].化学工程与装备，2017（11）：94-95+89.

[2]邵永标.实现真正精细化管理离我们还有多远?[J].杭氧科技，2011（04）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6c8daec0d0daa9adcb51e4d8.html