# 磁场作用下铜材在海洋大气中的腐蚀行为

### 论文摘要

通过腐蚀速率计算,电化学测试,扫描电镜和X射线衍射分析,研究了磁场对黄铜、紫铜、青铜和铍铜在海洋大气中的腐蚀行为的影响。结果表明:外加磁场加速了铜材在海洋大气中的腐蚀,但并未影响铜材表面腐蚀产物的物相;铜材的主要腐蚀产物为CuCl2、Cu2O、CuSO4·3Cu（OH）2·2H2O和CuCl2·3Cu（OH）2,除此以外黄铜的腐蚀产物中还有ZnCl2,而铍铜的腐蚀产物中有少量Al2O3。

### 论文目录

- 1 试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 腐蚀速率

- 2.2 电化学阻抗谱

- 2.3 腐蚀形貌

- 2.4 腐蚀产物的组成相

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任佩云,李瑞雪,吴旭

关键词: 黄铜,紫铜,青铜,铍铜,磁场,腐蚀行为

来源: 腐蚀与防护 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司,北京科技大学腐蚀与防护中心

分类号: TG172.3

页码: 419-423

总页数: 5

文件大小: 1192K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].海洋大气区预应力混凝土结构氯离子侵蚀模型分析[J]. 混凝土 2014(12)

- [2].海洋大气区预应力混凝土氯离子传输时间相似关系研究[J]. 硅酸盐通报 2015(11)

- [3].美国海洋大气局的研究机构及环境领域的研究重点[J]. 全球科技经济瞭望 2009(05)

- [4].海洋大气N沉降通量研究进展[J]. 海洋环境科学 2008(S2)

- [5].低碳钢在湿热工业海洋大气中的腐蚀特征[J]. 工程科学学报 2017(05)

- [6].海洋大气模拟环境下电连接器安装防护工艺验证分析[J]. 装备环境工程 2016(05)

- [7].创想新闻[J]. 世界儿童 2012(09)

- [8].美国海洋大气厅公布新的“厄尔尼诺”迫在眉睫[J]. 现代渔业信息 2010(02)

- [9].硫硼酸阳极氧化处理的7050铝合金在工业海洋大气中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(06)

- [10].海洋大气及全浸区用低合金钢的研究现状与展望[J]. 全面腐蚀控制 2014(02)

- [11].船舶涂料海洋环境与实验室加速试验相关性研究——海洋大气区用涂料体系[J]. 装备环境工程 2011(02)

- [12].来历不明的怪声[J]. 青年博览 2011(01)

- [13].模拟海洋大气条件下直流电场作用对碳钢初期腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [14].聚乙烯和聚苯乙烯塑料在青岛海洋大气环境中的自然老化行为研究[J]. 合成材料老化与应用 2019(02)

- [15].更正[J]. 地震地磁观测与研究 2014(Z3)

- [16].基于WorkFlow的MAGIS平台网络服务流程[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [17].金属材料在海洋环境中的腐蚀行为模拟研究[J]. 广州化工 2013(13)

- [18].海洋大气区混凝土表面氯离子浓度的形成机理和多因素模型[J]. 土木工程学报 2017(12)

- [19].海洋大气区钢结构涂层体系及性能评价[J]. 表面技术 2016(11)

- [20].湿热工业-海洋大气中铝对桥梁钢耐蚀性的影响[J]. 腐蚀与防护 2016(10)

- [21].海洋环境中的钢铁腐蚀模拟研究[J]. 化工技术与开发 2013(08)

- [22].NOAA使用小型无人驾驶飞机侦察冰上的海豹[J]. 现代渔业信息 2010(02)

- [23].EPIC——美国太平洋海洋环境实验室海洋大气数据库使用介绍[J]. 热带海洋学报 2008(05)

- [24].2018年美国温室气体浓度上升[J]. 中外能源 2019(10)

- [25].7A52铝合金及25CrMnSiA钢焊接件海洋大气应力腐蚀试验研究[J]. 装备环境工程 2017(06)

- [26].海洋二号卫星A星海面亮温监测及应用[J]. 卫星应用 2018(05)

- [27].海洋大气波导效应雷达的超视距作用分析[J]. 现代导航 2013(03)

- [28].湿热工业海洋大气中Si对桥梁钢腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(05)

- [29].海洋大气中钢结构用锌铝伪合金喷涂层防腐蚀体系[J]. 热处理 2011(01)

- [30].随着全球气候变暖将改变鱼类的栖息水域[J]. 现代渔业信息 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6cbf6366719c2fc9138326f5.html