# 黄河淤泥沙制备卫生陶瓷浆料性能改善及机理分析

### 论文摘要

对黄河淤泥沙卫生陶瓷浆料进行物相和显微结构分析。在此基础上对比水玻璃、纯碱、三聚磷酸钠和腐殖酸钠对黄河淤泥沙卫生陶瓷浆料的流动性和稳定性的影响,结果表明这四种解凝剂对该浆料均有较好的解凝效果,当浆料含水率为33%时,最佳解凝方案为添加0.3%的三聚磷酸钠,此时流动性为26 s,Zeta电位为-47mV,浆料性能较好。通过对比添加不同解凝剂浆料的SEM、Zeta电位,从表面化学和胶体化学角度分析这四种添加剂对该浆料的减水和分散机理。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 2 结果与讨论

- 2.1 原料分析

- 2.2 四种解凝剂对该浆料的流动性的影响。

- 2.3 电解质对浆料Zeta电位影响

- 2.4 电解质对浆料显微结构SEM的影响

- 2.5 电解质对该黄河淤泥沙质陶瓷浆料解凝机理分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姜翠兰,顾幸勇,罗婷,董伟霞

关键词: 黄河淤泥沙,陶瓷浆料,减水剂,分散剂,电位

来源: 中国陶瓷 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 景德镇陶瓷大学

基金: 国家自然科学基金项目(51462016),景德镇陶瓷大学研究生创新基金项目(JYC201712)

分类号: TQ174.4

DOI: 10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2019.06.008

页码: 41-46

总页数: 6

文件大小: 2528K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].基于冻结陶瓷浆料3D打印成型铸型的强度研究[J]. 山东化工 2020(21)

- [2].分散剂及粉体粒径对光固化氧化铝陶瓷浆料粘度及制件性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(01)

- [3].树脂基三维立体光刻陶瓷浆料性能研究[J]. 陶瓷学报 2018(01)

- [4].陶瓷浆料光固化快速成形特性研究及其工程应用[J]. 航空制造技术 2010(08)

- [5].氧化铝陶瓷浆料黏度影响因素的探讨[J]. 功能材料与器件学报 2019(01)

- [6].玻璃纤维对陶瓷浆料的流动性及铸型强度的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2012(06)

- [7].氧化锌水基陶瓷浆料流变特性研究[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [8].3D打印氧化硅陶瓷的制备及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2018(03)

- [9].卫生陶瓷浆料质量评价体系的探索研究[J]. 陶瓷 2015(06)

- [10].注浆成型Yb:YAG激光陶瓷浆料的流变性能研究[J]. 硅酸盐通报 2013(02)

- [11].高固含量低粘度碳化硅陶瓷浆料的制备与性能研究[J]. 现代机械 2015(04)

- [12].泡沫陶瓷浆料的制备工艺研究[J]. 佛山陶瓷 2009(09)

- [13].TiB_2泡沫陶瓷浆料的制备[J]. 陶瓷学报 2010(03)

- [14].改性SiC陶瓷浆料的制备及性能研究[J]. 中国陶瓷 2014(05)

- [15].高固相Si_3N_4坯体光固化用陶瓷浆料流变性研究[J]. 萍乡学院学报 2019(06)

- [16].陶瓷浆料DIW精密挤出装置关键参数的优化研究[J]. 陶瓷学报 2019(04)

- [17].凝胶注模制备碳化硼多孔陶瓷[J]. 硅酸盐学报 2017(09)

- [18].陶瓷浆料除铁器的技术分析及发展趋势[J]. 佛山陶瓷 2008(03)

- [19].凝胶注模成型用锆钛酸铅陶瓷浆料流变特性研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [20].ZrB_2-SiC陶瓷浆料的流变性能[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [21].氧化铝泡沫陶瓷浆料的研究[J]. 硅酸盐通报 2010(02)

- [22].氮化硅泡沫陶瓷浆料性能的研究[J]. 兵器材料科学与工程 2010(05)

- [23].碳化硅凝胶注模浆料的研究进展[J]. 上海工程技术大学学报 2012(02)

- [24].基于Fluent的陶瓷浆料搅拌槽的结构优化[J]. 机械设计与制造 2009(03)

- [25].用于三维打印的陶瓷义齿材料制备及性能研究[J]. 生物医学工程学杂志 2017(06)

- [26].水基光固化陶瓷浆料的粘度与分散性研究[J]. 硅酸盐通报 2017(11)

- [27].浅谈硅微粉在氧化铝泡沫陶瓷中的作用[J]. 佛山陶瓷 2010(05)

- [28].可打印硼硅酸盐玻璃陶瓷浆料的制备及其流变性能研究[J]. 电子元件与材料 2019(01)

- [29].自发凝固成型研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2019(06)

- [30].激光扫描冻结陶瓷浆料的多物理场耦合分析[J]. 信息记录材料 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d0b9d1bddda65e15301add5.html