# 硅氧烷交联的咪唑基团功能化聚苯醚/聚四氟乙烯耐高温质子交换膜

### 论文摘要

以聚苯醚（PPO）为基体材料,通过溴甲基化及咪唑基团功能化,与聚四氟乙烯（PTFE）复合、硅氧烷基团水解交联及磷酸掺杂,制备了兼具高磷酸掺杂含量、高质子电导率和良好机械性能的高温质子交换膜材料.以甲基咪唑（MeIm）和咪唑基硅氧烷化合物（Si Im）为功能化试剂（其中咪唑基团提供了磷酸作用位点,同时Si Im中的硅氧烷基团水解后得到Si—O—Si交联网络结构）,提高了膜材料的机械稳定性.与PTFE的复合进一步增强了膜材料的机械强度.结果表明,复合膜具有较高的电导率和一定的机械强度.当磷酸掺杂质量分数为242. 5%时,PPO-50%Si Im-50%MeIm/PTFE复合膜在160℃不加湿条件下的电导率为0. 09S/cm,室温下的断裂拉伸强度为3. 6 MPa.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 溴化聚苯醚的制备

- 1.3 硅氧烷基团交联的咪唑盐聚苯醚/PTFE复合膜的制备

- 1.4 复合膜的结构和性能表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 红外光谱表征

- 2.2 SEM表征

- 2.3 热重分析

- 2.4 化学稳定性表征

- 2.5 磷酸掺杂量和溶胀性

- 2.6 电导率

- 2.7 机械性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任小蕊,刘超,李欢欢,杨景帅,何荣桓

关键词: 高温质子交换膜,聚苯醚,聚四氟乙烯,咪唑功能化,硅氧烷交联

来源: 高等学校化学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 东北大学理学院化学系

基金: 国家自然科学基金(批准号:51603031,51572044),中央高校基本科研业务费研究项目(批准号:N160504006),辽宁省自然科学基金(批准号:20180550871)资助~~

分类号: TB383.2;TM911.4

页码: 1089-1095

总页数: 7

文件大小: 1176K

下载量: 181

### 相关论文文献

- [1].仿生氧交换膜技术的进展及对功能纺织品的启示[J]. 上海纺织科技 2015(07)

- [2].两性质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2017(12)

- [3].质子交换膜中的传质分析[J]. 工程热物理学报 2012(02)

- [4].直接甲醇燃料电池用双重交联结构聚苯醚基质子交换膜的制备及性能[J]. 膜科学与技术 2019(06)

- [5].高考新常态——有关交换膜的电解池试题[J]. 数理化解题研究 2016(10)

- [6].交换膜原理在电化学考题中的应用[J]. 数理化解题研究(高中版) 2011(03)

- [7].高温质子交换膜技术改进研究[J]. 应用能源技术 2018(09)

- [8].全钒液流电池用质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2018(10)

- [9].质子交换膜燃料电池的研究开发与应用[J]. 山东化工 2020(16)

- [10].镁离子对质子交换膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(09)

- [11].天津大学成功研发出一种新颖的取向型复合质子交换膜[J]. 水处理技术 2019(03)

- [12].磷酸掺杂咪唑金翁盐聚苯醚基高温质子交换膜的制备和性能[J]. 高分子材料科学与工程 2018(01)

- [13].机动车用质子交换膜燃料电池的研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2017(01)

- [14].高温质子交换膜的研究进展[J]. 材料导报 2016(11)

- [15].基于陶瓷电极的质子交换膜在低温常压合成氨中的应用[J]. 科技创新导报 2014(15)

- [16].氢能质子交换膜燃料电池核心技术和应用前景[J]. 自然杂志 2020(01)

- [17].压缩对质子交换膜燃料电池传输特性的影响[J]. 数字制造科学 2019(04)

- [18].温度对质子交换膜燃料电池阻抗特性的影响研究[J]. 矿冶工程 2020(04)

- [19].聚吡咯复合质子交换膜[J]. 科技经济导刊 2016(35)

- [20].燃料电池用质子交换膜的研究进展[J]. 电源技术 2016(10)

- [21].非氟质子交换膜的研究[J]. 品牌(下半月) 2014(11)

- [22].质子交换膜燃料电池概述[J]. 科技与企业 2013(20)

- [23].质子交换膜中国专利分析[J]. 广州化工 2012(08)

- [24].聚合物质子溶剂在质子交换膜中的应用[J]. 电源技术 2011(04)

- [25].质子交换膜燃料电池双极板材料研究进展[J]. 能源研究与信息 2010(01)

- [26].无氟质子交换膜的研究和进展[J]. 广东化工 2010(07)

- [27].交流两电极法测量质子交换膜零度以下电导率[J]. 电源技术 2008(05)

- [28].质子交换膜燃料电池水管理研究现状[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [29].锰离子及过氧化氢对质子交换膜稳定性的影响[J]. 电源技术 2017(02)

- [30].燃料电池质子交换膜研究进展与展望[J]. 高分子通报 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d24bf5e3490a99e57c57d46.html