# 浅谈建筑基坑支护技术存在的问题及施工要点

身份证号码：45092119841004XXXX

摘要：随着我国经济的不断发展，建筑工程的数量也越来越多，进一步的向着高层化和集成化的方向发展，这样就对建筑基础施工质量提出了更高的要求。建筑工程深基坑支护技术是建筑地基工程建设中非常重要的一项施工技术，对于建筑工程地基施工质量的提升有着非常重要的作用，它具有牢固地基、独特性、抵抗损害能力较强等一系列优点，在建筑工程项目建设施工中的应用范围十分广泛，因此要重视建筑工程深基坑支护技术的合理应用。

关键词：建筑工程；基坑支护；技术问题；施工要点

引言

经济的不断发展，使得人们的生活水平也在不断的提高，在生活水平不断提高的同时，人们的思想意识也在逐渐的发生着改变，在很多方面也提出了更为严格的要求。在建筑施工中，建筑物的质量和安全等级是人们关注的重点，而且对施工质量要求也是越来越高。在施工中，深基坑的施工质量对整个建筑施工的质量影响很大。在进行深基坑的施工中，开挖的深度越来越高，在基坑的支护方面也在逐渐提高施工技术。基坑的合理支护对保证建筑的安全是非常重要的。在建筑施工中，为了保证建筑物的稳定性，一定要对基坑进行很好的施工。建筑结构主体越高，基坑的深度也越来越深，在基坑施工中，要求也就越来越多，这样也就使得施工中要面临的问题也越来越多，为了更好的保证施工的质量，对出现的问题一定要及时进行解决。

1、建筑工程基坑支护简介

随着地下建筑工程的不断发展，基坑工程得到越来越多的发展和利用。所谓基坑工程，就是为了保护基坑的开挖、地下主体结构的施工安全和周边环境不被或少被破坏而采取的支档措施，此外，它还包含了基坑的土方开挖、施工机械的利用以及降水防水等方面的，所有的这些，共同组成了建筑工程地下基坑支护的全部内容。

随着地下建筑工程开挖深度的不断增加，开挖土方的面积越来越大，建筑工程支护施工的难度也相应的不断加大。建筑工程基坑工程是一个很复杂的问题，它包含的许多不确定的因素和内同，涉及到土力学中的变形、稳定、强度以及防水等方面的内容，需要我们不断地加以研究和在施工中总结经验，是基坑工程的施工技术得到不断的完善。

目前放坡开挖和在支护结构保护下的开挖最常用的两种施工工艺。放坡开挖即无支护开挖，适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的边坡，与之相对应的是支护开挖，即有支护体系保护下的开挖。针对不同的工程实际，我们要选择合理的开挖和支护方式，并在所选支护条件下进行合理施工工艺的设计和选择。由于基坑工程的环境复杂性和保障结构施工，同时由于基坑施工过程中存在着许多不可预知的可变因素，使得建筑基坑工程支护施工工艺存在着许多的问题。

2、当前建筑项目基坑支护施工作业存在的问题分析

2.1基坑结构设计中物理参数不合理

基坑支护在作业进行阶段时，如若基坑支护不能承受土方、土体结构对其造成的物理荷载，必然会影响基坑支护结构的安全性能。实际作业中，不少地区地质情况因地而异，对其施工作业前期阶段造成了一定困扰，即不少项目的基坑支护作业的物理设计参数不合乎标准，与作业地质环境下的实际情况存在一定差异，经常会造成内摩擦角、粘聚力等设计参数不合理，包括在进行基坑开挖工作时对实际土地结构受力计算的确认。此外，除了技术设计层面因素对基坑支护机构造成安全性能影响，在组织管理要素上不能控制得当也会对其作业质量带来不利影响。

2.2土体取样完整性

在项目作业的地质勘测阶段进行实际考量对基坑支护作业提供的保障性作用不可言喻，包括地基土层的设计取样分析都是重中之重环节。不过，目前不少单位仅以随机土层取样进行客观分析还是不够的，它仅能客观反映出地质情况的一部分物理技术参数是否可靠，但就实际作业开工地质土层会受到其他因素的共同作用而发生变化，特别是地基土非正常沉降、气候因素等的骤然变化等，都会实际作业中的基坑支护构造带来影响，故而土层随机取样难以全面估量其地质结构的实际状态。

2.3空间位移的影响

通过大量基坑支护作业案例可知，不少基坑的结构内部会发生一定程度的水平位移，并且这种位移情况通常以中间更为明显，两边相对位移较弱。不过正是由于这种基坑空间中水平位移现象的存在，如若像一般作业单位进行基坑支护作业时，必然会影响着整个基坑支护结构性能发挥，使基坑结构周围的边坡发生不平稳、结构失稳的受力不均现象，影响作业质量及正常进度。

2.4物理性能设计的受力参数和实际不符

不少项目单位在现实作业施工中，往往依托于设计单位对基坑支护项目的具体平衡理论、结构物理参数，包括安全系数等进行设计计算。但实际图纸设计及组织方案的注解说明很难和实际作业情况完全一致，这在后续施工环节必然会采取必要的应对措施加以解决，否则不仅影响基坑支护结构平稳性，还会进一步加大设计变更及成本加剧的可能性。因此，在采用安全系数设计方案时应能准确评估实际作业的基坑支护结構情况的影响要素。

3、建筑工程中基坑支护施工技术要点

针对以上所述的建筑工程施工过程中存在的许多问题，作出如下建筑工程基坑支护施工的技术要求论述：

3.1合理选择支护施工方法

在此，针对深基坑工程的支护形式进行简单的说明和论述。重力式挡土墙支护结构、混合式支护结构和悬臂式支护结构是深基坑支护的三种主要方式，悬臂式支护结构潜入基坑底部的岩体或土体，借助于岩土体的支撑作用保证结构的稳定，适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的情况下，而重力式挡土墙则依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡，混合式支护结构可以简单的理解为锚杆支护结构，借助于锚杆以及喷射混凝土面层，使基坑与支护结构形成一个整天，相互作用，保证基坑支护的安全。如何根据实际情况合理选择施工工艺，在经济的条件下尽可能的保证安全和稳定，是一个重要的研究课题。

3.2建筑基坑工程开挖

由于建筑基坑工程多在土质地基或软弱岩层地基下施工，挖土量一般都较大，在基坑的开挖过程汇总，应该针对具体的情况选择合理的开挖方式，一般可采用分开挖的方式进行，则样就可以一边进行开挖一边进行开挖土的运输，避免了在工作面处土方的堆积，提供了好的施工环境。同时，在土方开挖过程中，应对维护结构进行适当的监测，合理的控制土方开挖的速度和进程。

3.3建筑基坑支护施工

不同的建筑基坑，采取的支护方式不一样，如钻孔灌注桩、锚杆、土钉墙、地下连续墙以及支护桩等等，针对不同的支护方式，需要注意不同的支护施工的要求。如在锚杆施工中，进行必要的现场试验等，需要保证锚杆的强度达到设计要求。总之，应严格按照设计以及规范要求进行基坑支护施工。

3.4支护施工中的安全防护措施

在建筑姐基坑的施工过程中，安全防范措施是必不可少的。比如：进入施工现场的工作人员或者是监理人员等都必须有相应的防护措施，必须佩戴安全帽，以及持证上岗等；工作人员不可酒后上岗工作；需要有专门的技术人员按照规定检查机器设备的维修和保养工作，保证正常施工等。

3.5建筑基坑支护防水技术要求

地下水是建筑基坑支护施工中一个必须得到足够重视的问题。当地下水位变化较大或地基长期处于地下水位以下时，需要对基坑进行降水工作，保证正常施工，对可能出现流沙、管涌的基坑，需要制定应急预案措施。

结语

通过上文的论述，我们得知，要认真的开展设计活动，要结合相关的规定来设置，积极地开展建设工作，确保支护体系的安全性，以此来避免发生不利现象。

参考文献：

[1]陆佰鑫.浅析建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].科技资讯，2011.

[2]靳永军，吴海洋，刘德成.高层建筑深基坑支护的施工质量控制[J].科技信息，2009（36）.

[3]陆佰鑫.高层建筑深基坑支护的施工质量控制[J].科技资讯2011（11）.

[4]薛剑茹，杨得志.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].科技创新与应用，2013（07）：268.

[5]杨战强.小议建筑工程深基坑支护施工技术要点[J].中国高新技术企业，2013（34）：140-141.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d5e25bcd8d5dc30472b0dcd.html