# 新形势下室内外装饰装修工程材料与工艺的创新任雪莹

广州佳兆建筑装饰工程有限公司广东广州510000

摘要：随着我国社会经济的快速发展、人们生活水平的提高，人们对室内外装饰装修的要求也越来越高，技术人员也在对室内外装修的施工工艺与施工技术进行不断的改进，新技术与新材料不断地应用到室内外装修中，这些新材料与新技术的应用提高了人们对生活的满意度，满足了人们的审美要求，为新材料与新技术的应用提供了借鉴的经验。文章介绍了室内外装饰装修工程材料与施工工艺的创新，以供参考。

关键词：新形势；室内外；装饰装修；工程材料；工艺；创新

引言

科技的进步带动了装饰材料的革新，提高了装饰的效果与质量，新的材料与技术的应用使室内装修效果越来越好，满足了人们越来越高的审美要求。

1半干法施工工艺与进口砂岩

干挂施工方法大多应用于我国的建筑装饰施工中幕墙钢骨架的施工应用中，该项技术是建筑施工中比较成熟的施工工艺，为了使建筑装饰施工的效果达到客户的要求，技术人员开发出了许多新材料以澳洲砂岩就是其中的一种，它是一种新开发的外墙涂料，这种材料的外观呈不规则的多孔状可以塑造出立体的装饰效果，营造出古朴、宁静、回归自然的氛围，弥补了现有装饰材料装饰效果方面的空白。使用这种新材料最合适的施工工艺是干挂工艺，这种工艺的优点是，经过多年施工实践技术日趋成熟，采用这种技术进行施工工程质量可以得到有效保证；可以避免透色污染、泛碱等施工问题。但这种施工工艺也有自己的缺点：第一，在短槽切割的部位使用的云石类胶如果长期暴露，其表面会变黑，影响装饰的效果。装修中使用的环氧树脂类胶，也会在与空气水汽、长期接触的环境中接触，在板面的边缘产生油状物，影响整体装修的美观。第二，这种施工工艺需要耗费的原材料较多，增加了施工的成本。第三，在不能采用背栓干挂施工的作业面，会使用普通的短槽的切割干挂施工工艺进行施工，会对板材物理性质造成破坏，板材切割与贴挂时容易损毁。

以上施工工艺的缺陷采用干挂施工工艺进行施工可以有效避免，从干挂施工工艺的工程实践中看，施工中采用的专用粘接材料的性能与砂岩材质相近可以很好地与砂岩材质结合成整体，而且操作简便，施工成本低，施工成本仅比水泥砂浆施工略高；既避免了干挂施工工艺的缺陷，也没有水泥贴铺施工泛碱、透色的现象，而且施工质量也没有问题。

半干法施工工艺的基本流程如下：

1.1基层处理

除去基层表面的污垢、油渍、浮灰;用同质材料填补表面的坑洼;对施工面基层平整度进行检测,需符合国家粉刷饰面质量标准;粉刷层充分暴露于自然环境下15～30d(水淋处理更佳),使其在前期析出一定的碱性物质,更有利于粘结材料的耐久性。

1.2拌浆

按水灰比(3～3.5)∶1进行配比,使用电动搅拌器充分搅拌均匀,使之成浆糊般稠状物;再静置3～8min(具体视环境温度),重复搅拌30～60s即可静置待用。

1.3批刮浆料

最好使用齿状刮刀,在砂岩板材背面满刮浆料,严格控制厚度,不可超过25mm,宜控制在20mm之内为佳(铺贴敲实后在15mm左右,此时的粘结强度达到最大值)。

1.4浆料使用时需要注意的事项

已经搅拌完成可以使用的砂浆，必须在2～4天之内使用，根据工程用量进行灰浆的搅拌，如果搅拌过多工程施工不能完全使用会将就会变质凝结，在5℃～30℃之间是粘接剂作业的最佳温度，在没有使用之前，粘结剂的保包装应该保持完整，避免粘结剂与空气接触变质，使用之前要对粘结剂的质量进行严格检查，如果发现其中有结块，就说明粘结剂已经变质，不能使用，否则可以使用。

2墙面白洞石施工技术要点

2.1施工基层的处理

原有基层采取砂加气的施工工艺，局部施工中如果遇到钢混凝土剪力墙，要对墙面进行仔细的检查如墙面是否平整，以及立面的垂直度是否符合相关规范标准，检验合格可以直接施工，如果检验不合格要采取局部粉刷的方法找平，否则不能施工。

2.2对施工作业面的放样以及定位

在墙面可以采用石板放样的方法，放样时要结合施工作业面的具体情况进行放样，放样要符合设计原则，按照相关规范操作，设置石板分隔线。可以采取干挂工艺进行放线。

2.3白洞石的干粘施工技术

在干粘粉刷层质量符合施工的条件下可以进行干粘施工，粘结材料可以选择慢干型石材粘结剂AB胶或者快干型石材粘结剂云石胶进行粘结作业。首先将慢干型粘结剂也就是AB胶批刮在将要铺设的石板的四角，要注意控制粘结点与板边的距离，如果粘结的石板的规格过大的时候要在石板上加设粘结点，避免粘结点不够造成粘结不牢固现象，快干型粘结剂也就是云石胶的粘结点一般设置在板材的中间部位，粘贴时要考虑板幅的实际大小，确定粘结的数量，一般情况下可以设置2～4个点。

2.4铺设地板的施工技术要点

在进行实木地板铺设的时候，因为建筑原有的混凝土毛地坪已经经过了细石凝土净光找平，符合铺设地板的相关要求，所以可以把防潮垫直接铺设在找平层，节省了部分施工费用，防潮层的厚度要在1.5～3.0mm范围内；如果铺设的是竹制地板，可以把抗渗剂、JS防水剂或者膨胀性水泥刷在已经找平的建筑地面上，在涂刷物质干透后，就可以进行地板的铺设，铺设中只要利用中性玻璃胶，将一块块的地板进行固定粘贴即可，最后固定的交接缝隙用发泡剂充满即可，铺设技术比较简单、容易操作，而且可以延长地板的使用寿命。

3墙面白洞石干粘法的施工工艺分析

针对本研究中的一号地块的公共部位共存在15个架空层单元，每个架空层单元采用了进口摆动时干挂施工及厚度为25mm，按照设计要求由于干挂需要采取钢骨架，其型号为八号槽钢，与低于50°构成钢骨架。由于这种材料施工周期较长，而且造价高，对此需要对该方案进行了审核并与施工方进行技术交底，能够更换施工方案，利用干粘法施工来代替钢骨架钢挂，所使用的白洞石板材厚度为20mm，能够大大降低施工成本，并且仅从其装饰板材和钢构成本上能够为工程节约每平方米250元。

具体来看，采用白洞石干挂施工需要遵循以下流程：①在基层处理上，由于原有的基层主要是砂加气，局部混凝土剪力墙结构，经过现场分析，我们发现该墙面平整度较高，而且立面垂直度能够满足相应的施工要求，因此在具体施工时可以省略局部粉刷墙的平整度测量这一环节。②需要进行墙面石板的方向以及定位，能够按照施工工艺的要求，在墙面按照相应的要求做好石板的分割弹线，干粘施工，在本工程中我们采用的粘接剂是国产大力士ab胶，按照一比一的比例进行配制，现用现配。此外还使用了云石胶，在具体施工中利用慢干型的粘结剂，在石板四个角部位进行批刮，通常需要控制半边50~100mm的范围。粘接点间距在500mm的范围，且将浇筑的直径控制在30mm的范围，而对于快干型粘接点两个在板材中间部位需要根据板幅大小来确定，一般需要设置四个点粘节点，按照中线左右进行对称式分布。

结语

近年来，随着科学技术的发展，在室内外建筑装饰装修施工技术以及材料上实现了不断创新，在具体施工与中尽量选择对于人体以及环境污染的材料，完成装饰装修工作，这也是建筑室内外装修未来的发展方向，同时还需要不断进行技术创新，能够对施工经验不断进行总结，并积极引进先进的施工技术经验，能够促进国内室内外装饰装修技术实现更高程度的发展。

参考文献

[1]李勤.室内设计中对建筑装饰材料艺术特征的创新性应用[J].工程建设与设计，2017（8）.

[2]陈园园．住房和城乡建设部要求进一步加强住宅装饰装修管理[J]．建筑工人，2008，（10）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d6c588f5ee5f7ed1b4c219c.html