# 基于混合电压矢量预选的逆变器模型预测共模电压抑制方法

### 论文摘要

死区会导致常规的模型预测共模电压抑制方法出现±udc/2的电压尖峰。针对该问题,详细分析了死区对共模电压尖峰的影响,并得出了共模电压尖峰产生的原理。根据该分析结果,设计了一种基于电流扇区的新型电压矢量预选方法,以克服死区的影响。对于因电流纹波较大导致电流扇区难以准确判断的问题,进一步改进电流扇区划分方法,并最终设计了一种混合电压矢量预选方法,以完全克服死区的影响。仿真和实验结果表明,所提出的方法不仅可以完全将共模电压限制在±udc/6之内,而且可以降低电流总谐波畸变率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 常规的模型预测共模电压抑制方法

- 2 改进的模型预测共模电压抑制方法

- 3 电流纹波影响的分析与改进

- 4 实验结果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭磊磊,韩东许,芮涛

关键词: 逆变器,模型预测控制,电压矢量预选,共模电压抑制,死区

来源: 电力自动化设备 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 郑州轻工业学院电气信息工程学院,安徽大学高节能电机及控制技术国家地方联合工程实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51707176),河南省高等学校重点科研项目(18A470020),安徽大学高节能电机及控制技术国家地方联合工程实验室开放课题基金资助项目(KFKT201610)~~

分类号: TM464

DOI: 10.16081/j.issn.1006-6047.2019.01.005

页码: 33-39

总页数: 7

文件大小: 2241K

下载量: 239

### 相关论文文献

- [1].基于电压矢量利用率的永磁同步电机模型预测转矩控制备选电压矢量集合[J]. 电机与控制应用 2020(04)

- [2].基于扩展电压矢量的永磁同步电机模型预测转矩控制[J]. 机床与液压 2020(08)

- [3].永磁同步电机模型预测转矩控制简化备选电压矢量集合研究[J]. 微电机 2020(08)

- [4].直接转矩控制系统零电压矢量的调节作用[J]. 大连海事大学学报 2010(02)

- [5].永磁同步电机转矩预测虚拟电压矢量控制[J]. 电气传动 2019(06)

- [6].改进的参考电压矢量获取方法[J]. 电机与控制应用 2018(02)

- [7].零电压矢量在PMSM直接转矩控制系统中的应用[J]. 电力电子技术 2010(09)

- [8].新型参考电压矢量位置判断方法[J]. 电气传动 2014(09)

- [9].多电平变换器的一种参考电压矢量自校正策略[J]. 电机与控制学报 2020(06)

- [10].基于拓展电压矢量集合的表贴式永磁同步电机磁链和转矩无差拍控制[J]. 电机与控制应用 2020(10)

- [11].基于电压矢量注入的表贴式永磁同步电机转子初始位置检测[J]. 微电机 2019(04)

- [12].改善直接转矩低速性能的定子电压矢量预测SVPWM控制研究[J]. 西安理工大学学报 2014(03)

- [13].基于模糊逻辑和重构电压矢量的双Y移30°PMSM直接转矩控制[J]. 中国电机工程学报 2011(24)

- [14].基于定子参考电压矢量预测的SVPWM直接转矩控制研究[J]. 电气传动 2010(03)

- [15].低速下无刷直流电机三相电压矢量位置检测方法[J]. 电工技术学报 2017(04)

- [16].自适应改进模糊调节电压矢量占空比永磁同步电机直接转矩控制[J]. 电机与控制应用 2020(11)

- [17].无差拍控制的PWM变换器电压矢量序列优化[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2014(04)

- [18].电动汽车用PMSM直接转矩控制电压矢量选择策略[J]. 电气传动 2012(06)

- [19].三相变流器电感电压矢量控制方法[J]. 电工技术学报 2012(11)

- [20].基于数据包络分析的电压矢量控制方法[J]. 科学技术与工程 2019(18)

- [21].表面式永磁同步电机直接转矩控制系统自适应变幅值电压矢量选择策略研究[J]. 电气传动自动化 2018(06)

- [22].空间矢量脉宽调制中电压矢量最优化算法研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [23].两相导通无刷直流电机直接转矩控制零电压矢量特性分析[J]. 电工技术学报 2019(23)

- [24].表面式永磁同步电机模型预测直接转矩控制备选电压矢量集合研究[J]. 电机与控制学报 2020(10)

- [25].基于电压矢量优化的磁通反向永磁电机模型预测转矩控制[J]. 中国电机工程学报 2017(22)

- [26].一种新型多电平逆变器参考电压矢量分解算法[J]. 电气传动 2016(03)

- [27].永磁同步电动机直接转矩控制零矢量的应用研究[J]. 微特电机 2008(05)

- [28].表面式永磁同步电机直接转矩控制系统自适应变角度电压矢量选择策略[J]. 微电机 2019(06)

- [29].基于广义双矢量的PMSM模型预测电流控制[J]. 电气传动 2017(03)

- [30].一种应用于双三相PMSM的新型SVM-DTC[J]. 电力电子技术 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6db759e7bdbdfa5ec3f24a0a.html