# 分析变电运行设备的维护技术林志艺赖绍元

（国网福建省电力有限公司安溪县供电公司福建安溪362400）

摘要：随着我国社会经济的不断发展，人们对电力的需求不断增加，对电能供应的稳定性也提出了更高的要求。在双重压力之下，变电运行设备的负担越来越重。因此，加强对变电运行设备的维护至关重要。维护技术是维护工作水平的重要影响因素。相关维护人员只有掌握了先进、高效率的维护技术，才能保证电力系统的安全。本文就变电运行设备维护技术进行了分析探讨，以供参阅。

关键词：变电运行；设备；维护技术

引言

变电运行作为电力运行系统中的重要组成部分，对于人们的日常生活具有重要意义。变电运行的管理和维护工作都直接影响到电力运行的整体质量，如果变电运行设备出现故障，将会导致电力资源出现严重浪费，甚至还会威胁到人们的生命财产安全。想要尽可能地避免变电运行设备出现故障问题，就需要积极做好维护和管理工作，不断提高相关工作人员的维护技术。

1变电运行设备维护的重要性

变电运行设备是否安全稳定运行直接影响着变电系统的运行情况，进而会对电网的安全稳定运行产生影响，因此，对变电运行设备的维护技术进行研究，是保障变电运行设备稳定运行的技术保障。这就需要对变电运行设备进行监督与检测，实时进行巡视，以及时发现变电设备的安全隐患，同时还要针对发现的问题及时采取措施，以减少安全事件的发生，最大程度地确保变电运行设备的正常运行。同时，变电运行设备结构复杂、技术含量高，一旦运行出现故障，维修成本很大。变电运行设备是否安全稳定运行直接影响着电网的运行情况，如果电网运行异常，会给电力企业和用户甚至是国家造成经济损失，因此，做好电力运行设备的技术维护可以避免造成经济损失。因此，变电运行设备是电网的重要组成部分，变电设备的正常稳定运行是电网正常运行的前提，也是确保电力企业长远健康发展的重要保障。

2变电运行设备的维护技术

2.1瓦斯保护动作技术维护

变电系统线路出现瓦斯保护动作时，可以判断为变压器的内部故障，这时需要对变电运行设备进行详细的检查，是否出现变压器的变形或者是着火情况，同时，还需要对压力释放阀、呼吸器喷油、二次回路短路等各种情况进行详细的检查和维修，避免出现变电系统运行异常情况。

2.2主变低压侧开关跳闸的维护

变电系统进行运行时，导致主变低压侧开关及主变低压开关跳闸的原因主要包括母线故障、开关误动与拒动及越级跳闸保护拒动等问题，这就需要设备维修人员在进行检修时需要加强对二次侧的检查。当主变开关为变低压侧过流保护动作时，根据保护动作及时对设备进行检查，以便对故障情况进行分析与判断，这就要求在维修人员进行检查时，不仅要详细检查主变保护机的运行情况，还要详细检查线路的保护情况。

2.3规范验电操作

在变电运行设备的维护中，验电操作是安装接地线之前的准备环节之一，也是保证维护人员在不带电条件下操作的重要措施，检验对象为变电设备进线、出线的端口。因此，维护人员应严格按照要求，采用合格的验电设施，确保验电检验的有效性。此外，必须在确定变电运行设备、线路完全处于停电状态后，才能安装接地线并进行后续操作，以防带电连接闸门等情况的发生，从而保障维护人员、线路设备的安全。

2.4接地线的安装在维护过程中的应用

在维护变电运行设备的过程中，接地线的安全是至关重要的。若是接地线在安装中存在问题或者不进行安装时，容易给维护人员的安全问题造成威胁。特别是工作人员在检修变电设备时，若变电设备突然来电，那么会使工作人员的安全问题很难得到保证。所以，在对变电运行设备进行维护时，要安装好接地线。第一，在安装接地线时，需要对安装的位置进行确定，所选取的位置要尽量能够形成电压感应，这样不但会使保护效果变得更加明显，而且还会使维修工作人员的人身安全得到有效的保证。第二，当维修工程完成后，维修人员应当拆除接地线。工作人员在拆除时还需要对以下几点进行注意：首先，在拆除接地线时，不能直接用手进行触碰，需要实施一定的保护措施。举例：可运用绝缘手套、绝缘棒等。其次，在维护变电运行设备时，需要把警示牌或者防护栏等设置在外围地区，能够有效防止人员在维护过程中出现伤亡事件。

3促进变电运行设备维护技术发展的建议

3.1解决变电运行工作人员素质低的问题

变电运行工作人员需要有严瑾的工作态度及高度的责任感和安全意识，尽可能将变电运行工程中易发生的故障和损失降到最低。变电运行工作人员的检修、维护技术水平的高低关系到变电运行设备能否运行的安全可靠。变电运行单位应加强对现有工作人员的技术培训，提高其检修、维护技术。另外，秉着以高促低的信念，变电运行管理单位还需招收一些高素质、高水平的技术人员，加强内部、外部技术交流，从而提高整体变电运行工作人员的素质水平。另外，相关部门管理人员也应引导工作人员认识到其自身工作的重要性以及影响性，以提高工作效率及工作质量。

3.2提高安全管理水平

对于变电运行设备实施检修之前，必须按照电力安全工作规程做好保障作业安全的各类安全组织技术措施，进而对维修的技术人员在此过程中的安全性进行保证。变电运行设备的维修技术主要是在断电之后，对设备中的电压进行检查，避免出现电击伤人的事故。除此之外，作业人员对高压设备实施验电工作的过程中，必须按规定着装，配备合格的劳动防护用品，正确使用安全工器具，执行标准化作业，注意站位，并明确各类安全防范及异常处理措施，从而对验电人员自身的生命安全有所保障。此外，电力企业要通过培训增强维护技术人员的责任意识，只有责任意识提高了，在变电运行设备的维护技术研究与探讨的过程中才能够保持团结协作，并充分发挥自己的专业技能以及潜力。

3.3加强对设备运行过程中的监视工作

变电站可以安排人员轮流24小时值班，或者可以在一些重要位置安装视频监控器，全方位的监视变电设备运行过程。对于一些在工作中不认真的现象，可以同时安排两个人值班，两个人相互监督，或是在值班室也安装一个小型监控器，对于一些不认真监视的工作人员进行适当的惩罚。从而加强对变电设备在运行过程中的监视，及时的发现问题，使维护人员第一时间了解变电设备的运行状况。

3.4做好常规维护检查

常规维护检查是及时发现变电运行设备安全隐患的重要措施。在常规维护检查中，应设置合适的短路保护装置，从而避免短路故障的发生。比如，在变压器高压一侧使用跌落式熔断器，在变压器低压一侧使用空气断路器等。在短路保护装置的使用中，主要根据电网载流量选择熔丝，确保电流超过限值时，设备可及时做出相应的保护动作，避免短路故障的发生。对于过电压故障，需要分别在变压器两端安装避雷装置，尤其是在变压器周边较为空旷或频繁出现雷雨天气的地区，从而提升变电运行设备的防雷击水平。

结束语

在电力行业发展的过程当中，变电运行设备的正常使用是电力运行中重要的环节。因此，相关的工作人员需要对变电运行设备使用过程当中存在的问题进行深入的研究和分析，然后根据实际的情况选择最有效的维护技术完成日常的维护管理。与此同时，还要引进一系列先进的技术，例如通过利用无人值班电站，能够最大限度的提升电力系统当中的变电效率。

参考文献：

［1］郭萍，马宏燕.对于变电运行设备的维护技术的解析［J］.科技风，2013（23）.

［2］钟慧菁.变电运行设备维护技术的分析与研究［J］.科技创新与应用，2014（35）.

［3］许亚林.变电运行设备维护技术的分析与应用［J］.科技与企业，2015（19）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6db881e7472393a7f72643f2.html