# 浅析现阶段供电企业的配电检修管理

（国网山东省电力公司鱼台县供电公司山东济宁272300）

摘要：公司供电的大动脉是配电线路，它的供电可靠性直接关系到它的生产运营，维护质童及检修水平，输配电线路的运行，与其生产运营息息相关。企业的生命线是安全生产，企业生存和发展的基本要求是安全生产。供电企业作为电网经营企业，为社会提供源源不断的动力，因此，供电企业的安全生产不仅关系到社会经济的发展和人民生活质量的提高，更重要的是与自身的生命财产安全和经济效益息息相关。基于此，文章主要从以下几点方面，对供电企业的配电检修管理进行详细的分析。

关键词：供电企业；配电检修；原则；管理

配电检修对整个电力系统有着不可估量的作用，然而，在供电企业中，其配电系统突发故障很有可能导致停电事故，并对用户造成不良影响，甚至危及国家安全和社会稳定。目前，随着国民经济的快速发展，供电企业也在不断进步，配电规模不断扩大，新设备、新技术、新材料、新工艺广泛应用，传统的配网运行检修模式的弊端日益明显，与当前用户供电可靠性要求越来越高、运检人员紧缺的矛盾日渐突出，变革配网运行检修管理模式已成为配网管理的当务之急。

一、供电企业配电检修原则

在供电设备的线路和设备检修中，通常不会进行单一的停电或者带电作业，而是两者相结合来进行正常的检修工作，因为这样能够使供电设备的线路和设备的使用率得到提高，同时也极大地减少了因为检修而导致停电的次数和时间。施工过程中要注意提高供电设备线路的输电能力，尽可能的在保证线路安全的前提下提高线路的使用寿命。这样能够有效地提高供电设备的检修质量，缩短检修时间，保证检修工作人员的生命安全。

二、供电企业配电检修质量管理

首先为了保证检修作业的安全性和准确性，检修作业进行中使用的设备材料和零部件的质量要严格把关，不能使用质量不好，技术性能低下产品来以次充好。其次，进行检修工作的技术人员，尤其是从事带电作业、焊接、导线压等危险性工作的人员，一定要选择经过专门培训，考试和能力达标，并且具有相应资格证明的工作人员。这样在检修现场，才能更深入的去解决技术问题，提高检修质量。然后，对检修过程中消除的缺陷，要严格按照缺陷管理制度来执行后续工作，达到闭环管理。同时也要施行岗位责任制，分工合作，然后进行相应的作业质量监督检查，督促工作人员认真按照制度进行工作。最后，大型检修和大型技改项目一定要按照工程管理程序来设计，不能盲目执行。

三、供电企业配电检修计划管理

运行维护单位要严格执行检修计划，做好各项准备工作，不能私自变更检修程序和内容;在大象项目工程完成后，施工单位要在二十天内将竣工报告和决算、竣工图等一起交给宝具生产部门来查看;配电变压器、开关的大修周期的制定要参考实际运行状况和预试结果;在阅读停电检修计划在提出后，要经过主管部门生产领导的调度安排后再实施，在停电检修期间要做好停送电联系工作，并认真记录;线路和设备要进行大修或者更改计划，要首先安排相关人员按照规定来进行中间验收和竣工验收;根据实际情况，认真落实防污闪计划，并且严格执行。

四、供电企业配电检修备品备件及工器具管理

备品放入仓库时，在填好入库验收卡片后，一定要由负责人进行签字验收，将卡片和实物放到一起。备品入库后一定要注意存放，避免温度、湿度和阳光等自然条件对备品带来的影响。在使用备品的时候要首先经过生产局长的审批，防止胡乱和不合理的使用。实时检查备品的储备量，使用后要及时补充，在保持备品、备件储备量的同时，要注意先进先出的原则。

五、供电企业配电检修人员巡检管理

巡检人员在巡视过程中，如果发现设备工作异常、发生安全隐患或者危及人身安全的故障的时候，一定要及时切断相应设备的电源，然后按照规定采取必要的措施消除安全隐患，控制事故现场，避免造成损失和出现伤亡。配电室、箱变属于重要的部位，所以巡视着两个地方的人数一定要严格控制，不能少于两人。为了满足运行监视的需要，应保证低压配电装置上指示仪表和信号灯运行正常。负荷的测量尤为重要，检修人员要定期使用钳形电流表进行测量，如果发现工作不正常要立刻向公司调度上报，并且将测量记录在巡视记录本上。低压配电装置如果发生故障，低压电器内部将会发出异味、怪声，并且配线和各部接线端子将会出现热松动现象，所以在检修时要着重去观察这些。天气容易对配电装置产生影响，所以在雷雨天气过后要及时查看配电室，看是否发生漏水现象，电线、电缆沟是否干燥，瓷绝缘是否发生放电现象。另外还要检查变压器的套管，看套管表面是否干净整洁，管身是否存在裂纹、损伤、放电等痕迹。变压器的各个电气接点也是重点检查对象。

六、供电企业配电线路检修时悬挂接地线的管理

接地线能够有效降低危险系数，保障工作人员的生命安全，所以在悬挂接地线时要规范操作，消除安全隐患，加强这方面的管理。首先在悬挂接地线的时候一定要戴好绝缘手套，因为如果验电器发生故障，而电路中假如存在电压，这个时候不戴绝缘手套的话，就极容易发生触电事故。同时悬挂接地线一定要有接地针，在接地线的接地端使用接地针。接地线的长度没有固定标准，要根据电压、杆型来选择合适的长度，满足检修工作的需求。接地线和接地棒连接时的接触面积也要严格控制，避免发生接触不良的现象，通常情况下，连接部位是以个铜线鼻子用螺丝压接住，此时要用两个固定桩，保障接地线和接地棒的接触面积和牢固程度。线路检修时，工作地段两端的接地线时必不可少的，大档距线路检修时，登杆处也要多加挂接地线。悬挂接地线不能由一个人来完成，最少需要两个人来共同完成，并且还需要熟悉线路的人来监护。升降板挂地线时，上端扣绳和电杆摩擦力大，脚在踩板上能反扣，所以即使挂地线时身体侧移，也不会发生高空坠落的现象，所以登杆关堤乡要选择升降板，而不是脚扣。另外登杆悬挂接地线的时候，为防止意外发生，保证生命安全，一定要系紧安全带，不能有一点马虎，要高度重视。

七、结束语

综合上文分析可知，加强供电企业配电检修管理，能够有效减少故障发生频率，保障配电工作的顺利进行，不影响人们正常生活。本文根据现有配电检修管理现状所阐述的供电企业配电检修的原则，以及对供电企业配电检修质量、计划、备品备件及工器具管理的具体的阐述，都对现阶段供电企业检修管理具有借鉴意义。同时强调的了配电检修人员巡检的管理，以及供电企业配电线路检修时悬挂接地线的管理等工作，也能极大的保障施工人员的安全，提高工程质量。检修管理工作的落实还需要各个部门相互配合，协同工作，共同建立规范良好的管理机制，从而从制度上保障配网检修工作的安全。

参考文献

[1]李永强.关于配电检修管理的探讨[J].科技创业家，2012(7).

[2]洪博君.供电企业配电管理系统的研究[J].科技创业家，2012(10).

[3]田俊宇.配电运行中设备的检修与维护探讨[[J].电源技术应用，2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6dc927dad3f567f5647d39b0.html