# 超超临界火电机组用P92钢管硬度异常原因分析

### 论文摘要

对用于某超超临界火电机组改造项目的硬度出现异常的P92钢管进行了实验室取样分析。结果表明:钢管生产厂家对P92钢管端部进行高温加热矫正处理且未采取回火处理是导致该P92钢管组织和硬度出现异常的主要原因,其所采用的高温加热矫正温度应为950～1050℃。高温加热矫正处理使材料中的碳化物出现了回溶,合金元素重新固溶到基体中,使得固溶强化作用加强,导致硬度显著增加;在缓冷至室温过程中,由于相变过程中产生较大的内应力,导致组织发生动态再结晶,但未形成明显的板条状回火马氏体亚结构,使得晶内形核位置较少,碳化物等第二相只能在再结晶晶界处沿晶析出,最终得到正火马氏体组织。

### 论文目录

- 1 试验材料和方法

- 2 试验结果和分析

- 2.1 显微组织

- 2.2 力学性能

- 2.3 异常组织深度分析

- 2.4 异常组织产生原因分析

- 2.5 异常组织硬度较高的原因

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王鲁,陈卓婷,白佳

关键词: 钢管,硬度异常,正火处理

来源: 金属热处理 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 华电电力科学研究院有限公司

分类号: TG142.1

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.10.040

页码: 192-196

总页数: 5

文件大小: 3484K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].P92钢药芯焊丝电弧焊工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2020(05)

- [2].P92与316H异种钢焊接接头的研究[J]. 金属加工(热加工) 2020(07)

- [3].大口径P92钢高压锅炉管的检验[J]. 热加工工艺 2016(19)

- [4].模拟产生P92钢焊缝金属微细裂纹的方法[J]. 热加工工艺 2017(15)

- [5].P92钢析出相演变的热电势变化规律[J]. 金属热处理 2015(05)

- [6].P92钢焊接接头显微组织与性能的研究[J]. 焊接技术 2020(11)

- [7].晶粒度对P92钢室温强度和持久强度的影响[J]. 热加工工艺 2020(04)

- [8].P92钢焊接接头蠕变损伤的非线性超声检测研究[J]. 应用声学 2020(03)

- [9].铁素体-马氏体钢P92在超临界水中的腐蚀行为[J]. 钢铁研究学报 2016(08)

- [10].1000MW超超临界机组用国产P92三通性能研究[J]. 热加工工艺 2015(06)

- [11].温度对P92耐热钢高温水中应力腐蚀开裂行为的影响[J]. 材料热处理学报 2015(08)

- [12].超超临界机组用P92铁素体耐热钢热处理工艺研究[J]. 热加工工艺 2020(22)

- [13].P92钢在超临界水中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2010(05)

- [14].P92钢的超声波检验[J]. 热力发电 2010(06)

- [15].铁素体-马氏体钢P92在超临界水中的腐蚀性能[J]. 原子能科学技术 2010(08)

- [16].超超临界机组P92钢的组织与力学性能研究[J]. 特钢技术 2019(02)

- [17].在役P92钢蒸汽管道焊接接头中缺陷的研究[J]. 机械工程学报 2017(18)

- [18].P92钢焊接接头显微组织及力学性能的研究[J]. 热加工工艺 2015(15)

- [19].P92钢焊接接头易出现的问题和焊接工艺要求[J]. 机电信息 2011(30)

- [20].P92钢集箱对接焊缝缺陷分析和修复[J]. 中国新技术新产品 2020(11)

- [21].P92钢正火均温性控制[J]. 热力发电 2017(02)

- [22].铁素体-马氏体P92钢在600℃/25MPa超临界水中的氧化特性[J]. 中国腐蚀与防护学报 2014(02)

- [23].焊接残余应力对P92钢Ⅳ型蠕变开裂的影响[J]. 焊接学报 2011(01)

- [24].P92钢焊接接头的组织和性能研究[J]. 山东电力技术 2009(03)

- [25].回火温度对P92钢焊接接头组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(09)

- [26].P92材料超声波探伤方法的探讨[J]. 无损探伤 2010(03)

- [27].P92钢焊接接头超声波检测缺陷的分析[J]. 无损检测 2013(03)

- [28].超(超)临界电站锅炉用P92钢的开发[J]. 现代冶金 2011(02)

- [29].超声波检测P92钢焊接接头的几个特殊问题[J]. 焊接技术 2009(01)

- [30].P92钢650℃时效的组织性能研究[J]. 中国电机工程学报 2009(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6de67edb0e7ef8c2c352ded8.html