# 高压抗燃油系统论文_古栖铭

导读:本文包含了高压抗燃油系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:燃油,系统,高压,控制系统,模型,功能,黏度。

### 高压抗燃油系统论文文献综述

古栖铭[1]（2018）在《汽轮机高压抗燃油系统遮断电磁阀控制回路优化》一文中研究指出汽轮机高压遮断电磁阀长期高温运行,影响设备寿命。通过分析,找到电磁阀线圈高温原因,并对控制回路进行优化,保证机组安全运行。(本文来源于《重庆电力高等专科学校学报》期刊2018年01期）

徐政,唐大勇,王堑智,郝艳峰[2]（2012）在《火电机组高压抗燃油系统检修及缺陷处理》一文中研究指出目前大、中型汽轮发电机组,广泛采用以抗燃油为液体工质的数字电流调节系统(DEH系统),高压抗燃油系统(EH系统)是汽轮机DEH系统的重要组成部分,根据DL/T 838《发电企业设备检修导则》电力行业标准的要求,EH系统为A类设备,并按A级检修项目定期进行大修.EH系统较为庞大,设备类型较多,专业性较强,通过大修可恢复功能、消除缺陷,确保机组安全、稳定运行.(本文来源于《沈阳工程学院学报(自然科学版)》期刊2012年03期）

张铨平,金文成,马晓峰,董建朋[3]（2011）在《300MW汽轮发电机组高压抗燃油系统常见故障分析及维护》一文中研究指出大容量高参数汽轮发电机组采用数字式电液控制系统(DEH),高压抗燃油系统是其重要的组成部分。高压抗燃油系统的安全、稳定运行是确保机组运行的基础,本文介绍了300MW高压抗燃油系统的一些常见故障,并针对问题提出了一些维护方法。(本文来源于《河南电力》期刊2011年02期）

罗作桢[4]（2008）在《高压抗燃油电液控制系统环保改造和优化设计》一文中研究指出本文提出了一种新的防火保护方案,用于解决大型汽轮机组高压抗燃油电液控制系统环保问题。在此基础上,对原系统进行优化改造,推出一种环保、节能、性能优良、结构简化的新型高压电液控制系统。(本文来源于《自动化博览》期刊2008年Z2期）

任旭[5]（2008）在《300MW机组DEH高压抗燃油系统存在问题及运行管理》一文中研究指出高压抗燃油系统是DEH的重要组成部分,文章介绍了某300MW机组数字电液控制系统(DEH)高压抗燃油系统的功能和配置以及在运行中发现的问题,提出了解决和改进的措施以及运行中的管理措施。实践中证明,改进后的效果良好,更满足实际生产要求。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2008年10期）

宋豪杰,赵锐刚[6]（2006）在《MEH系统采用高压抗燃油纯电调的研究和应用》一文中研究指出针对山西阳光发电有限责任公司锅炉的给水泵汽轮机调节部套经常卡涩,造成给水泵汽轮机失控的故障,将DEH系统的控制思路和高压抗燃油源引入MEH控制系统中,不仅彻底消除了给水泵汽轮机失控的故障,而且比其它方式的系统改造节省了大量的费用。(本文来源于《电力学报》期刊2006年04期）

曹大安[7]（2006）在《陡河电厂日立250MW汽轮机组高压抗燃油纯电调DEH系统改造中机组自启动APS功能的实现》一文中研究指出陡河电厂#3机是一九七五年由日立公司引进的250MW高温高压凝汽式中间再热汽轮机组。七七年安装调试并投入运行。机组控制设备是由日立公司配套的IC仪表。计算机系统为日立HIDIC—350计算机,其外部存贮器为磁鼓M/D,磁鼓保证期为20年。一九九四年左右HIDIC-350计算机的CPU、M/D经常出现故障。九七年对计算机系统实施了改造,当时改造由日立公司提供控制设备及软件服务,改造内容为更新计算机软硬件系统,计算机功能仍为数据采集处理系统DAS和机组自启动系统APS。原有HIDIC-350计算机随机组成套引进,当时日方仅提供学习操作用的指导资料,至于设计方面的资料和编制软件资料对我方是保密的,不予提供。鉴于此情况,当时改造工作从技术需要讲必须与日立公司合作,由日方提供设计和制作计算机软件,才能满足机组原有的自启动控制功能--APS。在充分满足机组监视、控制功能要求的前提下,又能最大限度的节省投资,当时仅对中央计算机系统、APS、DAS采集数据站进行了更新改造。自启动APS功能控制的子回路:ASR自动升速控制系统、APR自动功率控制系统、ABS锅炉自动点火系统等由于资金限制,不能进行必要的改造。这些子系统也已运行20余年,控制组件均已老化,性能下降,故障频繁。2002年北京大唐发电股份有限公司立项对我厂#3机组进行DCS改造和DEH改造,改造工程于2002年10月3日开工,11月18日机组并网,共计45天。DCS系统和DEH系统均正常投入。本文仅对机组自启动功能APS在电调DEH系统中的实现做以介绍。(本文来源于《全国火电200MW级机组技术协作会第24届年会论文集》期刊2006-09-01）

曹大安[8]（2005）在《陡河电厂日立250MW汽轮机组高压抗燃油纯电调DEH系统改造中机组自启动APS功能的实现》一文中研究指出陡河电厂#3机是一九七五年由日立公司引进的250MW高温高压凝汽式中间再热汽轮机组。七七年安装调试并投入运行。机组控制设备是由日立公司配套的IC仪表。计算机系统为日立HIDIC—350计算机,其外部存贮器为磁鼓M/D,磁鼓保证期为20年。一九九四年左右HIDIC-350(本文来源于《全国火电大机组（300MW级）竞赛第34届年会论文集》期刊2005-06-01）

毛竹林[9]（2005）在《60 MW汽轮机组高压抗燃油系统常见故障原因分析及对策》一文中研究指出扬子石化热电厂汽轮机组数字电液控制系统投用以来抗燃油系统出现多次故障,直接增加了生产成本,也影响了向化工装置供应汽、电的连续性。针对抗燃油系统相关设备的工作特点,描述了高压抗燃油系统的常见故障现象,明确了造成故障的主要原因是油质劣化。强调了对汽轮机组高压抗燃油系统综合管理的重要性和必要性。(本文来源于《发电设备》期刊2005年03期）

高元圣[10]（2005）在《汽轮机EH系统高压抗燃油的质量管理》一文中研究指出本文介绍汽轮机高压抗燃油各项运行指标超标产生的原因及危害,提出了有效的预防和处理措施。(本文来源于《中国设备工程》期刊2005年05期）

### 高压抗燃油系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前大、中型汽轮发电机组,广泛采用以抗燃油为液体工质的数字电流调节系统(DEH系统),高压抗燃油系统(EH系统)是汽轮机DEH系统的重要组成部分,根据DL/T 838《发电企业设备检修导则》电力行业标准的要求,EH系统为A类设备,并按A级检修项目定期进行大修.EH系统较为庞大,设备类型较多,专业性较强,通过大修可恢复功能、消除缺陷,确保机组安全、稳定运行.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高压抗燃油系统论文参考文献

[1].古栖铭.汽轮机高压抗燃油系统遮断电磁阀控制回路优化[J].重庆电力高等专科学校学报.2018

[2].徐政,唐大勇,王堑智,郝艳峰.火电机组高压抗燃油系统检修及缺陷处理[J].沈阳工程学院学报(自然科学版).2012

[3].张铨平,金文成,马晓峰,董建朋.300MW汽轮发电机组高压抗燃油系统常见故障分析及维护[J].河南电力.2011

[4].罗作桢.高压抗燃油电液控制系统环保改造和优化设计[J].自动化博览.2008

[5].任旭.300MW机组DEH高压抗燃油系统存在问题及运行管理[J].中国高新技术企业.2008

[6].宋豪杰,赵锐刚.MEH系统采用高压抗燃油纯电调的研究和应用[J].电力学报.2006

[7].曹大安.陡河电厂日立250MW汽轮机组高压抗燃油纯电调DEH系统改造中机组自启动APS功能的实现[C].全国火电200MW级机组技术协作会第24届年会论文集.2006

[8].曹大安.陡河电厂日立250MW汽轮机组高压抗燃油纯电调DEH系统改造中机组自启动APS功能的实现[C].全国火电大机组（300MW级）竞赛第34届年会论文集.2005

[9].毛竹林.60MW汽轮机组高压抗燃油系统常见故障原因分析及对策[J].发电设备.2005

[10].高元圣.汽轮机EH系统高压抗燃油的质量管理[J].中国设备工程.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6decae4bc262a2fc608d8780.html