# 芘类衍生物的光学非线性研究

### 论文摘要

芘基是构建π共轭衍生物的基础,π共轭体系对材料的光学非线性具有十分显著的调制作用。芘类衍生物具有丰富的离域π电子,分子极化程度高,并且在可见光区域具有高的线性透过率。此外,通过适当设计的芘类衍生物可应用于生物探针,激光染料,有机发光二极管和光限幅等领域,具有广泛的应用前景,因而得到研究者们的青睐。本文研究了两种D-π-A结构的新型共轭芘衍生物（C1和C2）的非线性光学特性和超快动力学过程。利用Z扫描测试方法,系统研究了两个芘衍生物在飞秒（515-700 nm）、皮秒（532 nm）和纳秒（532 nm）时域下的非线性吸收性质,实验发现C1和C2在不同脉宽激发下均实现了由双光子吸收和激发态吸收共同作用的反饱和吸收,并且在飞秒脉冲下具有宽波段的反饱和吸收性质。量子化学计算的结果表明,C1和C2在HOMO-LUMO激发下有两种机制同时存在:分子内电荷转移（触发了非线性光学响应）和π-π*跃迁。结合实验结果,认为位于芘基团中的π-π*跃迁有助于增大该类衍生物的非线性光学响应。此外,利用飞秒时间分辨的瞬态吸收谱研究了两个芘类衍生物的超快动力学过程,激发态吸收谱表明C1和C2的激发态吸收并不仅来自于一个激发态能级。通过对动力学曲线的数值拟合,确定了四个过程的衰变参数并提供了从局域激发态到电荷转移态的动力学信息。C1和C2具有宽波段的超快反饱和吸收性质并且可以响应多个激发脉冲（fs、ps和ns）,表明这两种芘类衍生物是重要的光电子和光限幅应用的潜在候选者。本文具体分析了两个样品的超快动力学过程并揭示了芘基上的π-π*跃迁对该类衍生物非线性光学特性的影响规律,为未来设计高性能共轭分子和研究有机材料的光物理过程提供了理论支持。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 非线性光学

- 1.1.1 非线性光学的基本概念

- 1.1.2 常见的非线性光学效应

- 1.2 有机共轭化合物的特征及光物理机制

- 1.2.1 有机共轭化合物的特征

- 1.2.2 有机共轭化合物的光物理机制

- 1.3 芘类衍生物的研究进展

- 1.4 本论文研究的主要内容与意义

- 第2章 芘类衍生物的表征及量子化学计算

- 2.1 芘类衍生物的制备

- 2.2 芘类衍生物的表征

- 2.2.1 核磁共振氢谱和碳谱

- 2.2.2 紫外可见吸收谱和荧光光谱

- 2.3 芘类衍生物的量子化学计算

- 2.3.1 优化结构分析

- 2.3.2 前线分子轨道计算

- 2.4 本章小结

- 第3章 芘类衍生物的非线性光学性质研究

- 3.1 Z-scan技术介绍

- 3.2 芘类衍生物的Z-scan实验及机理研究

- 3.2.1 超快宽波段飞秒Z-scan实验

- 3.2.2 皮秒Z-scan实验

- 3.2.3 纳秒Z-scan实验

- 3.3 本章小结

- 第4章 芘类衍生物的超快动力学过程研究

- 4.1 飞秒瞬态吸收光谱装置

- 4.2 芘类衍生物的飞秒瞬态吸收谱分析

- 4.3 芘类衍生物的动力学曲线及能量转移过程分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 牛瑞鹏

导师: 常青

关键词: 芘衍生物,非线性光学,双光子吸收,电荷转移,瞬态吸收

来源: 黑龙江大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,化学

单位: 黑龙江大学

分类号: O625.159;O437

DOI: 10.27123/d.cnki.ghlju.2019.000609

总页数: 71

文件大小: 3525K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].非线性光学超构材料[J]. 中国材料进展 2019(04)

- [2].低维材料非线性光学与器件专题编者按[J]. 物理学报 2020(18)

- [3].非线性光学及其材料的研究进展[J]. 当代化工研究 2018(10)

- [4].上海光机所非线性光学频率转换技术研究获进展[J]. 人工晶体学报 2017(02)

- [5].非线性光学频率转换技术研究取得重要进展[J]. 科学 2017(02)

- [6].非线性光学概论[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [7].表面等离激元与表面非线性光学[J]. 物理与工程 2015(04)

- [8].非线性光学概论[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [9].非线性光学中有关相位匹配的几个问题[J]. 物理通报 2013(10)

- [10].非线性光学概论[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)

- [11].PMMA型非线性光学膜的制备及其极化取向[J]. 高等学校化学学报 2008(10)

- [12].硫属红外非线性光学化合物研究获进展[J]. 稀土 2011(03)

- [13].界面与低维体系的非线性光学研究[J]. 物理 2019(07)

- [14].非线性表面等离激元：进展与机遇[J]. 激光与光电子学进展 2019(20)

- [15].姚建铨 著名激光与非线性光学专家[J]. 航空制造技术 2010(23)

- [16].非线性光学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(01)

- [17].福建物构所非线性光学原子响应理论研究取得重要进展[J]. 高科技与产业化 2019(02)

- [18].基于石墨烯光力系统的非线性光学效应及非线性光学质量传感[J]. 物理学报 2020(13)

- [19].新型含苯并呋喃的非线性光学发色团的合成与性能研究[J]. 合成化学 2019(03)

- [20].光纤飞秒激光抽运的非线性光学频率变换研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2018(04)

- [21].含三氰乙烯基强吸电子基团的环氧树脂基非线性光学聚合物的合成[J]. 高分子通报 2012(06)

- [22].关于光学实验教学改革的探索[J]. 科技资讯 2016(29)

- [23].非线性热学:非线性光学在热学领域的延伸[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [24].向列相液晶中光学相位共轭技术的研究进展[J]. 光学技术 2010(03)

- [25].非线性光学聚合物薄膜DCDHF-2-V/PMMA的特性[J]. 高分子材料科学与工程 2008(01)

- [26].物理科学[J]. 科学中国人 2019(02)

- [27].两项光学晶体国家标准出台[J]. 激光与光电子学进展 2009(04)

- [28].GaN基薄膜半导体材料不同非线性效应的竞争关系[J]. 物理学报 2018(23)

- [29].上海光机所二维半导体非线性光学研究取得多项突破[J]. 电子元件与材料 2015(08)

- [30].中包研究院特聘专家[J]. 中国包装工业 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e440a576ae91ff94b912857.html