# 降压Cuk/LLC单级LED驱动电路及其控制

### 论文摘要

提出一种结合降压Cuk电路和半桥LLC电路,以适用于特定高压输入场合,该电路采用半桥LLC作为单级变换器的DC/DC隔离单元,针对所提电路,设计采用非对称脉宽调制-脉冲频率调制（APWM-PFM）混合控制策略以解决传统的PFM控制策略所导致该单级电路输入特性不太理想的问题并保持了LLC电路的软开关特性。因此提出的单级谐振变换器具有输入输出电压电流纹波小、开关管应力低及整机效率高等优点。详细分析了混合控制策略工作原理,进行了关键参数分析设计。研制了一台100 W的实验样机,验证了所提方案的可行性。在整个输入电压范围内,电路实现了开关管零电压开关（ZVS）开通及次级二极管零电流开关（ZCS）关断,对于额定负载情况,在310 V有效输入电压时,电路效率最高达91.65%。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曾璐,林维明

关键词: 变换器,混合控制,效率

来源: 电力电子技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 福州大学电气工程与自动化学院福建省新能源发电技术重点实验室

基金: 福建省科技厅重大项目(2014H6012)~~

分类号: TM46

页码: 85-88

总页数: 4

文件大小: 634K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].大功率DC-DC变换器可靠性研究与设计[J]. 电子工业专用设备 2019(02)

- [2].变换器的设计[J]. 电子世界 2017(21)

- [3].基于CD模块的高增益Boost变换器[J]. 电气传动 2019(04)

- [4].一种新型双频Boost变换器[J]. 电力电子技术 2011(01)

- [5].一种带有软开关的交错并联变换器[J]. 电力电子技术 2011(04)

- [6].Boost-LLC高效率DC/DC变换器[J]. 电力电子技术 2010(08)

- [7].一种DC-DC变换器软开关特性的研究[J]. 移动电源与车辆 2015(02)

- [8].基于LCL结构的直接双并联变换器及控制[J]. 电力电子技术 2010(02)

- [9].储能系统在移动供电系统中的应用研究[J]. 电力电子技术 2014(11)

- [10].有源箝位同步整流正激变换器的优化设计[J]. 电力电子技术 2010(01)

- [11].几种新型的Buck-Boost变换器的合成[J]. 通信电源技术 2008(02)

- [12].DC/DC变换器数字预测非线性PID控制策略[J]. 电力电子技术 2008(06)

- [13].交直流混合配电网互联中直流系统的优化配置[J]. 电力系统及其自动化学报 2018(05)

- [14].双馈异步风力发电机励磁变换器的探讨[J]. 电气工程应用 2012(02)

- [15].同步Buck变换器的控制技术综述[J]. 电气应用 2010(08)

- [16].高可靠超低输入电压DC/DC变换器技术研究[J]. 电力电子技术 2010(06)

- [17].用于储能系统多输入双向DC/DC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2010(08)

- [18].燃料电池车用大功率DC/DC控制系统的研究[J]. 电力电子技术 2008(04)

- [19].一种新型DC/AC变换器在光伏微电网中的应用[J]. 电子器件 2018(05)

- [20].一种DC-DC变换器在电感电流连续状态下的建模及仿真[J]. 黑龙江科技信息 2010(33)

- [21].一种改进型ZCS PWM Buck变换器仿真研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [22].高效率无桥DCM Pseudo-Boost PFC变换器研究[J]. 电力电子技术 2012(11)

- [23].一种新颖的同步整流有源箝位正激变换器电路[J]. 电力电子技术 2011(04)

- [24].单端初级电感变换器拓扑的LED电源设计[J]. 电力电子技术 2010(08)

- [25].变换器死区补偿方法[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [26].一种新型大功率无损缓冲Buck变换器的研究[J]. 电力电子技术 2015(06)

- [27].逆变弧焊机中RCC辅助电源的设计与制作[J]. 电力电子技术 2012(02)

- [28].高压大容量变换器中母排的优化设计[J]. 电工技术学报 2008(08)

- [29].基于MC34067的桥式DCDC变换器方案的研究[J]. 电子技术与软件工程 2019(03)

- [30].基于SiC MOSFET的高压输入LLC变换器研究[J]. 电力电子技术 2015(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e542b10ac765172ea703710.html