# 房建施工后浇带施工技术分析

黄圣鹏

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司上海200135

摘要：城镇化进程的加快，促进房建工程的进步，房建工程质量直接影响着社会经济的发展。现阶段房建工程的混凝土结构会出现各种裂缝问题，这些裂缝问题如果不解决势必会直接降低房屋质量，而后浇带技术可以有效的解决这些裂缝问题，提升房建工程质量与效果，对于建筑施工有着积极的作用。本文浅析房建施工后浇带施工技术。

关键词：后浇带；施工；技术；分析

引言

在建筑行业当中，房屋建筑工程所占比例越来越大，时代在进步，人们的物质生活条件和水平也在改善和提高，这就使得他们对房屋建筑的要求越来越高，因此，推动着我国房屋建筑的不断发展。但是我国的房建工程仍然与发达国家存在着很大差距，这些差距体现在技术、人才和设备上，其中尤其是房建工程中的施工技术。

1后浇带在房屋建筑中的价值及其施工技术

后浇带在房屋建筑施工过程中的技术其实本质就是在施工时采用特殊的手段和方法对混凝土进行浇筑，最常用的方法就是在梁，柱，筏板，基础等这些重要结构部位的施工过程中，提前预留出施工缝，待重要部门混凝土浇筑并且养护完成后，在提前预留施工缝的地方开始混凝土的浇筑工程，浇筑时要注意必须完全浇筑预留缝隙，使得建筑结构整体连接在一起，增强整体的稳定性，同时也可以避免建筑出现变形的现象。后浇带的存在和其施工技术就是为了解决以往施工过程中存在的问题，提高建筑整体的施工质量。总得来说后浇带在房屋建筑施工中的意见有以下几个方面：（1）在房屋工程施工过程中，合理的使用后浇带可以有效的避免混凝土构件因温度而出现的问题，由于温度对混凝土的影响是极大的，可以使混凝土构件发生变形，裂缝等破坏，在施工中，利用后浇带技术，可以大大的减少因温度变化使混凝土构件发生变形破坏的情况，提高混凝土浇筑的施工质量。（2）在房屋工程施工过程中，合理的使用后浇带可以有效的避免混凝土构件出现施工缝裂缝的问题，众所周知施工过程中产生裂缝在混凝土经常出现的现象，更是对建筑工程施工质量产生最大影响的一种破坏，在混凝土施工中，设置后浇带，可以有效的减少建筑物出现收缩变形而导致建筑物产生裂缝，对于已经出现的裂缝，后浇带的设置亦可以起到补救的作用。（3）通过后浇带施工时的技术我们可以清楚的认识到，后浇带的设置可以提高建筑的整体稳定性，还可以避免建筑出现大规模的沉降裂缝等问题，对建筑房屋的结构起到很好的连接调节作用，对建筑房屋的沉淀和变形问题起到了很好的预防作用，为保障建筑房屋的质量提供了很好的基础。

2后浇带的分类

（1）后浇沉降带高层建筑一般会根据建筑施工现场的图层具体状况，上部结构的分布形式以及地基基础种类等相关参数，来决定裙房与主体结构之间是设置永久变形缝，还是要选择沉降后浇带。如果地基的持力层土质状况较好，或者应用装机的常见变形较小，在这种情况下，可以选择施工后浇带的施工工艺。（2）后浇温度带温度变化一定会对工程结构产生影响，如果结构变形受到阻力，内部就会发生温度应力，这将会增加构件发生裂缝的几率。在施工环节，为有效避免由于温度应力过大而导致的大范围混凝土拉裂现象，通常都会设置后浇带来对收缩应力加以转化，从而提升结构的温度变化拉低抗力。（3）后浇收缩带新浇筑的混凝土，在硬化凝结期间一定会出现收缩变形的问题，而且主要持续在施工操作的前两个月。等到建筑结构平面大小高出混凝土设计的伸缩缝所能承受的极限间距时，可以在施工后浇增加伸缩缝间距，预留后浇带能够在施工期间有效降低混凝土收缩应力。

3房建施工中后浇带的施工技术分析

3.1施工前期准备工作

在应用后浇带施工作业之前，必须要加强准备，要提升对模板设计工作的重视。相关施工作业人员在进行后浇带的施工作业之前，必须要模板进行预设，保障模板参数与工程要求相吻合，这样才可以有效的减少建筑物主体以及裙房下沉差异问题；同时在进行混凝土浇筑后浇带作业施工过中必须要加强对模板两边压力的控制，进而有效的避免钢丝网的破坏问题，有效的减少材料过度浪费等问题。

3.2后浇带的设置

（1）选择合理的后浇带断面形式。在不同的房屋建筑类型之中，要根据情况选择合理的后浇带断面形式，从而保证后浇带施工技术的应用效果。在当前的后浇带施工技术之中，包括四种断面形式，平直缝、阶梯缝、企口缝以及V形缝，绝大多数的房屋建筑施工团队都在应用平直缝的断面形式。当然如果工程之中情况有所变化时，则需要改变断面形式，通常情况下，墙板厚度在60cm以上时，应用企口缝，而在60cm以下时，则需要平直缝以及阶梯缝的断面形式。（2）合理选择后浇带的浇筑位置。后浇带在浇筑的时候，应该选择受力最小的混凝土构件部位，一般不能将后浇带设置在剪力墙的中间部位，后浇带设置在梁、板的反弯点周围是最好的选择。因为这个部位不会因为剪力或者弯矩太大而给构件本身带来较大的压力。（3）合理设施后浇带间距的大小。如果没有首先在施工图上设置后浇带，那么在施工过程中应该结合工程实际和后浇带的施工规范进行设置；如果施工图中有顶留，就按照施工图进行施工。在设置的时候，顶留缝隙之间的距离应该根据实际情况来设定，而不一定遵循施工图中所设计的间距进行顶留。但是一般来说，建筑物如果是矩形的，而应保证后浇带的间距在40cm范围内，其最小间距的设定应该根据建筑物所在地和气候状况等进行确定，但一般来说，应保证最小间距在30cm或以上。

3.3模板施工

严格遵照施工图纸以及设计方案来预设出模板，在施工过程中不可以随便更改施工方案。浇筑混凝土之前，可以结合框架梁位置的施工缝挡板情况，在挡板之间设立钢管用于支撑作用，这样就不会对混凝土的振捣施工造成影响。预设钢丝网模板，能够统一钢丝粗细，网格均匀以及模板的规模，这样既能够提升连接牢固性，也方便后期拆卸工作。在拆除后浇带模板时，后浇带的混凝土强度能达到设计要求的75%，然后从上到下进行拆除，模板与支撑要同时拆除，这样结构构件安全性才能够得到保障，不需要在施工过程中在进行拆除工作。另外，如果高层建筑和裙楼之间跨度较大，在保证模板稳定性刚度以及条件的基础上，还要尽可能防止地下室大梁支撑力过大而导致构件破坏问题。

3.4对混凝土的后期维护

必须要提升对混凝土浇筑养护工作的重视，这样才可以增强混凝土的稳定性。混凝土的维护工作在开展过程中最为主要的就是保障其湿润性，要对其进行一周的湿润养护工作；同时如果在混凝土的施工作业中应用了一些添加剂则就要增加养护的时间，在建筑周边也必须要设置安全护栏，避免出现践踏等问题导致混凝土的表面出现凹陷等问题。模板在拆除的过程中，必须要加强对死角以及空白的控制，要全部拆除，在混凝土的表面要涂刷养护液，保障其性能的稳定性。

结语

后浇带施工技术在房屋建筑工程之中占据着十分重要的作用和地位，是提高房屋建筑质量，保证房屋建筑施工效率的重要基础之一。对于后浇带施工技术而言，房屋建筑施工团队要加强学习和研究，更好的掌握技术之中的要点，从而避免各种技术应用中可能存在的失误，发挥出施工技术的作用。后浇带施工技术之中存在重要的技术难点和要点，只有掌握这些关键部分，才能够真正把握后浇带施工技术的要义。

参考文献：

[1]石旭辉.房建工程中后浇带施工技术的应用分析[J].四川水泥，2017（7）：230～231.

[2]王小军.房建工程中后浇带施工技术的应用探讨[J].山西建筑，2017，43（12）：191～192.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e643d4ae9126037d91d36af.html