# 含H2S的NaCl溶液中溶解氧对PH13-8Mo钢腐蚀性能的影响

### 论文摘要

为研究新型马氏体沉淀硬化不锈钢PH13-8Mo在含饱和H2S的NaCl溶液中的腐蚀行为,利用极化曲线、电化学阻抗谱等电化学测试和浸泡实验相结合的方法,通过扫描电子显微镜（SEM）和X射线光电子能谱分析技术（XPS）,观察了该高强钢在含H2S的除氧和不除氧的NaCl溶液中的腐蚀形貌,并对其腐蚀产物的成分进行了分析.结果表明:在除氧的NaCl溶液中,阳极极化曲线的形状发生了明显的变化,电化学阻抗谱的容抗弧的幅值也较未除氧的溶液中变小;在除氧的NaCl溶液中浸泡7 d后,由于H2S水解后的S2-或HS-离子侵入到钝化膜的内部,并与钝化膜或金属基体发生反应,使得试样表面发生全面腐蚀,腐蚀产物主要为Fe、Cr、Ni、Mo的氧化物和硫化物;而在未除氧的NaCl溶液中浸泡后,试样表面仅发生局部腐蚀.

### 论文目录

- 1 试 验

- 2 结果及分析

- 2.1 极化曲线测试

- 2.2 电化学阻抗谱测试

- 2.3 表面形貌

- 2.4 XPS分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李雪莹,吴钱林,范春华,董丽华,尹衍升

关键词: 高强钢,钝化膜,耐腐蚀性能,极化曲线,电化学阻抗谱

来源: 材料科学与工艺 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海海事大学海洋科学与工程学院

基金: 国家重点基础研究发展计划(2014CB643306)

分类号: TG172;TG142.71

页码: 8-15

总页数: 8

文件大小: 1619K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].接地材料腐蚀速度弱极化曲线评价方法[J]. 中国电机工程学报 2012(28)

- [2].电极的极化和极化曲线(Ⅱ)——极化曲线[J]. 电镀与精饰 2008(07)

- [3].CTAB溶液中铁极化曲线的测定[J]. 实验科学与技术 2015(03)

- [4].碳素钢在模拟海水中的腐蚀行为研究[J]. 甘肃科学学报 2020(04)

- [5].基于泛在学习的SPOC翻转实验教学探讨——以极化曲线的测定为例[J]. 化学教育(中英文) 2017(18)

- [6].锆R60702焊接接头腐蚀性研究[J]. 现代焊接 2011(05)

- [7].不同环境因素对H62铜合金极化曲线的影响分析[J]. 海军航空工程学院学报 2019(03)

- [8].超声喷雾对直接甲醇燃料电池的性能影响研究[J]. 电源技术 2019(11)

- [9].316NG不锈钢在硼-锂溶液中的电化学腐蚀行为研究[J]. 核动力工程 2018(05)

- [10].缓蚀剂吸附的微分极化曲线参数研究[J]. 石油与天然气化工 2009(06)

- [11].工况条件下锌基合金表面张力测定及极化曲线分析[J]. 钢铁研究 2010(04)

- [12].酸性溶液中Cl~-含量和温度对PH13-8Mo腐蚀行为的影响[J]. 材料科学与工艺 2017(06)

- [13].苛刻工况条件下钛合金管材的腐蚀电化学特性研究[J]. 热加工工艺 2018(06)

- [14].微分极化曲线吸附参数研究缓蚀剂吸附[J]. 腐蚀科学与防护技术 2010(05)

- [15].不同温度下CO_2对输油换热设备腐蚀行为的影响[J]. 化工技术与开发 2017(10)

- [16].层状陶瓷Ti_3AlC_2的制备与腐蚀行为[J]. 材料热处理学报 2019(03)

- [17].铸造铝-硅合金酸性浸锌液的研究[J]. 电镀与环保 2019(05)

- [18].氯离子浓度对H_2S腐蚀电化学行为的影响[J]. 宝钢技术 2018(03)

- [19].铁在氯离子介质中腐蚀行为的研究[J]. 全面腐蚀控制 2015(08)

- [20].表面活性剂溶液中铁极化曲线的测定[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [21].路谱激励对于燃料电池极化曲线特征参数影响研究[J]. 汽车科技 2018(03)

- [22].熔盐电解制备铝锂合金中阳极过程动力学参数的分析与计算[J]. 材料与冶金学报 2014(03)

- [23].海水流速对X80管线钢极化曲线的影响[J]. 油气田地面工程 2018(06)

- [24].基于必耐斯涂层对镁水泥混凝土钢筋极化曲线研究[J]. 混凝土 2018(08)

- [25].直接空冷凝汽器20#钢与3004铝合金管材的模拟腐蚀实验研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(01)

- [26].酸性溶液中Fe~(2+)/Fe~(3+)相互转换对电极还原行为的影响[J]. 电化学 2017(06)

- [27].含Cr调质态桥梁用钢的腐蚀行为研究[J]. 热加工工艺 2018(06)

- [28].建筑工程管道的材质优选与耐蚀行为研究[J]. 合成材料老化与应用 2019(04)

- [29].新型渣浆泵用材料的腐蚀性能研究[J]. 材料导报 2019(24)

- [30].基于蒙乃尔合金电化学特性的电解液研究[J]. 现代制造工程 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e8bb0602240478eb159a13a.html