# 高精度压力机连杆机构的误差分析及精度综合

### 论文摘要

高精度成形装备的研发是我国发展近净成形技术的关键之一.研发并联驱动多连杆压力机是高精度压力机发展的主要方向,如何确定影响其运动输出精度的关键误差因素,进而经济合理地分配各零部件的精度参数,是目前高精度压力机设计所必须要考虑的.在总结分析已有研究的基础上,提出以滑块运动输出位置误差和角度误差两个指标来表征压力机运动输出精度,并基于环路增量法建立了并联多连杆压力机误差传递模型;通过灵敏度分析,确定了影响该类伺服压力机输出精度的关键误差因素,并提出考虑制造成本和输出可靠度的精度综合方法;对■_aR型伺服压力机进行了案例研究,并采用Monte Carlo法进行了验证.结果表明,所提出方法能够有效识别出影响压力机输出精度的关键误差因素,合理调整这些因素的公差值能够使机构输出可靠度满足设计要求.

### 论文目录

- 1 并联多连杆压力机误差建模

- 1.1 研究对象

- 1.1.1 机构构型分析

- 1.1.2 机构构型简化

- 1.2 并联多连杆压力机精度影响因素

- 1.3 基于环路增量法的并联多连杆压力机误差建模

- 2 基于灵敏度分析的关键结构误差识别

- 2.1 各误差因素的灵敏度和显著度

- 2.2 MATLAB仿真和结果

- 2.2.1 各参数对滑块输出位置误差的影响

- 2.2.2 各参数对滑块输出角度误差的影响

- 3 关键部件精度综合

- 3.1 基于经验初步确定各部件的公差值

- 3.2 滑块输出精度可靠性分析

- 3.3 公差调整时各个因素顺序的确定

- 3.4 基于精度均衡原则的关键部件精度综合

- 3.5 基于Monte Carlo法的可靠度分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 骞华楠,陶璟,于随然

关键词: 并联驱动多连杆压力机,误差传递模型,灵敏度分析,精度综合

来源: 上海交通大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海交通大学机械与动力工程学院

基金: 国家自然科学基金青年面上项目(51505287)

分类号: TG305

DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.03.003

页码: 269-275

总页数: 7

文件大小: 1521K

下载量: 193

### 相关论文文献

- [1].无线高精度压力采集器的硬件设计简介[J]. 甘肃冶金 2017(04)

- [2].飞思卡尔推出用于测量海拔的高精度压力传感器[J]. 电子质量 2011(07)

- [3].气动高精度压力控制系统的建模及特性分析[J]. 机床与液压 2012(05)

- [4].CMP抛光头分区自动压力校准方法的研究与实现[J]. 电子工业专用设备 2020(04)

- [5].矿用高精度压力传感器的设计和应用[J]. 煤矿机械 2017(04)

- [6].高精度压力传感器中温度补偿技术研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2011(06)

- [7].高精度压力筒试验系统[J]. 中国造船 2008(01)

- [8].一种高精度压力检测系统温度补偿技术研究[J]. 煤炭技术 2011(02)

- [9].高精度压力测控系统的试验研究[J]. 电子技术应用 2008(11)

- [10].光机电[J]. 军民两用技术与产品 2011(09)

- [11].迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器[J]. 汽车零部件 2018(01)

- [12].迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2018(02)

- [13].迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器[J]. 世界电子元器件 2017(12)

- [14].一种高精度压力传感器的设计与实现[J]. 电子设计工程 2016(22)

- [15].基于ZigBee传输的高精度压力控制器[J]. 自动化与仪表 2018(05)

- [16].基于硅硅键合技术的高精度压力传感器的研究[J]. 仪表技术与传感器 2017(05)

- [17].高精度压力数据采集系统设计[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [18].基于MSP430单片机与BP网络的高精度压力变送器的设计[J]. 现代企业教育 2013(06)

- [19].一种用于轮胎动平衡机的高精度压力传感器[J]. 橡塑技术与装备 2019(17)

- [20].浅析单片机在高精度压力变送器中的应用[J]. 电子制作 2013(18)

- [21].超高温高压流变仪中高精度压力控制系统的实现[J]. 地质装备 2018(02)

- [22].基于压力传感器的高精度液位测量及控制器设计[J]. 数字技术与应用 2013(07)

- [23].新品[J]. 电气时代 2018(03)

- [24].织物静水压测试仪校准方法研究[J]. 中国纤检 2014(23)

- [25].ANSYS在高精度压力传感器感压膜片结构分析中的应用[J]. 传感器世界 2011(06)

- [26].高精度校准测试压力传感器装置及其测试平台设计[J]. 电子世界 2014(18)

- [27].迟滞误差在压力计校准中的应用[J]. 石油仪器 2013(06)

- [28].低量程高精度压力传感器芯片设计与工艺[J]. 微电子学与计算机 2008(11)

- [29].实现高精度压力测量的电路设计[J]. 伺服控制 2012(05)

- [30].基于MSP430单片机的高精度压力变送器[J]. 仪表技术与传感器 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e967ea5596cc16d0a40ca71.html