# 拉伸冷结晶聚乳酸结构及性能研究

### 论文摘要

聚乳酸（PLA）在冷结晶条件下进行不同应变的拉伸处理,通过差示扫描量热仪（DSC）、X-射线衍射（XRD）和动态力学（DMA）测试,对PLA的结晶性能和力学性能进行分析.经冷结晶拉伸处理后链段运动的松弛时间减少,结晶性能得到改善,拉伸温度对体系结晶度的影响要大于拉伸应变对结晶度的影响.冷结晶处理温度为85℃时,拉伸形变为15%的PLA结晶度最高.而在55℃和65℃冷结晶温度下,体系的结晶度随拉伸应变增大到10%出现最大值,而后随应变继续增加结晶度减小.玻璃化转变温度及以下条件下的冷结晶处理使得晶粒尺寸随应变的增加而降低,而玻璃化转变温度以上条件下的冷结晶处理晶粒尺寸基本随应变增大而增加.DMA测试不同条件下拉伸热处理的PLA的存储模量在黏弹区的大小和结晶度有直接关系;在玻璃区的存储模量则主要取决于非晶区的取向程度.玻璃化转变温度及以下条件下的冷结晶处理使得PLA的玻璃区的存储模量在较小的应变条件下降低,而玻璃化转变温度以上的冷结晶处理使得玻璃区的PLA的存储模量在较大的应变条件下降低.

### 论文目录

- 1 原料和制备

- 1.1 原料准备

- 2 性能测试与表征

- 3 结果与讨论

- 3.1 DSC分析

- 3.2 XRD分析

- 3.3 动态力学分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 温慧颖,孔维肖,陈春霞

关键词: 冷结晶,拉伸,晶粒尺寸,存储模量

来源: 分子科学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,有机化工,工业通用技术及设备

单位: 东北林业大学理学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(21404022),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2572017CB26)

分类号: TQ323.41;TQ026.5

DOI: 10.13563/j.cnki.jmolsci.2019.04.001

页码: 265-272

总页数: 8

文件大小: 298K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].分子筛生产装置产品结晶度不合格因素分析及对策[J]. 辽宁化工 2019(01)

- [2].苎麻种质资源纤维结晶度变异及其主要品质性状的关联性研究[J]. 中国麻业科学 2011(05)

- [3].热处理对PPS结晶度的影响分析[J]. 工程塑料应用 2017(12)

- [4].黄土高原风尘沉积中石英结晶度的变化[J]. 地球环境学报 2013(02)

- [5].结晶度对PP/CB复合材料电性能的影响[J]. 工程塑料应用 2018(07)

- [6].结晶度对高密度聚乙烯热氧老化特性的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2016(09)

- [7].高温过程中低结晶度HA微球的结构演变[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

- [8].草酸脱铝NaY分子筛结晶度的变化规律[J]. 石油学报(石油加工) 2018(04)

- [9].Na/NH_4Y分子筛的合成及表征[J]. 化工科技 2010(03)

- [10].55个苎麻品种纤维结晶度的研究[J]. 作物杂志 2009(03)

- [11].注射成型工艺参数对制品结晶度的影响机制[J]. 工程塑料应用 2018(02)

- [12].小兴安岭4树种健康材和腐朽材结晶度的试验[J]. 东北林业大学学报 2010(07)

- [13].X衍射仪分析Y型分子筛的影响因素[J]. 工业催化 2018(12)

- [14].热处理时间对CF/PPS结晶度与力学性能的影响分析[J]. 塑料工业 2019(10)

- [15].结晶度对球形化自组装干扰素体内外释放行为的影响[J]. 中国药学杂志 2014(01)

- [16].PTFE/SiO_2复合材料的DSC分析及其结晶行为研究[J]. 材料开发与应用 2013(06)

- [17].微晶纤维素的现状及其前景[J]. 黑龙江造纸 2009(01)

- [18].不同密度聚乙烯直流介电性能研究[J]. 绝缘材料 2017(02)

- [19].苎麻纤维晶须的制备及物理性能研究[J]. 产业用纺织品 2019(12)

- [20].连续碳纤维增强PA66复合材料的结晶与力学性能[J]. 中国塑料 2019(02)

- [21].5V锂电池正极材料的制备及其性能研究[J]. 电源技术 2013(11)

- [22].新陈稻草性能的差异研究[J]. 农业工程学报 2008(05)

- [23].不同结晶度高岭石的4A分子筛合成[J]. 中国粉体技术 2020(03)

- [24].不同氨化方式对聚丙烯腈初生纤维结构的影响[J]. 化工新型材料 2020(04)

- [25].结晶度对聚乙烯热氧老化特性的影响[J]. 材料研究学报 2017(01)

- [26].热处理对Fe~(3+)掺杂磷酸钙结构和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2015(S2)

- [27].利用X射线衍射法探究木材含水率与结晶度的关系[J]. 东北林业大学学报 2014(02)

- [28].基于离子液体再生的纤维素热解特性[J]. 化工学报 2014(12)

- [29].PA66的结晶度及影响因素研究[J]. 工程塑料应用 2012(06)

- [30].不同水肥处理对南粳9108产量和淀粉结构的影响[J]. 农业工程 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6eeb2de1203096b3cc131338.html