# 充氢时间对S32750超级双相不锈钢在NaCl溶液中腐蚀行为的影响

### 论文摘要

为了考察氢对S32750超级双相不锈钢（SDSS）腐蚀行为的影响,将S32750 SDSS在25℃的1.26mmol/L Na4P2O7+0.5 mol/L H2SO4溶液中进行不同时间的电化学充氢。通过开路电位、动电位极化曲线、电化学阻抗曲线和Mott-Schottky曲线表征了充氢后S32750 SDSS在3.5%NaCl溶液中的电化学行为。结果表明:随着充氢时间的延长,S32750 SDSS的自腐蚀电位逐渐负移,自腐蚀电流密度和维钝电流密度区间逐渐增大,击穿电位逐渐降低,Mott-Schottky曲线斜率逐渐减小。这主要是因为材料中增加的氢延缓了钝化膜生成,增加了钝化膜的缺陷浓度,降低了钝化膜的稳定性和完整性,使钝化膜更容易发生破裂和溶解,电极反应速度加快,腐蚀趋势因而增大。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 充氢时间对S32750 SDSS开路电位曲线的影响

- 2.2 充氢时间对S32750 SDSS电化学阻抗谱的影响

- 2.3 充氢时间对S32750 SDSS动电位极化曲线的影响

- 2.4 充氢时间对S32750 SDSS Mott-Schottky曲线的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭一二,方政,梁平,张云霞,李飞,史艳华,赵艳,金兰

关键词: 充氢,超级双相不锈钢,溶液,电化学,腐蚀

来源: 材料保护 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁石油化工大学机械工程学院,辽宁石油化工继续教育学院

基金: 辽宁省科技厅2018年省自然科学基金指导计划项目(20180550348)资助

分类号: TG172

DOI: 10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2019.02.004

页码: 15-18

总页数: 4

文件大小: 325K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].5Cr油管电化学充氢后的力学行为[J]. 中国腐蚀与防护学报 2010(01)

- [2].不同充氢方法对断口颗粒状亮区尺寸的影响[J]. 材料热处理学报 2015(05)

- [3].电化学充氢下2.25Cr1Mo0.25V钢氢脆敏感性研究[J]. 西安交通大学学报 2016(07)

- [4].预充氢1Cr17Ni2钢疲劳裂纹扩展行为研究[J]. 材料开发与应用 2014(04)

- [5].应用串联电化学充氢方法研究氢及应力对2.25Cr-1Mo钢回火脆化的影响[J]. 机械工程材料 2011(01)

- [6].电化学充氢前后304L奥氏体不锈钢的塑性对比[J]. 机械工程材料 2012(02)

- [7].N80管线钢电化学充氢后的力学行为研究[J]. 热加工工艺 2015(06)

- [8].X80管线钢不同电化学充氢状态下的断裂特性[J]. 腐蚀与防护 2009(03)

- [9].基于预充氢拉伸法的焊接接头氢致裂纹敏感性评价[J]. 焊接学报 2015(05)

- [10].高强度管线钢电化学充氢行为[J]. 腐蚀与防护 2010(06)

- [11].预处理对NiTiNb合金充氢行为的影响[J]. 矿冶工程 2012(03)

- [12].静态及动态充氢对SM490B纯净钢拉伸性能的作用[J]. 上海金属 2012(01)

- [13].电化学充氢条件下管线钢焊接接头对氢的吸收能力分析[J]. 焊接学报 2017(09)

- [14].X80管线钢电化学充氢后的断裂特性研究[J]. 石油机械 2008(01)

- [15].TP80CQJ材料电化学充氢后力学性能研究[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [16].40Cr和45钢电化学氢损伤试验研究[J]. 大型铸锻件 2020(02)

- [17].阴极充氢条件下氢在X80管线钢中的扩散行为研究[J]. 焊管 2019(03)

- [18].阴极充氢对1000 MPa级高强钢氢脆敏感性的影响[J]. 热加工工艺 2017(22)

- [19].航天器用钛合金氢致结构演变及氢脆表征方法研究[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [20].氢渗透对一种低合金临氢钢冲击韧度的影响[J]. 上海金属 2016(04)

- [21].预充氢马氏体时效钢的氢脆性能研究[J]. 表面技术 2016(07)

- [22].电化学充氢条件下夹杂物对管线钢氢致开裂敏感性的影响[J]. 机械工程材料 2015(09)

- [23].航空发动机用TWIP钢电化学充氢曲线的模拟研究[J]. 新型工业化 2018(03)

- [24].四种管线钢在电化学充氢状态下的特性[J]. 金属世界 2016(06)

- [25].氢对NiTi(Nb)合金相变与回复特性的影响[J]. 热加工工艺 2013(04)

- [26].氢损伤对车用低合金铸钢冲击韧性的影响[J]. 材料保护 2016(08)

- [27].冷轧双相超高强钢氢致延迟断裂门槛应力研究[J]. 宝钢技术 2016(04)

- [28].动态充氢电流密度对BG110S油井管力学性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2016(10)

- [29].基于声发射的电化学充氢时间对X100管线钢力学性能和断裂韧度的影响[J]. 机械工程学报 2019(20)

- [30].充氢超高强度钢拉伸变形的原位中子衍射研究[J]. 金属学报 2015(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f0d860123c30815003d1f25.html