# 唐山二环路特大吨位转体斜拉桥设计

### 论文摘要

新建唐山市中心城区环线（二环路）工程跨越既有津山铁路,主桥为（34+81+115） m双幅桥面四索面预应力混凝土斜拉桥。主梁采用1.5 m等高度混凝土箱梁,标准段单幅箱梁顶宽19 m。桥塔横向采用双人形结构。斜拉索采用?7 mm高强平行钢丝拉索体系,空间扇形索面布置。为避免斜拉索张拉、后期养护维修及换索等影响铁路运营,索梁锚固采用钢锚拉板的形式。斜拉桥结构采用半飘浮体系,塔梁间设置纵向粘弹性消能阻尼器,边墩和辅助墩处设横向粘弹性消能阻尼器。斜拉桥跨越既有铁路,主桥采用旁位现浇再水平转体的施工方法,转体重量达330 000 kN,转体球铰外轮廓直径5.5 m,球缺直径5.3 m。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 结构设计

- 2.1 总体布置

- 2.2 主梁

- 2.3 桥塔及基础

- 2.4 斜拉索及索梁锚固构造

- 2.5 转体结构

- 3 关键技术

- 3.1 双幅联体桥塔及四索面分幅薄梁结构

- 3.2 特大吨位转体球铰

- 3.3 新型索梁锚固结构

- 3.4 高烈度震区斜拉桥抗震

- 3.5 转体施工

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张雷,周岳武,杨斌

关键词: 斜拉桥,混凝土箱梁,转体球铰,钢锚拉板,阻尼器,转体施工,桥梁设计

来源: 世界桥梁 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中国铁路设计集团有限公司

分类号: U448.27

页码: 6-10

总页数: 5

文件大小: 745K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].助力曲线斜拉桥的推广应用[J]. 中国公路 2019(11)

- [2].某双层通行部分斜拉桥设计[J]. 现代交通技术 2017(04)

- [3].基于公路工程信息模型的斜拉桥设计应用[J]. 土木建筑工程信息技术 2020(05)

- [4].预应力混凝土无背索斜拉桥设计分析[J]. 交通世界 2019(24)

- [5].我国转体斜拉桥发展综述[J]. 现代交通技术 2017(06)

- [6].斜拉桥的检测与评估[J]. 四川建材 2018(03)

- [7].某景观斜拉桥设计要点[J]. 城市道桥与防洪 2017(04)

- [8].我国铁路斜拉桥的实践与设计参数研究[J]. 铁道建筑 2017(11)

- [9].和林格尔某双塔单背索斜拉桥设计[J]. 城市道桥与防洪 2020(02)

- [10].拱塔斜拉桥的应用和发展[J]. 四川建筑 2019(04)

- [11].黄河下游大跨钢混组合梁斜拉桥设计与施工[J]. 广东公路交通 2019(05)

- [12].预应力混凝土异形斜拉桥设计[J]. 交通科技 2017(02)

- [13].铁路大跨度混凝土部分斜拉桥关键技术研究[J]. 铁道工程学报 2018(04)

- [14].斜拉桥设计中的美学应用分析[J]. 安徽建筑 2020(12)

- [15].龙池路斜拉桥设计方案研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(05)

- [16].龙池路斜拉桥设计方案研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(11)

- [17].浦上大桥斜拉桥设计[J]. 中国西部科技 2011(09)

- [18].设置自复位耗能支撑的斜拉桥横向抗震性能研究[J]. 工程力学 2019(04)

- [19].跨海湾大跨度双线高速铁路斜拉桥方案研究与关键技术分析[J]. 铁道标准设计 2018(06)

- [20].斜拉桥结构检测及受力状态分析与研究[J]. 科技创新导报 2018(06)

- [21].曲线斜拉桥模型设计与试验[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(10)

- [22].多塔部分斜拉桥自振频率的实用简化算法[J]. 铁道科学与工程学报 2018(11)

- [23].某跨铁路转体斜拉桥设计研究[J]. 交通科技 2020(02)

- [24].基于CATIA的斜拱塔斜拉桥设计[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [25].铁路高低塔斜拉桥受力特性研究[J]. 中国铁道科学 2019(03)

- [26].有限元法分析双边箱梁斜拉桥剪力滞效应[J]. 内蒙古公路与运输 2018(05)

- [27].大跨度混合式叠合梁斜拉桥设计特色与关键技术[J]. 中外公路 2017(01)

- [28].洛溪大桥拓宽工程斜拉桥设计[J]. 广东交通职业技术学院学报 2017(03)

- [29].斜拉桥合理横向抗震约束体系研究[J]. 铁路工程技术与经济 2019(04)

- [30].斜拉桥结构受力特点及施工控制方法研究[J]. 西部交通科技 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f1ced5b5e1667b93a8aef6a.html