# 相同热输入条件下参数匹配对SUH409L焊缝组织的影响研究

### 论文摘要

为研究铁素体不锈钢在相同的热输入下焊接速度对其焊缝组织的影响,使用TIG焊接方法对1.5mm厚的SUH409L不锈钢板进行了焊接,9组参数的焊接电流和焊接速度同比例变化,使得焊接热输入保持不变。使用共聚焦显微镜、维式硬度计分析了不同参数下焊缝的组织和硬度分布。结果表明,焊接热输入和散热情况共同影响熔池尺寸,进而影响焊缝组织。当热输入定为178J/mm时,焊接速度超过483mm/min后,熔池长宽比大于2.0,焊缝等轴晶比例大于20%,焊缝硬度分布较为平缓,可以有效地改善焊缝在受载时的应力应变集中。焊接速度超过650mm/min后,焊缝中等轴晶比例增加幅度不明显,同时焊缝会出现下塌的情况,抵消了等轴晶对应力应变集中的贡献。

### 论文目录

- 1 实验材料与方法

- 2 实验结果

- 2.1 焊接接头金相组织

- 2.2 熔池尺寸

- 2.3 硬度

- 3 讨论

- 3.1 焊接速度对熔池尺寸的影响

- 3.2 熔池尺寸对焊缝组织的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐书峰,徐芳泓,柳阳,梁敏诤

关键词: 铁素体不锈钢,等轴晶,热输入,焊接速度,焊缝组织

来源: 太原理工大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 太钢先进不锈钢材料国家重点实验室,太原钢铁(集团)有限公司

基金: 国家自然科学基金重点研发计划资助项目(2016YFB0300201)

分类号: TG457.11

DOI: 10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2019.03.011

页码: 329-334

总页数: 6

文件大小: 1271K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].焊后回火处理对含钼焊缝组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(13)

- [2].氧化铈对高强钢复合焊接焊缝组织与韧性的影响[J]. 机械工程学报 2016(22)

- [3].中变气出口管线焊缝泄漏分析和应对措施[J]. 石油化工腐蚀与防护 2018(03)

- [4].正火工艺对含钛焊缝组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(14)

- [5].活性剂对高氮钢激光-电弧复合焊焊缝组织与性能的影响[J]. 应用激光 2016(05)

- [6].外加磁场对镁合金焊缝组织与裂纹影响机制的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S3)

- [7].铜含量对焊缝组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(17)

- [8].超低碳双相不锈钢焊缝组织及力学性能研究[J]. 热加工工艺 2015(23)

- [9].不锈钢焊缝组织细化的研究现状[J]. 焊接技术 2014(11)

- [10].自保护药芯焊丝焊缝组织及性能[J]. 金属热处理 2014(12)

- [11].异种钢焊接件锻后熔池部位焊缝组织的显微质量分析[J]. 太原理工大学学报 2008(S2)

- [12].高频调制电弧的声学特性及其细化焊缝组织的应用[J]. 应用声学 2010(03)

- [13].埋弧焊焊缝组织与扩散氢的关系[J]. 电焊机 2017(11)

- [14].回火温度对16Mn钢含钛焊缝组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2012(09)

- [15].稀土氧化物对低合金钢焊缝组织与韧性的影响[J]. 焊接技术 2010(12)

- [16].回火工艺对15MnTi焊缝组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(09)

- [17].稀土镁合金搅拌摩擦焊焊缝组织及性能研究[J]. 航天制造技术 2013(05)

- [18].热处理与热老化对核级308L焊缝组织的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(06)

- [19].微量元素对高强铝合金焊缝组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2008(06)

- [20].电子束焊接工艺参数对汽车板焊缝组织的影响[J]. 铸造技术 2015(06)

- [21].压力容器焊缝返修及焊后热处理[J]. 中国设备工程 2019(04)

- [22].590MPa级高强钢双面双弧立焊焊缝组织性能[J]. 材料科学与工艺 2016(05)

- [23].铁元素对钛合金焊缝组织和性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [24].锰硅含量比对贝氏体铝热焊焊缝组织的影响[J]. 焊接技术 2017(06)

- [25].回填式搅拌摩擦点焊技术研究新进展[J]. 航空制造技术 2019(12)

- [26].热输入对海洋工程用钢EQ56焊缝组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(19)

- [27].铝合金电流强化激光焊接焊缝组织及性能[J]. 焊接学报 2011(08)

- [28].SiC_p/6061Al复合材料的电子束焊缝组织及性能[J]. 热加工工艺 2008(05)

- [29].Schaeffler diagram软件对Q235B+2205复合板焊缝组织预测研究[J]. 安装 2020(04)

- [30].铬钼合金钢管道焊缝硬度合格范围的探讨[J]. 化工设计 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f2c723e19033185102f143a.html