# 烧结多孔Cu-Zn合金的脱合金行为

### 论文摘要

采用粉末冶金工艺制备微米多孔Cu-Zn合金前驱体,进而脱合金制备微纳米多孔铜。首先研究了烧结温度对前驱体合金微观结构的影响,然后对比了不同前驱体在不同浓度盐酸溶液中脱合金后的相组成和微观形貌,最后分析了前驱体合金在脱合金过程中的电化学行为。结果表明,以粉末冶金法与脱合金法相结合,可制备出微纳米双级多孔铜。不同烧结温度会造成前驱体合金的物相含量和孔结构发生变化,进而造成其脱合金过程的显著差异。Cu30Zn70前驱体包含Cu5Zn8与CuZn5两相,脱合金时CuZn5相优先被腐蚀;而Cu50Zn50前驱体仅含CuZn相,腐蚀速率更慢。在0.1mol/L腐蚀液中,试样不能完全脱合金;腐蚀液浓度增大至0.5 mol/L时,前驱体中的Zn完全脱去,微米级韧带由纳米多孔结构构成,其微米孔孔径为3.02～3.68μm,纳米孔孔径为157～183 nm。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 Cu30Zn70前驱体制备与脱合金行为

- 2.2 Cu50Zn50前驱体制备与脱合金行为

- 2.3 Cu-Zn前驱体腐蚀行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马研,杨卿,孙少东,梁淑华

关键词: 微纳米多孔铜,粉末冶金,脱合金,微观结构,腐蚀行为

来源: 稀有金属材料与工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 西安理工大学,陕西省电工材料与熔渗技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51471132),陕西省杰出青年科学基金(2018JC-027)

分类号: TF124.5

页码: 1336-1344

总页数: 9

文件大小: 2658K

下载量: 131

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f3d99764953b911aa29a6c1.html