# 微区熔覆锡青铜凝固组织与热流密度的关系

### 论文摘要

金属表面熔覆处理是改善其耐磨性的有效手段,但熔覆过程温度变化较快,不易于直接测量。基于ANSYS模拟计算获得熔覆层温度变化,并进行组织分析,构建工艺-温度-与组织性能之间的关系规律。利用氩弧作为热源在铜基体上微区熔凝制备锡青铜熔覆层。通过金相显微镜、电子探针等对熔覆过程温度场不同位置处的微观组织观察分析,确定微观组织和热流密度之间的定性关系。通过对微小熔池内部温度分布的数值模拟和微观组织的观察分析,建立熔池内部晶体形态、大小、分布和过冷度与冷却速率的关系模型,重点对锡青铜熔覆层中柱状晶向等轴晶的转变进行研究。结果表明:晶粒尺寸、枝晶臂间距、析出相δ相和单质Pb大小与热流密度负相关,确定了柱状晶/等轴晶转变（CET转变）与热流密度的数学模型。通过对模拟参数的调整可将该模型扩展应用至不同材料微区熔覆制备工艺。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 齐亚航,李震,高鹏,周铁涛

关键词: 微区熔覆,凝固组织,有限元模拟,热流密度,转变

来源: 中国有色金属学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京航空航天大学材料科学与工程学院,中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司

分类号: TG174.4

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2019.06.12

页码: 1233-1241

总页数: 9

文件大小: 1589K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].沿程加热式气泡泵最佳热流密度预测[J]. 建筑热能通风空调 2020(10)

- [2].非均匀热流密度下太阳能吸热管的温度特性[J]. 电源技术 2015(05)

- [3].喷雾冷却表面瞬态热流密度计算方法研究[J]. 工程热物理学报 2016(11)

- [4].大热流密度电子设备的散热方法[J]. 电子机械工程 2013(06)

- [5].热流密度测试系统的设计与开发[J]. 国外电子测量技术 2019(06)

- [6].燃烧无烟煤的W火焰锅炉热流密度分布的数值模拟[J]. 煤炭学报 2016(10)

- [7].水射流冷却过程中表面热流密度的预测[J]. 工程热物理学报 2010(01)

- [8].热容式热流密度传感器的研制及应用[J]. 中国测试 2018(10)

- [9].石墨膜表面临界热流密度实验研究[J]. 工程热物理学报 2020(03)

- [10].固体火箭发动机羽流温度和热流密度测量[J]. 固体火箭技术 2018(03)

- [11].连铸二冷气雾冷却过程导热反问题分析[J]. 钢铁钒钛 2012(05)

- [12].基于红外探测的新型热流密度传感器设计[J]. 国外电子测量技术 2017(11)

- [13].等热流密度条件下碳氢燃料裂解特性研究[J]. 化学研究与应用 2017(08)

- [14].周期性热流下受限阵列射流沸腾特性的实验研究[J]. 低温工程 2018(01)

- [15].竖板型CPC太阳能集热器聚光特性研究[J]. 热能动力工程 2020(09)

- [16].建筑外围护结构热流密度优化研究[J]. 建筑节能 2019(01)

- [17].高超声速飞行器热流密度/分层温度/碳化层研究[J]. 中国空间科学技术 2018(03)

- [18].常热流密度矩形管内层流对流换热系数的数值计算[J]. 能源技术 2010(02)

- [19].热管冷板冷却性能实验研究[J]. 电子机械工程 2014(03)

- [20].静止液态甲烷饱和单液滴蒸发模拟[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [21].热防护系统损伤容限分析[J]. 南京航空航天大学学报 2018(04)

- [22].织物凉感测试的影响因素分析[J]. 棉纺织技术 2018(09)

- [23].热流密度/对流换热边界下双向梯度板的瞬态温度场分析[J]. 应用力学学报 2013(04)

- [24].基于薄膜热电堆的新型高温瞬态热流密度传感器的研制[J]. 宇航计测技术 2018(06)

- [25].带热流密度限制的推力可控导弹三维制导律[J]. 红外与激光工程 2018(03)

- [26].离合器温度场计算中摩擦热流密度模型的比较研究[J]. 机械传动 2019(02)

- [27].热容燃烧室基于单点温度的热流测量方法研究[J]. 推进技术 2018(04)

- [28].大管径闭环脉动热管传热特性研究[J]. 低温工程 2015(05)

- [29].PMMA激光点火特性研究[J]. 固体火箭技术 2012(02)

- [30].石蜡复合混凝土太阳能相变蓄能炕系统的热性能研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f4f60813a759aeda2c5d7fe.html