# 基于CAE分析的高锰钢履带板铸造工艺优化设计及生产实践

### 论文摘要

根据履带板铸件的结构特点,进行铸造工艺设计与优化。利用NX软件对履带板进行实体造型,并应用芸峰CAE软件模拟铸件的充型及凝固过程。结果表明,初始的单浇口-单冒口方案中金属液的充型方式容易使履带板的两端边缘形成卷气和夹渣缺陷。同时,由于单冒口的补缩作用不足容易使履带板的缺陷聚集于内部。通过增加内浇道的数量、改进补缩措施,使得充型过程更加均匀、稳定,凝固过程更加有序,有效控制了铸件缺陷。采用优化后铸造工艺生产履带板,减少了履带板铸件的气孔和夹渣缺陷,同时验证了模拟结果的正确性。

### 论文目录

- 1 零件结构特点及分析

- 2 原始方案设计

- 2.1 设计分析

- 2.2 模拟分析

- 3 优化方案设计

- 3.1 设计分析

- 3.2 模拟分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方德权,林波,傅伟宇

关键词: 履带板,铸造工艺,模拟,优化设计

来源: 铸造技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 浙江华晟金属制品有限公司,浙江机电职业技术学院

分类号: TG24

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.08.010

页码: 799-803

总页数: 5

文件大小: 2899K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].不同铸造工艺对产品结构的影响[J]. 汽车维修 2020(01)

- [2].机械臂铸造工艺的设计[J]. 铸造工程 2020(02)

- [3].小康股份拟投9亿实施铸造工艺智能化升级搬迁项目[J]. 铸造 2020(06)

- [4].工程训练与机械制造基础综合课程的探索与实践——以铸造工艺为案例[J]. 实验室研究与探索 2018(04)

- [5].《铸造工艺课程设计》翻转课堂研究及其教学设计[J]. 教育教学论坛 2017(02)

- [6].大口径阀体铸造工艺优化[J]. 热加工工艺 2016(23)

- [7].3D打印技术在铸造工艺中的应用[J]. 国外机车车辆工艺 2017(03)

- [8].铸造工艺对铝合金组织及性能的作用探究[J]. 世界有色金属 2020(09)

- [9].铸造工艺专家系统的研究现状与发展[J]. 铸造技术 2017(08)

- [10].铝合金框架铸造工艺分析[J]. 科技经济导刊 2017(27)

- [11].短流程铸造工艺改进节能效果的探讨[J]. 山西冶金 2014(02)

- [12].铸造工艺问题的特点及工艺优化[J]. 热加工工艺 2013(07)

- [13].铸造工艺装备建设[J]. 铸造设备与工艺 2010(02)

- [14].解读铸造工艺对铝合金组织及性能的影响[J]. 冶金与材料 2018(05)

- [15].玻璃铸造工艺在产品设计专业课程中的运用[J]. 西部素质教育 2016(22)

- [16].铸钢端盖的铸造工艺改进[J]. 特种铸造及有色合金 2017(06)

- [17].冷却器上壳铸造工艺数值模拟与优化[J]. 热加工工艺 2017(13)

- [18].建筑用铸钢节点的铸造工艺研究[J]. 热加工工艺 2015(05)

- [19].曳引机机座的铁型覆砂铸造工艺[J]. 热加工工艺 2015(07)

- [20].V法铸造工艺装备与技术特性[J]. 铸造设备与工艺 2013(04)

- [21].曳引轮覆砂铁型铸造工艺改进[J]. 现代铸铁 2012(03)

- [22].数值模拟技术在铸造工艺中的应用[J]. 大连交通大学学报 2009(04)

- [23].主动轮的铸造工艺优化与验证[J]. 铸造技术 2009(09)

- [24].6108气缸体铸造工艺[J]. 现代铸铁 2008(03)

- [25].基于数值模拟的160km动力车牵引座铸造工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2019(12)

- [26].基于3D打印技术的水枪扳机铸造工艺改进[J]. 价值工程 2020(19)

- [27].炉顶放散阀阀盖铸造工艺改进[J]. 金属加工(热加工) 2019(11)

- [28].铸钢车轮铸造工艺的数值模拟实验[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [29].800型槽帮铲板铸造工艺的分析[J]. 煤 2018(05)

- [30].柴油机机体铸造工艺优化[J]. 铸造技术 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f4fcfd2104d1838efeccea0.html